## Slide 1: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (ΔιΧηΝΕΤ)
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Χατζηαντωνίου Κωνσταντίνα
Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Θανάσης Παρασάκης
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Μαρία Τσόχα

## Slide 2
Πράσινη χημεία είναι η εφαρμογή ενός συνόλου αρχών που μειώνουν ή εξαλείφουν τη χρήση ή την παραγωγή επικίνδυνων ουσιών τόσον κατά το σχεδιασμό όσον και κατά την παρασκευή και τη χρήση των χημικών προïόντων.
Η Πράσινη χημεία
Σκοπός της είναι η προστασία της υγείας των ανθρώπων
και η προστασία του περιβάλλοντος.
Την πράσινη χημεία, διέπουν βασικές αρχές που εφαρμόζονται για την επίτευξη ουσιαστικότερων και αμεσότερων αποτελεσμάτων.
Γι αυτό το λόγο έχουν θεσπιστεί
οι Δώδεκα Αρχές της Πράσινης Χημείας

## Slide 3
Οι διαλύτες είναι υγρά, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διαλύουν ή να εκχυλίζουν άλλα υγρά χωρίς χημική αλλαγή του διαλυόμενου υλικού ή του διαλύτη.
Διαλύτες
Οξυγονούχοι διαλύτες: αλκοόλες, γλυκόλες, αιθέρες, κετόνες και αλδεύδες
1
Υδρογονούχοι διαλύτες: αλειφατικοί και αρωματικοί υδρογονάνθρακες
2
Αλογονούχοι διαλύτες: αλογονούχοι υδρογονάνθρακες
3
Οργανικοί ή Ανόργανοι

## Slide 4
Ενδεικτικά κόστη κοινών διαλυτών και χρήσεις τους

## Slide 5
Οι αλειφατικοί διαλύτες (π.χ. το εξάνιο, το επτάνιο) παρουσιάζουν τοξικότητα. Τα πεντάνιο, εξάνιο, επτάνιο και οκτάνιο έχουν επισημανθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως επικίνδυνα για το περιβάλλον και επιβλαβή.
Οι αρωματικοί (π.χ. το βενζόλιο, το τολουόλιο, το ξυλόλιο, το στυρόλιο) παρουσιάζουν πολύ υψηλή τοξικότητα (απώλεια μυικού συντονισμού, απώλεια συνείδησης, υψηλότατη τοξική δράση στο αίμα και το μυελό των οστών, πρόκληση καρκινογένεσης ).
Οι αλογονωμένοι διαλύτες (π.χ. το χλωροφόρμιο, ο τετρα-χλωράνθρακας, το τριχλωροαιθυλένιο, το τετραχλωροαιθυλένιο, το μεθυλενοχλωρίδιο) δεν είναι εύφλεκτοι. Μερικοί από αυτούς είναι ιδιαίτερα τοξικοί. Αποτελούν τη σημαντικότερη κατηγορία περιβαλλοντικών ρύπων.
Άλλοι διαλύτες όπως εστέρες, κετόνες, αλδεΰδες έχουν μικρότερη τοξικότητα.
Ενώ οι νιτροπαραφίνες είναι ερεθιστικές του ήπατος και των νεφρών.
Ο διθειάνθρακας είναι ιδιαίτερα τοξικός, δρα κυρίως επί του κεντρικού και του περιφερειακού νευρικού συστήματος.
Οι Πιο Κοινοί Συμβατικοί Διαλύτες

## Slide 6
Διαλύτες

## Slide 7
Πράσινοι διαλύτες

## Slide 8: Βιομάζα
Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα (εξαιρούνται τα απόβλητα των χοίρων), κ.ά.)
Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται κυρίως οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο

## Slide 9: Βιομάζα
Έτσι λοιπόν στη βιομάζα συγκαταλέγονται:
Οι φυτικές ύλες που προέρχονται είτε από φυσικά οικοσυστήματα, είτε από τις ενεργειακές καλλιέργειες,π.χ o γλυκός σόργος, το ζαχαροκάλαμο, ο ευκάλυπτος
Tα παραπροϊόντα και τα κατάλοιπα της φυτικής και δασικήςπαραγωγής π.χ τα άχυρα, στελέχη του αραβόσιτου, στελέχη βαμβακιάς, κλαδοδέματα, κλαδιά δένδρων
Tα παραπροϊόντα που προέρχονται από τη μεταποίηση ή την επεξεργασία των υλικών αυτών, π.χ τα ελαιο-πυρηνόξυλα, υπολείμματα εκκοκκισμού βαμβακιού, το πριονίδι
Tο βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών αποβλήτων
Τα κτηνοτροφικά απόβλητα (πλην των χοίρων)

## Slide 10: Σύσταση της Βιομάζας
Η βιομάζα αποτελείται από τρία κυρίως συστατικά, την κυτταρίνη, την ημικυτταρίνη και τη λιγνίνη.
Τα δευτερεύοντα συστατικά της βιομάζας είναι πρωτεΐνες, τέφρα, άμυλο, άλγη και άλλες μη-υδατανθρακικές ενώσεις.

## Slide 11
Χαρακτηριστικά Παραδείγματα της Βιομάζας και η Σύστασή τους

## Slide 12: Κυτταρινική Βιομάζα
Η κυτταρινική βιομάζα περιλαμβάνει 35-50% του φυτικού ιστού. Η κυτταρίνη είναι ένα πολυμερές της γλυκόζης με βαθμό πολυμερισμού 1000 έως 10.000. Η κυτταρίνη είναι ένα γραμμικό, μη διακλαδισμένο πολυμερές της γλυκόζης που ενώνεται με β-1,4-γλυκοζιτικούς δεσμούς
Ημικυτταρινική Βιομάζα
Η ημικυτταρίνη είναι ένα πολυμερές, που αποτελείται από υδατάνθρακες βασισμένους στα σάκχαρα πεντοζών (κυρίως ξυλόζη) καθώς επίσης και εξοζών (κυρίως γλυκόζη και μαννόζη). Οι ημικυτταρίνες αποτελούν το 25 έως 35% του ξηρού βάρους των γεωργικών υπολειμμάτων και των υπολειμμάτων ξύλου.
Δομή κυτταρίνης
Δομή ημικυτταρίνης

## Slide 13
Λιγνοκυτταρινούχα βιομάζα
Αποτελείται από τα υπόλλειπα μέρη της βιομάζας, πλην των σπόρων τα οποία απομένουν στους αγρούς μετά τη συγκομιδή των εδώδιμων κόκων.
Γενικά, το λιγνοκυτταρινούχο υλικό περιέχει 30-50% κυτταρίνη, 20-30% ημικυτταρίνη και 20-30% λιγνίνη.
Βιομάζα Λιγνίνης
Η λιγνίνη είναι ένα πολυμερές φαινυλοπροπανίου που διατηρεί τη συνοχή στα τμήματα κυτταρίνης και ημικυτταρίνης της ξύλινης ύλης των φυτών. Η λιγνίνη αποτελεί περίπου 15 έως 25 % του βάρους του λιγνοκυτταρινικού υλικού
Δομή λιγνίνης

## Slide 14: Πρωτεϊνική Βιομάζα
Οι πρωτεΐνες είναι τα αρχικά μέσα για τις γενετικές πληροφορίες του κώδικα στο DNA. Αυτά τα πολυμερή είναι βασισμένα στις δομικές μονάδες αμινοξέων των οποίων η ακολουθία προκαθορίζεται από ένα γενετικό πρότυπο.
Βιομάζα από Άλγη
Τα άλγη έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν μια σημαντική πηγή λαδιών και υδατανθράκων για χημικές ουσίες

## Slide 15
Βιομάζα από Λίπη και έλαια
Τα λάδια λαμβάνονται από τους ελαιοσπόρους όπως η σόγια, κ.ά.
Τα φυτικά έλαια αποτελούνται πρωτίστως από τριγλυκερίδια, που αναφέρονται επίσης ως τριακυλογλυκερόλες. Τα τριγλυκερίδια περιέχουν ένα μόριο γλυκερίνης ως σπονδυλική στήλη με τρία τα λιπαρά οξέα συνδεδεμένα στις ομάδες υδροξυλίου της γλυκερίνης
Αμυλούχος Βιομάζα
Το άμυλο είναι η κύρια πηγή των υδατανθράκων των φυτών. Το άμυλο είναι ένα πολυμερές με μονομερή από γλυκόζη
Δομή αμύλου

## Slide 16: Βιο-βασιζόμενα Προϊόντα
Ο όρος " βιο-βασιζόμενο προϊόν" όπως καθορίζεται από την FSRIA (Farm Security and Rural Investment Act), αναφέρει ότι για να είναι ένα εμπορικό ή βιομηχανικό προϊόν "βιο-βασιζόμενο προϊόν" (εκτός από τα τρόφιμα ή την τροφή), πρέπει να αποτελείται στο σύνολο του ή σε ένα σημαντικό μέρος του, από βιολογικά προϊόντα ή από ανανεώσιμα γεωργικά υλικά ή από υλικά που προέρχονται από τα δάση.

## Slide 17
Πρώτη ύλη, Προϊόντα και Εφαρμογές Προϊόντων Βιομάζας
Βιομάζα

## Slide 18: Κατηγορίες Βιο-βασιζόμενων Προϊόντων
Προϊόντα Βιο-βασιζόμενα σε σάκχαρα και άμυλο παράγονται με ζύμωση και διάφορες θερμοχημικές διαδικασιες που περιλαμβάνουν αλκοόλες, οξέα, άμυλο, κομμι ξανθάνης.
Προϊόντα Βιο-βασιζόμενα σε λάδια και λιπίδια που περιλάμβάνουν λιπαρά οξέα, ρητίνες, γλυκερίνη.
Χημικές ουσίες κομμέων και ξύλου που περιλαμβάνουν ρητίνες, την πίσσα, τα λιπαρά οξέα και άλλες χημικές ουσίες που προέρχονται από τα δέντρα
Τα παράγωγα, οι ίνες και τα πλαστικά κυτταρίνης περιλαμβάνουν τα προϊόντα που παράγονται από την κυτταρίνη,
Τα βιομηχανικά ένζυμα χρησιμοποιούνται ως βιοκαταλύτες για ποικίλες βιοχημικές αντιδράσεις στην παραγωγή του αμύλου και των σακχάρων, των αλκοολών, και των ελαίων.

## Slide 19: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της βιομάζας ως πρώτης ύλης για την παρασκευή χημικών ενώσεων
Το αυξημένο κόστος.
Η χρήση των πρώτων υλών της βιομάζας ως τροφή.
Η όχι άμεση κερδοφορία από τη χρήση της.
Οι απαιτήσεις σε μεγάλη έκταση αρώσιμης γης καθώς και οι συνέπειες καλλιέργειας σε τόσο μεγάλη κλίμακα
Η βιομάζα είναι αναγκαστικά εποχιακή, οδηγώντας σε μεταβαλλόμενη παροχή της πρώτης ύλης.
Πλεονεκτήματα
Η χρήση της βιομάζας μειώνει αλλά και σε πολλές περιπτώσεις σταθεροποιεί τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα.
Μία χημική βιομηχανία χρησιμοποιώντας ένα σημαντικό ποσοστό ανανεώσιμων υλικών είναι ασφαλής διότι οι πρώτες ύλες είναι οικιακές.
Μειονεκτήματα

## Slide 20: Διαλύτες Βιομάζας
Οι διαλύτες που προέρχονται από τη βιομάζα μπορούν να καταταγούν σε κατηγορίες ανάλογα με τη σύσταση της βιομάζας από την οποία προέρχονται και στη συνέχεια για τους διαλύτες που προέρχονται π.χ. από την υδατανθρακικής φύσεως βιομάζα, ο διαχωρισμός γίνεται ανάλογα με τα άτομα άνθρακα που περιέχουν

## Slide 21
Οι Κυριότεροι Βιο-Διαλύτες

## Slide 22: Διαλύτες από βιομάζα-Αιθανόλη
Προιόντα προσωπικής φροντίδας
Πολλά προϊόντα καθαρισμού
Στα φαρμακευτικά είδη
Σε εφαρμογές τόσο της καθημερινής ζωής
(μαρκαδόρους οινοπνεύματος, κόλλες )
Σαν βιοκαύσιμο
Στη βιομηχανία ποτών

## Slide 23
Παρασκευή Αιθανόλης
Notes: <number>

## Slide 24: Διαλύτες από βιομάζα-Γαλακτικός Αιθυλεστέρας
Πρώτες ύλες: καλαμπόκι, βρώμη, ρύζι, σιτάρι, κριθάρι
C2H5OH + C3H6O3 → C5H10O3 + H2O
Επεξεργασία πρώτης ύλης
Ζύμωση αιθανόλης και γαλακτικού οξέος
Απόσταξη αιθανόλης
Καθαρισμός γαλακτικού οξέος
Εστεροποίηση αιθυλεστέρα γαλακτικού οξέος
Καθαρισμός αιθυλεστέρα με εξάτμιση και απόσταξη
Βιοαποικοδομήσιμο
Μη διαβρωτικό
Μη καρκινογόνο
Υποκαθιστά διαλύτες όπως τολουόλιο, ακετόνη και ξυλόλιο
Ιδιότητες
Παρασκευή γαλακτικού αιθυλεστέρα

## Slide 25
διαλύτης, χρώματα ζωγραφικής, βιομηχανία υλικών επικαλύψεων, καθαριστικό μεταλλικών επιφανειών, γρασσών, ελαίων, κολλών
Βιομηχανίες | Ζήτηση %
Χρώματα και Επιχρίσματα | 22.1
Διαλύτης μεταφορών | 27.5
Προιόντα Καθαρισμού | 9.9
Μελάνια εκύπωσης | 9.1
Αλλα | 31.4
Κόστος: $1,87/kg (2005)
Συμβατικοί διαλύτες: $2,00 - $3,75/kg
Τείνει να τους υποκαταστήσει κατά 80%
Χρήσεις γαλακτικού αιθυλεστέρα

## Slide 26
Άλατα και εστέρες γαλακτικού οξέος
Γαλακτικό αμμώνιο | γαλβανισμός, τρόφιμα, φαρμακευτική, καλλυντικά
Μεθυλογαλακτικός εστέρας | φαρμακευτικά σκευάσματα, πρόσθετα τροφίμων
Βουτυλικός εστέρας γαλακτικού οξέος | διαλύτης σε βερνίκια, ρητίνες, χρώματα, πρόσθετη αρωματική ουσία στα τρόφιμα
Γαλακτικό νάτριο | αντιψυκτικό, επιβραδυντής διάβρωσης
Δίυδρος γαλακτικός ψευδάργυρος | πρόσθετο στις οδοντόκρεμες, βιομηχανία τροφίμων, παρασκευή φαρμάκων

## Slide 27
Διαλύτες από βιομάζα – δ-λεμονένιο
Κυκλικό τερπένιο με έντονη οσμή πορτοκαλιού
Κύριο συστατικό του ελαίου που εκχυλίζεται από τη φλούδα των εσπεριδοειδών
Συμπίεση φλούδας πορτοκαλιού και αποβολή ελαίου
Διαχωρισμός και απόσταξη – Ανάκτηση καθαρού ελαίου (βιομηχανία τροφίμων)
Οι συμπιεσμένες φλούδες εκχυλίζονται για να πάρουμε όλη την ποσότητα του ελαίου (βιομηχανικές εφαρμογές)
Το δ-λεμονένιο θεωρείται:
Ασφαλής ένωση
Ανανεώσιμη
Μη τοξική
Βιοαποικοδομήσιμη
Μη καρκινογόνος
Παρασκευή δ-λεμονένιου

## Slide 28
Καθαριστικό (τόσο σε οικιακή όσο και σε βιομηχανική χρήση)
Πρόσθετο (προσδίδει άρωμα)
Διαλύτης (γράσσα, πετρέλαια, καθαρισμός μηχανών)
Διαλύτης που υποκαθιστά μεθυλοαιθυλοκετόνη, ακετόνη, τολουόλιο, αιθέρες, γλυκόλη, φθοριούχους και χλωριωμένους οργανικούς διαλύτες
Φαρμακευτική , ιατρική
Τρόφιμα, αρωματοθεραπεία, εναλλακτική ιατρική(πρόδρομος ένωση για παρασκευή καρβόνης)
Καλλυντικά, χρώματα, ταπητοκαθαριστήρια, κόλλες μοντελισμού
Γεωργία (εντομοκτόνο)
Χρήσεις δ-λεμονένιου

## Slide 29
Διαλύτες από βιομάζα-Σουκινικό οξύ (ηλεκτρικό οξύ)
Αρχική πηγή προέλευσης του είναι το κεχριμπάρι
Εμφανίζεται ως υποπροϊόν ζύμωσης σακχάρων
Στη φύση εμφανίζεται σε ιστούς φυτών και ζώων
Βιομηχανικά παρασκευάζεται από καταλυτική υδρογόνωση μηλεϊνικού οξέος
Παρασκευή σουκινικού οξέος

## Slide 30
Πράσινος βιοαποικοδομήσιμος διαλύτης
Φαρμακευτική (αντιβιοτικό, αντιοξειδωτικό για την καταπολέμηση των τοξικών ελεύθερων ριζών)
Πλαστικοποιητής σε πολυμερή
Βιομηχανία επικαλύψεων
Πρόσθετο τροφίμων και ποτών (ρυθμιστής οξύτητας)
Πρώτη ύλη για την παρασκευή ενδιάμεσων προϊόντων για χρώματα και αρώματα
Συστήματα ψύξης αυτοκινήτων
Γεωργία
DSM, Roquette, Moravek, Bioambe, Myriant Technologies, LLC, CSM, Basf
Χρήσεις σουκινικού οξέος

## Slide 31
Διαλύτες από βιομάζα - Λεβουλινικό οξύ
Στο εργαστήριο: παρασκευάζεται μέσω θέρμανσης σακχαρόζης με πυκνό HCl
Παρασκευάζεται από βιομάζα μέσω υλικών που περιέχουν κυτταρίνη, όπως γεωργικά κατάλοιπα – Μείωση κόστους κατά 10%
Άλλες πρώτες ύλες σιτάρι, γλυκός σόργος, υάκινθος
Κόστος: $0,22 - $0,70/kg (2004)
Χρήσεις
Διαλύτης
Πρόσθετο στις τροφές των ζώων
Αντιψυκτικό
Βιομηχανία επικαλύψεων
Φαρμακευτική (ενδιάμεσο στην σύνθεση φαρμακευτικών σκευασμάτων)

## Slide 32
Πρόδρομη ένωση για την παραγωγή πολλών ενώσεων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πολυμερών, συνθετικού καουτσούκ, καυσίμων, καθαριστικών, και φαρμακευτικών σκευασμάτων
Περισσότερες χρήσεις για το λεβουλινικό οξύ

## Slide 33
Διαλύτες από βιομάζα - 5-Υδροξυμεθυλοφουρφουράλη
Προέρχεται από αφυδάτωση σακχάρων
Βρίσκεται στο γάλα, στο μέλι, στους χυμούς των φρούτων και στα οινοπνευματώδη
Ιούνιος 2007 Εθνικό Εργαστήριο Βορειοδυτικού Ειρηνικού Ωκεανού
Παραγωγή HMF από φρουκτόζη – Απόδοση 90%
Παραγωγή HMF από γλυκόζη – Απόδοση 70%
Καταλύτης NaCl – ελάχιστα παραπροιόντα
Παρασκευή 5-υδροξυμεθυλοφουρφουράλης

## Slide 34
2009 : Παραγωγή HMF από κυτταρίνη
Αντίδραση ενός σταδίου , απόδοση 55% και καθαρότητα 96%
Αυξημένη δραστικότητα
Χρησιμοποιείται ως διαλύτης, ως μυκητοκτόνο, ως αντιδιαβρωτικό, ως αρωματικό μέσο, στην βιομηχανία καλλυντικών, στην σύνθεση γλυκολών, αιθέρων, πολυμερών και φαρμακευτικών σκευασμάτων
Διαλύτες από βιομάζα - 5-Υδροξυμεθυλοφουρφουράλη

## Slide 35
Διαλύτες από βιομάζα - Μεθυλεστέρας σογιελαίου
Προέρχεται από σόγια ( για χρόνια στην Ασία, σήμερα οι μεγαλύτεροι παραγωγοί είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Κίνα και η Ινδία)
Μετεστεροποίηση παρουσία καταλύτη NaOH
Πλύση του μεθυλεστέρα με νερό
Ξήρανση υπό κενό
100% βιοαποικοδομήσιμος διαλύτης
Χαμηλό κόστος
Ανανεώσιμη πηγή
Μη καρκινογόνος ουσία
Μη διαβρωτική ουσία
Παρασκευή μεθυλεστέρα σογιέλαιου

## Slide 36
100% βιοαποικοδομήσιμος διαλύτης
Καθαρισμός ακτών και ποταμών από πετρέλαιο
Απομάκρυνση μελανιών εκτύπωσης, βαφών, ρητινών
Καθαρισμός ασφάλτου
Απολίπανση μετάλλων
Προιόντα μεθυλεστέρα χρησιμοποιούνται ως καθαριστικά οικιακής χρήσης
Βιομηχανία επικαλύψεων
Χρήσεις μεθυλεστέρα σογιελαίου
Vertec BioSolvents, VersaGen, Soy Technologies, Gemtek Products

## Slide 37
Εθνικό πάρκο ΗΠΑ Yellowstone: Με την χρήση του μεθυλεστέρα του σογιελαίου ο αριθμός των καθαριστικών μειώθηκε απο 130 στα 15
Χαρακτηριστικά οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι δεν νιώθουν πια τα χέρια τους να «καίνε»
1990 – Καθαρισμός παραλίας στο Πόρτο Ρίκο από πετρέλαιο
1997 – Καθαρισμός πετρελαιοκηλίδας στην Βόρεια Καλιφόρνια
Το κόστος του μεθυλεστέρα σογιελαίου είναι το μισό σε σχέση με το φυσικό αέριο και μόλις το 1/6 του κόστους του ακατέργαστου πετρελαίου
Χρησιμοποιείται ετησίως σε βιομηχανικά προϊόντα σε ποσότητα που ξεπερνά το μισό δισεκατομμύριο κιλά.
Χαρακτηριστικές εφαρμογές μεθυλεστέρα σογιελαίου

## Slide 38
Διαλύτες από βιομάζα – 3-Υδροξυπροπιονικό οξύ
Πρώτη ύλη για την παραγωγή του είναι το καλαμπόκι
Οι εταιρίες Cargill και Codexis παράγουν 3-υδρόξυπροπιονικό οξύ από γλυκόζη με θεωρητική απόδοση 100%
Υπάρχει η δυνατότητα να απομονωθεί από διάφορους μύκητες που αναπτύσσονται σε λιμνάζοντα ύδατα που περιέχουν οργανικά φυτά
Παραγωγή από γλυκερόλη
Χρησιμοποιείται ως διαλυτικό μέσο για κόλλες, στα χρώματα, ως καθαριστικό, γυαλιστικό, στην βιομηχανία επικαλύψεων και στα υλικά στεγανοποίησης

## Slide 39
Το 3 – υδροξυπροπιονικό οξύ είναι πρώτη ύλη για την παραγωγή πολλών άλλων ενώσεων
Cargill, Codexis, Du Pont, Dow, Rohn & Haas
Διαλύτες από βιομάζα – 3-Υδροξυπροπιονικό οξύ

## Slide 40
Διαλύτες από βιομάζα - Φουρφουράλη
Απομονώθηκε για πρώτη φορά από τα πίτουρα με θέρμανση με αραιό θειϊκό οξύ
Πρώτη μαζική παραγωγή το 1922 από φλούδες βρώμης (Quaker Oats Company)
Παραγωγή φουρφουράλης:
Ξήρανση σακχάρων με 5 άτομα άνθρακα, όπως η ξυλόζη και η αραβινόζη. Αυτά προέρχονται από κοτσάνια από καλαμπόκι και από φλούδες φιστικιών και βρώμης
C5H10O5 → C5H4O2 + 3H2O
Η παγκόσμια παραγωγή φουρφουράλης ετησίως είναι 250000 τόννοι με τιμή $1000/t
Το 90% της παραγωγής γίνεται σε 3 χώρες, το 74% στην Κίνα και το υπόλοιπο στην Νότια Αφρική και στην Δομινικανική Δημοκρατία
Notes: <number>

## Slide 41
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαλύτης, στον διαχωρισμό λαδιών, στην απολίπανση, στην φαρμακευτική και στην γεωργία ως μυκητοκτόνο και ζιζανιοκτόνο
Χώρα | Κύρια Πρώτη ύλη | Παραγωγή
Κίνα | Καλαμπόκι | 200.000
Ταϊλάνδη | Καλαμπόκι | 3.500
Δομινικανή Δημοκρατία | Βαγάσση | 32.000
Νότια Αφρική | Βαγάσση | 20.000
Ισπανία | Καλαμπόκι | 6,000
Ρωσία | Καλαμπόκι | άγνωστη
Άλλες Χώρες | Καλαμπόκι/Βαγάσση | < 15.000
Σύνολο |  | > 280.000
Διαλύτες από βιομάζα - Φουρφουράλη

## Slide 42
Επίλογος
Η χρήση διαλυτών από βιομάζα είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας
Είναι υποχρέωση όλων μας να χτίσουμε ένα βιώσιμο και ασφαλές μέλλον για τους απογόνους μας, τις μελλοντικές γενιές και για την ίδια τη γη

## Slide 43
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας