## Slide 1: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διδακτικής της Χημείας και των Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών ΔιχηΝΕΤ Θεσσαλονικη 2010
ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Κ. Χατζηαντωνίου
Μεταπτυχιακές Φοιτήτριες:
Σακλά ιωάννα Σολομανίδου Αγγελίνα

## Slide 2
« Πράσινη Χημεία είναι η χρησιμοποίηση ενός συνόλου αρχών με την εφαρμογή των οποίων μειώνεται ή εξαλείφεται η χρήση ή η δημιουργία επικίνδυνων ουσιών στις διεργασίες σχεδιασμού, παραγωγής και εφαρμογής των χημικών προϊόντων» Paul T. Anastas
H ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

## Slide 3: ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
Εμφανίστηκε δυναμικά στον επιστημονικό χώρο το 1990
Καλείται και Βιώσιμη Χημεία (Sustainable Chemistry)
Δίνει τη δυνατότητα οι ουσίες να σχεδιαστούν έτσι ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και να διατηρείται το περιβάλλον
Είναι τρόπος σκέψης και δράσης, που αφορά στην αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος, που σχετίζεται με την παραγωγή, χρήση και διάθεση των χημικών αποβλήτων
H ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

## Slide 4
1990: Ψήφιση νόμου για τη πρόληψη της ρύπανσης
1991: Ίδρυση του Γραφείου των Τοξικών ουσιών και Πρόληψης της Ρύπανσης και εκπόνηση του πρώτου ερευνητικού προγράμματος με υιοθέτηση των αρχών και στόχων της Πράσινης Χημείας.
1992: Εκπόνηση προγράμματος με την επωνυμία «Πρόγραμμα φιλικών προς το περιβάλλον συνθέσεων και διαδικασιών» από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (NSF) των Η.Π.Α.
1993: Πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος “Πράσινη Χημεία” από τον Paul Anastas.
1995: Εμφάνιση στις Η.Π.Α ο θεσμός των Προεδρικών Βραβείων της Πράσινης Χημείας (Presidential Green Chemistry Challenge Awards, PGCCA).
1996: Έγκριση της IUPACγια δημιουργία ομάδας εργασίας στην Πράσινη Χημεία (“ Working Party on Green Chemistry”).
1997: Η πρώτη διεθνής σύνοδος της Πράσινης Χημείας και η δημιουργία του Ινστιτούτου Πράσινης Χημείας.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

## Slide 5
Βιομηχανία- βιομηχανικά απόβλητα
Αστικά απόβλητα
Τοξικές χημικές ουσίες
Καθαρό νερό
Εναλλακτικές πηγές ενέργειας
Παραγωγή τροφής
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

## Slide 6
Στόχοι της Πράσινης Χημείας:
Προώθηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων κατά τρόπο βιώσιμο.
Μείωση επικίνδυνων ουσιών που σχετίζονται με προϊόντα και διεργασίες,απαραίτητα για την διατήρηση της ποιότητας ζωής
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ

## Slide 7
Οι 12 Αρχές της Πράσινης Χημείας:
Πρόληψη
Οικονομία ατόμων
Λιγότερο επικίνδυνες χημικές συνθέσεις
Σχεδιασμός ασφαλέστερων χημικών προϊόντων
Ασφαλέστεροι διαλύτες και βοηθητικά μέσα
Σχεδιασμός για ενεργειακή αποτελεσματικότητα
Χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών
Μείωση ενδιαμέσων παραγώγων
Κατάλυση
Σχεδιασμός αποικοδομήσιμων προϊόντων
Ανάλυση πραγματικού χρόνου για πρόληψη της ρύπανσης
Ασφαλέστερη χημεία για την πρόληψη ατυχημάτων
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ

## Slide 8
ΚΑΤΑΛΥΣΗ
Η χημική κατάλυση είναι η αύξηση της ταχύτητας μιας χημικής αντίδρασης που οφείλεται στη παρουσία καταλύτη.
Καταλύτης ονομάζεται μία χημική ουσία που αλλάζει τη ταχύτητα μιας χημικής αντίδρασης χωρίς όμως να μεταβάλλεται η ίδια.

## Slide 9: Μηχανισμός της κατάλυσης
1. Χ + Κ → XΚ
2. Υ + XΚ → XYΚ
3. XYΚ → ΚZ
4. ΚZ → Γ + Ζ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ
Κ = καταλύτης Χ,Υ = αντιδρώντα Ζ = προϊόν της αντίδρασης

## Slide 10
Ετερογενείς:
Ενεργούν σε διαφορετική φάση (στερεή,υγρή, αέρια) από τα αντιδραστήρια.
Είναι «υποστηριζόμενοι» διαλύτες δηλαδή, στερεά που δρούν σε υποστρώματα σε ένα υγρό ή αέριο μίγμα αντίδρασης.
Παράδειγμα:
Διαδικασία Haber-Βοsch: Ο λεπτά διαμερισμένος σίδηρος λειτουργεί ως καταλύτης για τη σύνθεση της αμμωνίας από το άζωτο και το υδρογόνο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

## Slide 11
Ομογενείς καταλύτες:
Δρούν στην ίδια φάση (στερεή,υγρή, αέρια) με τα αντιδραστήρια
Η ομογενής κατάλυση είναι συχνά συνώνυμη με τους οργανομεταλλικούς καταλύτες.
Εμφανίζουν μεγάλη δραστικότητα, εκλεκτικότητα και ήπιες συνθήκες αντίδρασης.
Ο καταλύτης δε διαχωρίζεται από τα προϊόντα.
Παράδειγμα:
Υδρογόνωση αλκενίων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

## Slide 12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

## Slide 13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ
Βιοκαταλύτες
Ένζυμα που
δρουν ως καταλύτες
σε χημικές διεργασίες.
Δραστικότητα
ενζύμων: PH,
θερμοκρασία
συγκέντρωση ενζύμου,
υποστρώματος,
προϊόντων.
Χρησιμοποιούνται
στην παρασκευή
πολλών χημικών
προϊόντων
(αμυλοσιρόπι)

## Slide 14
Μη πορώδη στερεά, όπως π.χ. η επιφάνεια ενός μεταλλικού φύλλου.
Πορώδη στερεά, όπως π.χ. ο γαιάνθρακας.
Στερεά, τα οποία παρασκευάζονται με διασπορά μιας καταλυτικά ενεργού φάσης σε ένα πορώδες υλικό.
ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

## Slide 15
Στους τομείς:
Της ενέργειας
Της επεξεργασίας τροφίμων
Της παραγωγής βιομηχανικών ουσιών μεγάλης κλίμακας (bulk chemicals)
Των φαρμακευτικών υλών
Των εξειδικευμένων χημικών ουσιών
Των νέων υλικών
Της πληροφορικής
Της βιοιατρικής
Της βιοτεχνολογίας
Η κατάλυση αποτελεί το θεμέλιο λίθο της Πράσινης και Βιώσιμης Χημείας
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ

## Slide 16
Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο της πράσινης χημείας.
Πρωτοεμφανίστηκε το 1913
Ο όρος εισάγεται τη δεκαετία του΄60 από τους Μ. Makosza, G. Μ. Starks, και Α. Brandstrom
Συμβάλει στην προσπάθεια αντικατάστασης παραδοσιακών βιομηχανικών τεχνολογιών με αποτελεσματικότερες και καθαρότερες.
Bελτίωση της αποδοτικότητας των χημικών διαδικασιών
ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ

## Slide 17: Εφαρμόζεται σε χημικές αντιδράσεις μεταξύ αντιδραστηρίων που βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ
Q+ = καταλύτης μεταφοράς φάσης

## Slide 18
Παραδείγματα :
1. Αντίδραση κυκλοεξανίου προς διχλωροκυκλοπροπάνιο
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ

## Slide 19
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ

## Slide 20
2. Οξείδωση Φλουορενίου προς Φλουορενόνη
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ

## Slide 21
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ

## Slide 22
Δεν υπάρχει η ανάγκη ακριβών άνυδρων ή απρωτικών διαλυτών
Βελτιωμένη ταχύτητα αντίδρασης
Ήπιες συνθήκες διεξαγωγής της αντίδρασης
Πραγματοποίηση αντιδράσεων που διαφορετικά δεν θα γίνονταν
Εκλεκτικότητα αντιδράσεων
Επίτευξη επιθυμητών αλλαγών στην αναλογία των λαμβανόμενων προϊόντων
Αυξημένες αποδόσεις μέσω παρεμπόδισης των πλευρικών αντιδράσεων
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ

## Slide 23
Στη σύνθεση εξειδικευμένων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε φαρμακευτικά, διατροφικά προϊόντα και υλικά αρωματοποιίας .
Βιομηχανική παραγωγή: πλαστικά, υλικά ημιαγωγών.
Σε συνδυασμό με ένζυμα στις διαδικασίες βιοτεχνολογίας
Στην υπερμοριακή χημεία και στη νανοτεχνολογία
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ

## Slide 24
Πυρηνόφιλες αντιδράσεις υποκατάστασης, όπως αλογονώσεις και κυανιώσεις
Αντιδράσεις αλκυλίωσης και συμπύκνωσης
Αφυδραλογόνωση
Υποκατάσταση με:
1.Υδροξείδιο του κυανίου, Υδρόλυση
2.Φθορίδιο του Θειοκυανίου, κυανικά άλατα
3. Ιωδίδιο, σουλφίδιο, θειώδες άλας
4. Νιτρώδες αζιδίο, νιτρικό, κ.α.
5. Άλλη πυρηνόφιλη αλειφατική & αρωματική υποκατάσταση
Οξειδώσεις και αναγωγές
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ

## Slide 25
Προσθήκη Michael
Αλδολική συμπύκνωση
Αντιδράσεις Wittig και Wittig – Horner
Συμπύκνωση Darzens
Αντιδράσεις Καρβενίων
Θειοφωσφορυλίωση (Thiophosphorylation)
Καρβονυλίωση
Αντιδράσεις HCl/ HBr
Συγκατάλυση μετάβατικών μετάλλων
Οποιαδήποτε από τις παραπάνω αντιδράσεις προς σύνθεση πολυμερών
Αντιδράσεις απόσπασης.
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ

## Slide 26
Τετρααλκυλαμμωνιακά άλατα
Αιθέρες – στέμματα
Μεταβατικά μέταλλα
Πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG)
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ

## Slide 27
Αποβολή των οργανικών διαλυτών
Αποβολή των επικίνδυνων και ακριβών αντιδραστηρίων
Υψηλό ποσοστό παραγωγής και καθαρότητα των προϊόντων
Απλότητα της διαδικασίας
Χαμηλό κόστος επένδυσης
Μικρή κατανάλωση ενέργειας
Ελαχιστοποίηση των βιομηχανικών αποβλήτων
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

## Slide 28
Αντιδράσεις με κατάλυση μεταφοράς φάσης σε διαλύτη υπερκρίσιμο ρευστό (CO2)
Πρόκειται για αντιδράσεις υποκατάστασης, αλκυλίωσης, και καρβοξυλίωσης
Παράδειγμα:
Αντίδραση σχηματισμού φαινυλοακετονιτριλίου
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ
ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ

## Slide 29
Πλεονεκτήματα χρήσης υπερκρίσιμων ρευστών:
Καλύτερες διαλυτικές ιδιότητες
Αλλαγές των ιδιοτήτων μιας ένωσης
Θετικές επιδράσεις για τον άνθρωπο
Φιλικό προς το περιβάλλον
Ήπιες συνθήκες αντίδρασης
Μεγαλύτερη εκλεκτικότητα
Μείωση των περιορισμών της μεταφοράς μάζας
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ
ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ

## Slide 30
Χρήση μικροκυματικής ακτινοβολίας
Αντίδραση δευτερίωσης βενζοϊκού οξέος
Πλεονεκτήματα μικροκυματικής θέρμανσης
Οικονομία χρόνου
Μικρότερο κόστος
Προστασία περιβάλλοντος
Καθαρά προϊόντα
100% εκλεκτικότητα
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ
ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ

## Slide 31
Εποξείδωση ολεφινών
Η εποξείδωση των ολεφινών με H2O2 πραγματοποιείται με έναν καταλύτη που περιέχει βολφράμιο
Όταν το H2O2 καταναλωθεί ο καταλύτης απομονώνεται εύκολα ως ίζημα και μπορεί εύκολα να ανακυκλωθεί.
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ
ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ

## Slide 32
Παραγωγή αδιπικού οξέος
Φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία
Το νερό είναι το μόνο παραπροϊόν της αντιδράσεως
Η αντίδραση είναι καθαρή, ασφαλής και απαλλαγμένη από τοξικούς διαλύτες
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ
ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ

## Slide 33
Πυρηνόφιλες αλειφατικές και αρωματικές υποκαταστάσεις
Αντιδράσεις αποβολής και ισομερισμού
Αντιδράσεις αιθεροποίησης, εστεροποίησης και υδρόλυσης
Αλδολική και υπόλοιπες αντιδράσεις συμπύκνωσης
Με διαλύτες υπερκρίσιμα ρευστά
ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ

## Slide 34
Αντίστροφη κατάλυση μεταφοράς φάσης:
Μεταφορά λιπόφιλων αντιδραστηρίων από την οργανική στην υδατική φάση
Αντίδραση με υδρόφιλες ενώσεις
Χρήση ,κυρίως, σε οργανικές συνθέσεις
Συνηθισμένος καταλύτης Ν-οξείδιο πυριδίνης(PNO)
Μηχανισμοί:
Αντίστροφη μετατροπή οργανοφιλικού υποστρώματος σε ιοντικό υδατοδιαλυτό ενδιάμεσο
Συμπλοκοποίηση των οργανικών υποστρωμάτων από υδρόφιλες μακροκυκλικές ενώσεις(κυκλοδεξτρίνες)
Διαλυτοποίηση οργανικών υποστρωμάτων από υδατικά συστήματα μικυλλίων
ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ

## Slide 35
Χρήση καταλυτικών μεμβρανών και αντιδραστηρίων μεμβράνης:
Εισαγωγή μεμβρανών μικρών πόρων μεταξύ οργανικών και υδατικών διαλύμάτων
Σταθεροποίηση της διεπαφής και ανάμειξη των φάσεων
Αποφυγή δημιουργίας γαλακτώματος και μείωση αποβλήτων
Ηλεκτροχημική αναγέννηση του οξειδωτικού
ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ

## Slide 36: Σας Ευχαριστούμε!!!!