## Slide 1: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Χημείας Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔιΧηΝΕΤ
Εκτίμηση Κύκλου Ζωής (LCA)
Μάντζου Γενοβέφα
Μπενέτου Παναγιώτα
Χαρίτου Άννα-Ηρώ
Επιβλέποντες: κ. Α. Μαρούλης
κ. Κ. Χατζηαντωνίου
Notes: Το θέμα της εργασίας που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα είναι Εκτίμηση του κύκλου ζωής.

## Slide 2
Πράσινη Χημεία
Είναι η χημεία που ασχολείται (1990) με τον σχεδιασμό, την σύνθεση χημικών ουσιών αλλά και διεργασιών που δεν βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου και δεν καταστρέφουν το περιβάλλον.
Notes: Η πράσινη Χημεία είναι ο κλάδος της χημείας που ασχολείται με τον σχεδιασμό και την σύνθεση χημικών ουσιών αλλά και διεργασιών που δεν βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου και δεν καταστρέφουν το περιβάλλον.

## Slide 3: 12 Αρχές της πράσινης Χημείας
Πρόληψη
Οικονομία ατόμου.
Λιγότερες και λιγότερο επικίνδυνες ουσίες.
Σχεδιασμός ασφαλέστερων χημικών προϊόντων.
Ασφαλέστερα βοηθητικά μέσα και διαλύτες.
Χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών.
Μείωση ενδιάμεσων προϊόντων.
Κατάλυση
Σχεδιασμός αποικοδομήσιμων υλικών.
Ανάλυση πραγματικού χρόνου για πρόληψη ρύπανσης.
Πρόληψη χημικού ατυχήματος.
Σχεδιασμός για ενεργειακή αποτελεσματικότητα.

## Slide 4: Η πράσινη Χημεία ως αναγκαιότητα

## Slide 5: Η πράσινη Χημεία ως αναγκαιότητα

## Slide 6: Η πράσινη Χημεία ως αναγκαιότητα
Πολλές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις για μια φιλική προς το περιβάλλον πολιτική και άρχισαν να προσανατολίζονται προς τα ¨πράσινα¨ προϊόντα και τις ¨πράσινες¨ διεργασίες, προσπαθώντας έτσι να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον αλλά και τον άνθρωπο.
Έτσι άρχισαν να χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης.

## Slide 7: Εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης
Clean design
Life Cycle Assessment
Industrial Ecology
Product Stewardship
Notes: Τα εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι τα παρακάτω:
Clean design, Life Cycle Assessment , Industrial Ecology, Product Stewardship.
Εμείς στην εργασία αυτή ασχοληθήκαμε με την εκτίμηση του κύκλου ζωής.

## Slide 8: Εκτίμηση του κύκλου ζωής
Εκτίμηση του κύκλου ζωής
Προσδιορισμός του
σκοπού και του στόχου
Απογραφή του κύκλου ζωής
Αξιολόγηση των επιπτώσεων
Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
Ανάπτυξη διαγρά
ματος ροής
Ανάπτυξη πλάνου
συλλογής δεδομένων
Συλλογή δεδομένων
Εκτίμηση και τεκμη-
ρίωση των αποτελεσμάτων
Συλλογή και καθορισμός των
κατηγοριών επιπτώσεων
Κατάταξη
Χαρακτηρισμός
Κανονικοποίηση
Ομαδοποίηση
Στάθμιση
Αξιολόγηση και έκθεση
των αποτελεσμάτων
Προσδιορισμός των σημαντικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Αποτίμηση της πληρότητας,
της ευαισθησίας και της
συνοχής των δεδομένων
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Ο σκοπός της μελέτης
Το είδος πληροφοριών που
απαιτούνται
Ο τρόπος με τον οποίο θα
οργανωθούν τα δεδομένα
Τι θα περιλαμβάνει και τι όχι
Οι διαδικαστικοί κανόνες
Η ακρίβεια των δεδομένων

## Slide 9: Ιστορική αναδρομή
Τέλη ’60 - Αρχές ’70
Οι πρώτες μελέτες επικεντρώνονται σε ζητήματα όπως:
Κατανάλωση πρώτων υλών
Ενέργεια
Διάθεση αποβλήτων
1969
Η εταιρεία Coke Cola χρηματοδότησε μια μελέτη για τη σύγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με διάφορους περιέκτες.
Notes: Οι πρώτες μελέτες σχετικά με την εκτίμηση του κύκλου ζωής χρονολογούνται στα τέλη της δεκαετίας του 60 με αρχές της δεκαετίας του ’70 & επικεντρώνονται σε ζητήματα όπως : η κατανάλωση πρώτων υλών, η απόδοση ενέργειας, και η διάθεση αποβλήτων. Το 1969 η εταιρεία Coca Cola χρηματοδότησε μια μελέτη για να συγκρίνει τις πηγές & τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με διάφορους περιέκτες.
Το 1972 ο Ian Boustead στη Μ. Βρετανία υπολόγισε τη συνολική ενέργεια που απαιτείται για τη παραγωγή περιεκτών από διάφορα υλικά (γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο).

## Slide 10: Ιστορική αναδρομή
1972
Ο Ian Βousted υπολόγισε τη συνολική ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή περιεκτών από διάφορα υλικά π.χ γυαλί,αλουμίνιο,πλαστικό.
Αρχές ’90
Εκδηλώνεται πραγματικό ενδιαφέρον από ένα μεγάλο μέρος των βιομηχανιών με επακόλουθο στην σύνοδο κορυφής το 1992 να διατυπωθούν πολλές απόψεις σχετικά με το ότι η εκτίμηση του κύκλου ζωής είναι μια πολλά υποσχόμενη μεθοδολογία για ένα μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών ζητημάτων.
Notes: Στις αρχές τις δεκαετίας του ’90 εκδηλώθηκε ένα πραγματικό ενδιαφέρον από ένα μεγάλο μέρος των βιομηχανιών με επακόλουθο το 1993 στην σύνοδο κορυφής να διατυπωθούν πολλές απόψεις σχετικά με το ότι η LCA είναι ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για ένα μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών ζητημάτων.
Το 1993 δημοσιεύεται η πιο κατανοητή διεθνή εργασία πάνω στην LCA «The LCA Sourcebook».
Πρόσφατα ο οργανισμός SETAC στη Β. Αμερική αλλά & στη Ευρώπη αλλά και ο ISO χρηματοδότησαν μελέτες για την εκτίμηση του κύκλου ζωής.
Ως αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών ήταν να επιτευχθεί ένα συνολικό πλαίσιο εργασίας και ένας καλός καθορισμός της μεθόδου απογραφής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

## Slide 11: Τι είναι η εκτίμηση του κύκλου ζωής
Είναι η αποτίμηση των επιπτώσεων που απορρέουν από όλα τα σταδία του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας ¨από το λίκνο στον τάφο¨ δηλαδή από την αρχή της σύνθεσης του μέχρι την τελική του διάθεση.
“Από το λίκνο στον τάφο”
(from cradle to the grave)
Notes: Είναι η αποτίμηση των σταδίων του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας ¨από το λίκνο στον τάφο¨ δηλαδή από την αρχή σύνθεσης του μέχρι την τελική του διάθεση.

## Slide 12
Κύκλος ζωής ενός προϊόντος
Ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος αναφέρεται στις κύριες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια της ζωής του.
Notes: Ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος αναφέρεται στις κύριες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια ζωής του. Περιλαμβάνει την απόκτηση των πρώτων υλών, την παραγωγή, την χρήση και την διατήρηση και καταλήγει στην ανακύκλωση και την διαχείριση των αποβλήτων.
Ένα παράδειγμα κύκλου ζωής είναι ο κύκλος ζωής του ελαιολάδου. Όπως βλέπουμε ξεκινά με την συλλογή της πρώτης ύλης δηλαδή της ελιάς, συνεχίζει με την παραγωγή του ελαιολάδου, προχωρά στην τυποποίηση και την μεταφορά του στον καταναλωτή όπου και χρησιμοποιείται κυρίως για βρώση. Και καταλήγουμε στα απόβλητα.

## Slide 13: Τα βασικά στάδια της εκτίμησης του κύκλου ζωής (LCA)
1ο
2ο
3ο
4ο
Notes: Το πλαίσιο εργασίας της εκτίμησης του κύκλου ζωής περιλαμβάνει τέσσερα στάδια:
Το 1ο στάδιο είναι ο προσδιορισμός του σκοπού & του στόχου όπου προσδιορίζεται ο σκοπός και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η μελέτη δηλαδή τα όρια του συστήματος.
Το 2ο στάδιο είναι η Απογραφική ανάλυση. Εδώ προσδιορίζονται & ποσοτικοποιούνται η ενέργεια, τα απόβλητα,οι πρώτες ύλες & οι απελευθερώσεις στο περιβάλλον.
Το 3ο στάδιο είναι η εκτίμηση των επιπτώσεων όπου εκτιμούνται οι επιπτώσεις στον άνθρωπο & στο περιβάλλον από τα εισερχόμενα & τα εξερχόμενα που έχουν προσδιοριστεί στην απογραφική ανάλυση.
Το 4ο στάδιο είναι η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Γίνεται αποτίμηση των αποτελεσμάτων των δυο προηγούμενων σταδίων έτσι ώστε να γίνει η τελική επιλογή του καταλληλότερου προϊόντος.

## Slide 14: Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της μεθόδου
Βοηθά στην επιλογή του προϊόντος ή της διεργασίας με τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Καλύτερη επιλογή το προϊόν Β
Λιγότερα στερεά απόβλητα
Λιγότερες αέριες εκπομπές
Προϊόν Α
Προϊόν Β
Παράδειγμα: Επιλογή μεταξύ εφαμίλλων προϊόντων.
Περισσότερα στερεά απόβλητα
Περισσότερες αέριες εκπομπές
LCA
LCA
Notes: Η LCA βοηθά στην επιλογή του προϊόντος με τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, εάν έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε δυο εφάμιλλα προϊόντα, έστω δηλαδή ότι έχουμε ένα προϊόν Α και ένα Β. Φαινομενικά το Α είναι το πιο κατάλληλο διότι έχει λιγότερα στερεά απόβλητα. Πραγματοποιώντας όμως μια LCA & μελετώντας όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των δύο προϊόντων διαπιστώνεται ότι το Α έχει περισσότερες αέριες χημικές εκπομπές (στο στάδιο της παραγωγής του) επομένως συνολικά το Β έχει λιγότερες επιπτώσεις. Άρα το Β είναι το πιο κατάλληλο προϊόν.

## Slide 15: Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της μεθόδου
Επιπλέον εκτελώντας μια εκτίμηση του κύκλου ζωής:
Αναπτύσσεται μια σύνθετη αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός συγκεκριμένου προϊόντος.
Πραγματοποιείται ποσοτικό προσδιορισμό των εκροών και στα τρία μέσα αέρα, νερό, έδαφος.
Προσδιορίζεται κάθε σημαντικής μετακίνησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Αποτιμούνται οι επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Notes: Επιπλέον εκτελώντας μια LCA οι ερευνητές μπορούν και:
Αναπτύσουν μια σύνθετη αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός συγκεκριμένου προϊόντος.
Πραγματοποιούν ποσοτικό προσδιορισμό των περιβαλλοντικών εκροών και στα τρία μέσα: αέρα, νερό, έδαφος.
Προσδιορίζουν κάθε σημαντική μετακίνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μεταξύ των σταδίων ή των διάφορων μέσων.
Αποτιμούν τις επιπτώσεις στον άνθρωπο & το περιβάλλον από την κατανάλωση υλικών και από τις εκροές στο περιβάλλον.

## Slide 16: Στάδιο 1ο
Προσδιορισμός του Σκοπού και του Στόχου

## Slide 17: Στάδιο 1ο: Προσδιορισμός του σκοπού και του στόχου
Καθορίζονται τα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1ο : Ο σκοπός της μελέτης.
Βήμα 2ο : Το είδος πληροφοριών που απαιτούνται.
Βήμα 3ο : Ο τρόπος με τον οποίο θα οργανωθούν τα δεδομένα.
Βήμα 4ο : Τι θα περιλαμβάνει και τι όχι.
Βήμα 5ο : Η ακρίβεια των δεδομένων.
Βήμα 6ο : Οι διαδικαστικοί κανόνες.
Notes: Το πρώτο στάδιο της μελέτης όπως ανάφερα είναι ο προσδιορισμός του σκοπού και του στόχο. Στο στάδιο αυτό καθορίζονται τα τα παρακάτω βήματα:
Ο σκοπός της μελέτης
Το είδος πληροφοριών που απαιτούνται.
Πως θα οργανωθούν τα δεδομένα & πως θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα.
Τι θα περιλαμβάνει η μελέτη και τι όχι.
Ποια θα είναι η ακρίβεια των δεδομένων.
Ποιοι είναι οι διαδικαστικοί κανόνες

## Slide 18: Βήμα 1ο : Σκοπός της εκτίμησης του κύκλου ζωής
Βασικός σκοπός είναι η επιλογή του καλύτερου προϊόντος και της καλύτερης διεργασίας.
Λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Notes: Βασικός σκοπός της LCA είναι να επιλεγεί το καλύτερο προϊόν και η καλύτερη διεργασία.Το προϊόν αυτό είναι εκείνο που έχει τις λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

## Slide 19: Βήμα 2ο: Το είδος των πληροφοριών που απαιτούνται
Καθορισμός των καταλλήλων ερωτημάτων.
Όπως για παράδειγμα:
Ποιο προϊόν προκαλεί τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις;
Πως μπορεί να τροποποιηθεί η διαδικασία έτσι ώστε να μειωθεί μία συγκεκριμένη επίπτωση;
Notes: Για να προσδιορίσουμε ποιες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της μελέτης πρέπει να καθοριστούν οι ερωτήσεις για τις οποίες ενδιαφερόμαστε να βρούμε τις απαντήσεις μέσω των αποτελεσμάτων της LCA.
Παράδειγμα:
Ποιο προϊόν προκαλεί τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις;
Πως μπορεί να τροποποιηθεί η διαδικασία έτσι ώστε να μειωθεί μία συγκεκριμένη επίπτωση;

## Slide 20: Βήμα 3ο : Ο τρόπος με τον οποίο θα οργανωθούν τα δεδομένα
Πρέπει να καθορίσουμε το πώς θα οργανωθούν τα δεδομένα σε σχέση με την λειτουργική μονάδα. Λέγοντας λειτουργική μονάδα εννοούμε τη βάση σύγκρισης εφαμμίλων προϊόντων.
Μέγεθος πακέτου
Συγκεκριμένος όγκος χυμού
Ισοδύναμη λειτουργική μονάδα
Παράδειγμα:
Σύγκριση διαφορετικών χυμών
Notes: Πριν αρχίσουμε την εφαρμογή της LCA πρέπει να καθορίσουμε το πώς θα οργανωθούν τα δεδομένα σε σχέση με μία λειτουργική μονάδα. Λέγοντας λειτουργική μονάδα εννοούμε τη βάση σύγκρισης μεταξύ εφαμίλλων προϊόντων και αντιστοιχεί σε μια ποσότητα (ποσό, όγκο, μέγεθος),σε μια περίοδο διάρκειας ή σε ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Για παράδειγμα εάν πρόκειται να συγκρίνουμε δύο διαφορετικούς χυμούς, ως βάση σύγκρισης μπορούμε να ορίσουμε το μέγεθος του πακέτου του χυμού.

## Slide 21: Βήμα 4ο : Τι θα περιλαμβάνει η εκτίμηση του κύκλου ζωής;
Ποια στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος θα περιλαμβάνει η εκτίμηση του κύκλου ζωής;
Αυτό εξαρτάται από:
Το σκοπό
Την ακρίβεια των αποτελεσμάτων
Τον διατιθέμενο χρόνο
Τις πηγές
Notes: Για την εκτέλεση μιας LCA πρέπει να καθοριστεί εάν θα εξεταστούν όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ή όχι. Αυτό εξαρτάται από το ποιος είναι ο σκοπός της μελέτης, ποια είναι η απαιτούμενη ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ποιος είναι ο διαθέσιμος χρόνος και από τις πηγές. Παρακάτω θα εξηγήσουμε ένα ένα τα στάδια του κύκλου ζωής.

## Slide 22
Στάδιο 1ο: Απόκτηση Πρώτης ύλης
Όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την απόκτηση/ συλλογή των πρώτων υλών.
Τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος
Notes: Ο κύκλος ζωής ξεκινά με την απόκτηση των πρώτων υλών. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την απόκτηση και τη συλλογή των πρώτων υλών και τη μεταφορά τους στο σημείο επεξεργασίας.

## Slide 23
Στάδιο 2ο: Παραγωγή
Μετατροπή της ενέργειας και των πρώτων υλών σε προϊόν.
Τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος
Notes: Το επόμενο στάδιο του κύκλου ζωής είναι η παραγωγή όπου η ενέργεια και οι πρώτες ύλες μετατρέπονται σε προϊόν. Περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται:
Για την προετοιμασία των πρώτων υλών.
Για την παραγωγή του τελικού προϊόντος.
Για το γέμισμα, τη συσκευασία και τη διανομή.

## Slide 24
Στάδιο 3ο : Χρήση/Επανάχρηση/Διατήρηση
Όλες οι δραστηριότητες που έχουν σχέση με την ωφέλιμη ζωή του προϊόντος.
Τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος
Notes: Το επόμενο στάδιο είναι η χρήση/ επανάχρηση και διατήρηση. Περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την ωφέλιμη ζωή του προϊόντος από τη στιγμή που αυτό θα φτάσει στα χέρια του καταναλωτή

## Slide 25
Στάδιο 3ο : Ανακύκλωση/Διαχείριση Αποβλήτων
Περιλαμβάνει την απαιτούμενη ενέργεια και τα περιβαλλοντικά απόβλητα που έχουν σχέση με την διάθεση του προϊόντος.
Τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος
Notes: Το στάδιο της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των αποβλήτων περιλαμβάνει την ενέργεια που απαιτείται και τα περιβαλλοντικά απόβλητα που έχουν σχέση με τη διάθεση του προϊόντος.

## Slide 26: Βήμα 5ο : Η Ακρίβεια των Δεδομένων
Καθορίζεται από:
Το που θα παρουσιαστούν τα τελικά αποτελέσματα;
Την κρισιμότητα της απόφασης.
Το χρηματικό ποσό που απαιτείται.
Notes: Το απαιτούμενο επίπεδο ακρίβειας των δεδομένων εξαρτάται:
Από το που θα παρουσιαστούν τα τελικά αποτελέσματα;
Από την κρισιμότητα της απόφασης που θα παρθεί βασιζόμενοι στα αποτελέσματα τις μελέτης.
Από το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την υλοποίηση των αποφάσεων.

## Slide 27: Βήμα 6ο : Οι Διαδικαστικοί Κανόνες
Είναι σημαντικό να καθοριστούν οι παρακάτω διαδικασίες :
Τεκμηρίωση των υποθέσεων.
Διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας.
Υποβολή έκθεσης.
Notes: Τέλος πριν προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της LCA είναι σημαντικό να προσδιοριστούν κάποιες διαδικασίες. Όπως
Η τεκμηρίωση των υποθέσεων. Όλες οι υποθέσεις και οι αποφάσεις που έχουν παρθεί κατά την διάρκεια της μελέτης θα πρέπει να αναφέρονται παράλληλα με τα τελικά αποτελέσματα.
Οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας. Αυτές είναι πολύ σημαντικές διότι εξασφαλίζουν κατά την διάρκεια της μελέτης ότι ικανοποιείται ο σκοπός.
Η υποβολή έκθεσης. Στο τέλος της μελέτης υποβάλλεται μια έκθεση. Πρέπει λοιπόν να έχει προσδιοριστεί τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτή η έκθεση και πως θα αναφέρονται τα τελικά αποτελέσματα.

## Slide 28: Στάδιο 2ο
Απογραφή του κύκλου Ζωής LCI (Life Cycle Inventory)

## Slide 29: Στάδιο 2ο: Απογραφή του κύκλου ζωής LCI (Life Cycle Inventory)
Προσδιορίζονται ποιοτικά και ποσοτικά :
Οι πρώτες ύλες και η ενέργεια που απαιτούνται.
Οι αέριες εκπομπές στην ατμόσφαιρα, τα υγρά και τα στερεά απόβλητα.
Τα προϊόντα (συμπροϊόντα και παραπροϊόντα)

## Slide 30: Γιατί εφαρμόζουμε την απογραφή του κύκλου ζωής
Συλλογή και οργάνωση των δεδομένων που έχουν σχέση με τo LCA.
Βοηθά έναν οργανισμό να συγκρίνει προϊόντα και διαδικασίες και να επιλέξει υλικά λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Βοηθά τις κυβερνήσεις ώστε να υιοθετήσουν πολιτικά προγράμματα, θεσπίζοντας νομοθεσίες, βασιζόμενες στη χρήση πόρων και στην εκπομπή εκροών φιλικών προς το περιβάλλον.

## Slide 31: Τα αποτελέσματα της απογραφής του κύκλου ζωής
Οι ποσότητες των αποβλήτων που ελευθερώθηκαν στο περιβάλλον, το ποσό της ενέργειας και των υλικών που καταναλώθηκαν και τα προϊόντα που παράχθηκαν
Τα αποτελέσματα του LCI χωρίζονται με βάση
  το στάδιο του κύκλου ζωής
  το μέσο στο οποίο ελευθερώθηκαν τα απόβλητα (π.χ. αέρας, νερό, έδαφος)
  μια συγκεκριμένη διαδικασία
  οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών.

## Slide 32: Βασικές έννοιες
Λειτουργική μονάδα (functional unit): είναι η μονάδα σύγκρισης
Επαναχρησιμοποίηση ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια της ζωής του, π.χ. οι βαμβακερές πάνες πολλών χρήσεων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αργότερα ως ξεσκονόπανα.

## Slide 33: Βασικές έννοιες
Σύστημα: μια συλλογή από διεργασίες που συνδέονται μεταξύ τους υλικά και ενεργειακά
Περιβάλλον του συστήματος: ότι περιβάλλει το προς εξέταση σύστημα
Όρια συστήματος: καθορισμός του τι συμπεριλαμβάνεται στη συγκεκριμένη διαδικασία

## Slide 34: Σύστημα – Περιβάλλον συστήματος

## Slide 35: Βασικές έννοιες
Διάγραμμα ροής διεργασίας: είναι ένα διάγραμμα, στο οποίο απεικονίζονται όλες οι εισροές και οι εκροές του συστήματος κατά τη διάρκεια μιας διεργασίας.

## Slide 36: Βασικές έννοιες
Συμπροϊόντα: τα χρήσιμα προϊόντα που παρασκευάζονται μαζί με το κύριο προϊόν
Παραπροϊόντα: τα άχρηστα προϊόντα που παρασκευάζονται μαζί με το κύριο προϊόν
Ένα παραπροϊόν μπορεί να βρει κάποια χρήση και να μετατραπεί σε συμπροϊόν.

## Slide 37: Τα βασικά βήματα της απογραφής του κύκλου ζωής
Ανάπτυξη ενός διαγράμματος ροής για τη διεργασία που θέλουμε να εκτιμήσουμε.
Ανάπτυξη πλάνου συλλογής δεδομένων.
Συλλογή δεδομένων.
Εκτίμηση και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων.

## Slide 38: Βήμα 1ο : Ανάπτυξη ενός διαγράμματος ροής
Το σύστημα διαιρείται σε υποσυστήματα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και συνδέονται με τη μορφή ενός διαγράμματος ροής.
Εξισορροπούνται όλες οι εισροές και οι εκροές του συστήματος και εναρμονίζονται τα δεδομένα για την εκροή του κάθε υποσυστήματος.

## Slide 39: Σύστημα – Υποσυστήματα

## Slide 40: Παράδειγμα 1ο: Υπολογισμός περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων και επιδράσεων

## Slide 41: Βήμα 2ο: Ανάπτυξη ενός σχεδίου συλλογής δεδομένων
Προσδιορισμός κριτηρίων ποιότητας των δεδομένων.
Καθορισμός των δεικτών ποιότητας των δεδομένων.
Κατηγοριοποίηση των δεδομένων με βάση την πηγή προέλευσης τους και τον τύπο τους.
Ανάπτυξη ενός φύλλου εργασίας και μιας λίστας ελέγχου για τη συλλογή των δεδομένων.

## Slide 42: Βήμα 3ο: Συλλογή των δεδομένων
Συμπλήρωση του διαγράμματος ροής και του φύλλου εργασίας με αριθμητικά δεδομένα.
Έρευνα, αναζήτηση στο διαδίκτυο και επαφή με ειδικούς.
Λογισμικό πακέτο και βάσεις δεδομένων
Τα δεδομένα μπορούν να εκφραστούν είτε οριακά (marginal), είτε κατά μέσο όρο (average)

## Slide 43: Βήμα 4ο: Εκτίμηση και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της LCI
Επαλήθευση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων
  Ανάλυση ευαισθησίας
Καταμερισμός των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων: η διαδικασία κατά την οποία αποδίδονται σε κάθε διεργασία του συστήματος, οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που προκαλεί.

## Slide 44: Παράδειγμα 2ο: Καταμερισμός των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων

## Slide 45: Αποτελέσματα LCI
Μια λίστα, η οποία περιέχει τις ποσότητες των ρύπων που ελευθερώθηκαν στο περιβάλλον, τις ποσότητες ενέργειας και υλικών που καταναλώθηκαν και τα προϊόντα που παράχθηκαν.
Οι πληροφορίες μπορούν να διαχωριστούν με βάση το στάδιο του κύκλου ζωής, του μέσου στο οποίο ελευθερώθηκαν οι ρύποι (αέρας, νερό, έδαφος), μιας συγκεκριμένης διεργασίας ή οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών. π.χ. τόνοι διοξειδίου του άνθρακα που ελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα, λίτρα οργανικού φορτίου (BOD) που ελευθερώνονται στο νερό.

## Slide 46: Στάδιο 3ο
Αξιολόγηση των επιπτώσεων
του κύκλου ζωής
LCIA ( Life Cycle Impact Assessment)

## Slide 47: Στάδιο 3ο : Αξιολόγηση των επιπτώσεων του κύκλου ζωής (LCIA)
Είναι η φάση του LCA όπου γίνεται η εκτίμηση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, από τις περιβαλλοντικές πήγες και τις εκροές.

## Slide 48
Γιατί πρέπει να διεξαχθεί μια LCIA ;
Για παράδειγμα παρόλο που γνωρίζουμε πως 9.000 τόνοι από CO2 και 5.000 τόνοι από εκπεμπόμενο CH4 στην ατμόσφαιρα είναι και τα δύο επιβλαβή, μια LCIA μπορεί να καθορίσει πιο θα έχει την μεγαλύτερη επίπτωση.
Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα της LCIA
Αναδεικνύουν μία λίστα που δείχνει τις σχετικές διαφορές στις δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις για κάθε επιλογή διαδικασίας ή προϊόντος.
Notes: Χρησιμοποιώντας παράγοντες χαρακτηρισμού βασισμένους στην επιστήμη, η διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων του κύκλου ζωής μπορεί να υπολογίσει τις επιπτώσεις από κάθε περιβαλλοντική απελευθέρωση στην αιθαλομίχλη ή στην παγκόσμια θερμότητα.
Η εκτίμηση των επιπτώσεων μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή σημαντικών αποφάσεων.

## Slide 49: Τα βήματα της LCIA
Συλλογή και καθορισμός των κατηγόριων των επιπτώσεων
Κατάταξη
Χαρακτηρισμός
Κανονικοποίηση
Ομαδοποίηση
Στάθμιση
Αξιολόγηση και έκθεση των αποτελεσμάτων LCIA

## Slide 50: Βήμα 1ο: Επιλογή και καθορισμός των κατηγοριών επιπτώσεων
Το πρώτο βήμα σε μια LCIA είναι να επιλεγούν οι κατηγορίες επιπτώσεων.
H LCIA εστιάζει κυρίως σε τρεις κατηγορίες επιπτώσεων
Ανθρώπινη υγεία
Περιβαλλοντική υγεία
Μείωση φυσικών πόρων

## Slide 51
Κατηγορίες επιπτώσεων | Βαθμίδα | Σχετικά δεδομένα LCI ( π.χ. κατάταξη) | Κοινός παράγοντας χαρακτηρισμού | Περιγραφή παράγοντα χαρακτηρισμού
Παγκόσμια θερμοκρασία | παγκόσμια | Υδρογονοχλωροφθοράνθρακες (HCFCs) Μέθυλο βρωμίδιο (CH3Br) Διοξείδιο του αζώτου (NO2) Αμμωνία (NH4) | Δυνατότητα παγκόσμιας θερμότητας | Μετατρέπει τα δεδομένα του LCI σε ισοδύναμα CO2
Επίπεδα όζοντος στην ατμόσφαιρα | παγκόσμια | Χλωροφθοράνθρακες (CFCs) Υδρογονοχλωροφθοράνθρακες (HCFCs) Αλογόνα Μέθυλο βρωμίδιο (CH3Br) Δυνατότητα επιπέδων όζοντος | Δυνατότητα επιπέδων όζοντος | Μετατρέπει τα δεδομένα του LCI σε ισοδύναμα CCl3F
Όξινη βροχή | Περιφερειακή Τοπική | Οξείδια του θείου (SOx) Οξείδια του αζώτου (NOx) Υδροχλωρικό οξύ (HCl) Υδροφθορικό οξύ (HF) Αμμωνία (NH4) | Δυνατότητα όξινης βροχής | Μετατρέπει τα δεδομένα του LCI σε ισοδύναμα H+
Ευτροφισμός | τοπική | Φωσφορικά (PO4) Μονοξείδιο του αζώτου (NO) Διοξείδιο του αζώτου (NO2) Νιτρικά Αμμωνία (NH4) | Δυνατότητα ευτροφισμού | Μετατρέπει τα δεδομένα του LCI σε ισοδύναμα PO4
Φωτοχημικό νέφος | τοπική | Τοπική Μη μεθανίου υδρογονάνθρακες (NMHC) | Δυνατότητα δημιουργίας φωτοχημικούνέφους | Μετατρέπει τα δεδομένα του LCI σε ισοδύναμα C2H6
Γήινη τοξικότητα | τοπική | Τοπική Τοξικές χημικές ουσίες που προκαλούν θανάτους | LC50 | μετατρέπει τα δεδομένα του δείκτη LC50 σε ισοδύναμα
Υδάτινη τοξικότητα | τοπική | Τοξικές ουσίες με μια αναφερόμενη θανατηφόρα συγκέντρωση στα ψάρια | LC50 | μετατρέπει τα δεδομένα του δείκτη LC50 σε ισοδύναμα
Ανθρώπινη υγεία | Παγκόσμια τοπική περιφερειακή | Συνολικές εκπομπές στον αέρα, νερό και το έδαφος . | LC50 | μετατρέπει τα δεδομένα του δείκτη LC50 σε ισοδύναμα

## Slide 52
Βήμα 2ο: Tαξινόμηση
Ο σκοπός της ταξινόμησης είναι να οργανωθούν και να συνδυαστούν τα αποτελέσματα του LCI σε κατηγορίες επιπτώσεων
Για τα στοιχεία της απογραφής του κύκλου ζωής που συμβάλλουν μόνο σε μια κατηγορία επιπτώσεων, η διαδικασία είναι απλή.
οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2 μπορούν να ταξινομηθούν στην κατηγορία της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

## Slide 53
Για τα στοιχεία της απογραφής του κύκλου ζωής που συμβάλλουν σε δύο ή περισσότερες διαφορετικές κατηγορίες υπάρχουν δύο τρόποι
1ος τρόπος: Διάθεση μια αντιπροσωπευτικής μερίδας των αποτελεσμάτων της απογραφής του κύκλου ζωής στις κατηγορίες των επιπτώσεων στις οποίες συμβάλλουν.
2ος τρόπος: Ταξινόμηση των αποτελέσματα της απογραφής του κύκλου ζωής σε όλες τις κατηγορίες επιπτώσεων στις οποίες συμβάλλουν.
Βήμα 2ο: Ταξινόμηση

## Slide 54: Ένα μόριο SO2 μπορεί να μείνει στο επίπεδο της γης ή να ταξιδέψει επάνω στην ατμόσφαιρα, μπορεί έτσι να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία είτε να προκαλέσει όξινη βροχή.
Παράδειγμα 1ου τρόπου ταξινόμησης:
Επομένως οι εκπομπές του θα διαιρούνται 50% που διατίθενται στην ανθρώπινη υγεία και 50% που διατίθενται στην όξινη βροχή.

## Slide 55: Παράδειγμα 2ου τρόπου ταξινόμησης:
Το διοξείδιο του αζώτου (NO2), μπορεί ενδεχομένως να έχει συγχρόνως επιπτώσεις και στον σχηματισμό των επίγειων επιπέδων όζοντος και στην όξινη βροχή.
Άρα ολόκληρη η ποσότητα του NO2 θα διατίθενται και στις δύο κατηγορίες επιπτώσεων (π.χ. 100% στα επίγεια επίπεδα όζοντός και 100% στην όξινη βροχή).

## Slide 56
Παγκόσμια θερμοκρασία
Εκπομπή όζοντος
Φωτοχημικό νέφος
Όξινη βροχή
Διοξείδιο του άνθρακα CO2
Μεθάνιο
Υδρογονάνθρακες
Οξείδια του αζώτου NOX
Οξείδια του θείου SOX
HCFC’S
CFC’S
Ρύπος
Χαρακτηρισμός
Notes: Π.χ. το διοξείδιο του άνθρακα επιδρά μόνο στην αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας ενώ οι χλώροφθοράνθρακες και στην αύξηση της θερμοκρασίας και στα επίπεδα του όζοντος

## Slide 57
Βήμα 3ο: Χαρακτηρισμός
Χρησιμοποιεί παράγοντες μετατροπής βασισμένους σε επιστημονικά δεδομένα, που τους αποκαλεί παράγοντες χαρακτηρισμού, για να μετατρέψει και να συνδυάσει τα αποτελέσματα της απογραφής του κύκλου ζωής σε αντιπροσωπευτικούς δείκτες επιπτώσεων στην ανθρώπινη και οικολογική υγεία.
Παράγοντες ισοδυναμίας
Notes: Ο χαρακτηρισμός παρέχει έναν τρόπο να συγκριθούν άμεσα τα αποτελέσματα της απογραφής του κύκλου ζωής μέσα σε κάθε κατηγορία επιπτώσεων.

## Slide 58
Κατηγορίες επιπτώσεων
Παγκόσμιες
τοπικές
Περιφερειακές
Αύξηση της
θερμοκρασίας
Μείωση επιπέδων
όζοντος
Μείωση πόρων
Επίγεια
τοξικότητα
Υδρόβια
τοξικότητα
Ανθρώπινη
υγεία
Φωτοχημική
αιθαλομίχλη
Όξινη βροχή
Notes: Ενδεικτικά θα αναφέρουμε κάποιες επιπτώσεις π.χ. η μείωση των επιπέδων όζοντος προκαλεί αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας ή η φωτοχημική αιθαλομίχλη προκαλεί μείωση της ορατότητας , ενόχληση του αναπνευστικού και των πνευμόνων

## Slide 59
  Οι δείκτες επιπτώσεων χαρακτηρίζονται χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση
Καταγραφή
δεδομένων
Δείκτες
επιπτώσεων
Παράγοντας
Χαρακτηρισμού
Χ
=
Βήμα 3ο: Χαρακτηρισμός

## Slide 60
Χαρακτηρισμός των επιπτώσεων στην παγκόσμια θερμοκρασία
Παράγοντας αξίας χλωροφορμίου GWP = 9
Ποσότητα χλωροφορμίου = 40 kg
Παράγοντας αξίας μεθανίου GWP = 21
Ποσότητα μεθανίου = 20kg
Επίπτωση GWP χλωροφορμίου = 9 * 20 = 180
Επίπτωση GWP μεθανίου = 21 * 10 = 210
GWP ( Global Warming Potential) = Δυνατότητα αύξησης παγκόσμιας θερμοκρασίας
μπορεί να τοποθετήσει αυτές τις διαφορετικές ποσότητες των χημικών ουσιών σε μια ίση κλίμακα για να καθορίσει το μέγεθος του αντίκτυπου που έχουν
Παραδείγματα υπολογισμού
Notes: Παραδείγματος χάριν όλα τα αέρια μπορούν να εκφραστούν από την άποψη αντιτίμων του CO2 με τον πολλαπλασιασμό των σχετικών αποτελεσμάτων της απογραφής του κύκλου ζωής, με έναν παράγοντα χαρακτηρισμού του CO2 και έπειτα να συνδυαστούν με τα αποτελέσματα των δεικτών των επιπτώσεων για να παρασχεθεί ένας δείκτης της εν δυνάμη αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Ο χαρακτηρισμός μπορεί να καθορίσει το μέγεθος του αντίκτυπου που έχει η κάθε μια στην αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

## Slide 61: Βήμα 4ο: Κανονικοποίηση
Είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να εκφράσει τα στοιχεία των δεικτών των επιπτώσεων με έναν τρόπο που μπορεί να συγκριθεί μεταξύ των κατηγοριών επιπτώσεων.
Notes: Αυτή η διαδικασία εξισορροπεί τα αποτελέσματα των δεικτών

## Slide 62: Υπάρχουν πολυάριθμες μέθοδοι για την επιλογή μιας αξίας αναφοράς, που περιλαμβάνουν:
Τις συνολικές εκπομπές ή την χρήση των φυσικών πόρων για μια δεδομένη περιοχή που μπορεί να είναι παγκόσμια, περιφερειακή ή τοπική.
Τις συνολικές εκπομπές ή την χρήση των φυσικών πόρων για μια δεδομένη περιοχή σε κατά κεφαλή βάση.
Την αναλογία μιας εναλλακτικής μεθόδου με μια άλλη μέθοδο.
Βήμα 4ο: Κανονικοποίηση
Notes: να σημειωθεί, ότι τα εξισορροπημένα δεδομένα μπορούν μόνο να συγκριθούν μέσα σε μία κατηγορία επιπτώσεων. Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα της όξινης βροχής δεν μπορούν να συγκριθούν άμεσα με εκείνα της υδρόβιας τοξικότητας, επειδή οι παράγοντες χαρακτηρισμού υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας διαφορετικές επιστημονικές μεθόδους.

## Slide 63: Βήμα 5ο: Ομαδοποίηση
Η ομαδοποίηση ορίζει τις κατηγορίες επιπτώσεων σε μια ή περισσότερες θέσεις για να διευκολύνει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων στου συγκεκριμένους τομείς που μας απασχολούν.

## Slide 64
Υπάρχουν δυο πιθανοί τρόποι για να ομαδοποιηθούν τα στοιχεία της αξιολόγησης των επιπτώσεων του κύκλου ζωής (ISO 1998).
Ταξινόμηση των δεικτών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, όπως οι εκπομπές, ή ανάλογα με τη γεωγραφική τους θέση.
Ταξινόμηση των δεικτών, βάση ενός συστήματος ταξινόμησης όπως υψηλής, χαμηλής ή μεσαίας προτεραιότητας. Ταξινόμηση με βάση την αξία επιλογής.
Βήμα 5ο: Ομαδοποίηση

## Slide 65: Βήμα 6ο: Στάθμιση
Το βήμα στάθμισης των επιπτώσεων του κύκλου ζωής, ορίζει τα βάρη και τις σχετικές αξίες στις διάφορες κατηγορίες επιπτώσεων, βασισμένο στην σημαντικότητα ή στην σχετικότητα τους.
το στάδιο της στάθμισης είναι το λιγότερο ανεπτυγμένο στην διαδικασία των βημάτων αξιολόγησης επιπτώσεων.
Notes: Επειδή η στάθμιση δεν είναι μια επιστημονική διαδικασία, είναι ζωτικής σημασίας η μεθοδολογία στάθμισης να εξηγείται σαφώς και να τεκμηριώνεται.

## Slide 66: Γενικά η στάθμιση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες
Προσδιορισμός των τιμών συμμετοχής.
Καθοριστικά βάρη που τοποθετούνται στις επιπτώσεις.
Εφαρμογή των βαρών στους δείκτες επιπτώσεων.
Βήμα 6ο: Στάθμιση

## Slide 67: Βήμα 7o: Εκτίμηση και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων LCIA
Κατά την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων του κύκλου ζωής, περιγράφεται λεπτομερώς η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην ανάλυση, καθορίζονται τα συστήματα που αναλύονται και τα όρια που τέθηκαν και όλες οι υποθέσεις που έγιναν κατά την εκτέλεση της ανάλυσης της απογραφής.

## Slide 68: Η αξιολόγηση των επιπτώσεων του κύκλου ζωής, όπως όλα τα εργαλεία αξιολόγησης, έχει κάποιους περιορισμούς
Έλλειψη αναλογίας χώρου – π.χ. μια απελευθέρωση 10.000 lt αμμωνίας είναι χειρότερη σε ένα μικρό ρέμα παρά σε ένα μεγάλο ποταμό.
Έλλειψη αναλογίας χρόνου - για παράδειγμα η απελευθέρωση 5 τόνων ενός αερίου κατά την διάρκεια μιας περιόδου ενός μήνα είναι χειρότερη από την ίδια απελευθέρωση που πραγματοποιείται κατά την διάρκεια ενός χρόνου.
Μερικοί από τους βασικούς περιορισμούς περιλαμβάνουν:
Βήμα 7o: Εκτίμηση και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων LCIA

## Slide 69: Στάδιο 4ο
Ερμηνεία των αποτελεσμάτων της εκτίμησης του κύκλου ζωής
(Life Cycle Interpretation)

## Slide 70: Στάδιο 4ο : Ερμηνεία των αποτελεσμάτων του κύκλου ζωής
Ποσοτικός προσδιορισμός, έλεγχος και εκτίμηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την απογραφή του κύκλου ζωής (LCI) και από την αξιολόγηση των επιπτώσεων του κύκλου ζωής (LCIA).
Σύνδεση όλων των αποτελεσμάτων μεταξύ τους.
Notes: Το τέταρτο στάδιο της εκτίμησης του κύκλου ζωής είναι η Ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Είναι μια συστηματική τεχνική για τον προσδιορισμό, τον έλεγχο και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την απογραφή του κύκλου ζωής και από την αξιολόγηση των επιπτώσεων του κύκλου ζωής. Επιπλέον συνδέει όλα τα αποτελέσματα μεταξύ τους.

## Slide 71: Στόχοι για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων του κύκλου ζωής (ISO 1998b)
Ανάλυση των αποτελεσμάτων, εξαγωγή συμπερασμάτων, εξήγηση των περιορισμών και παροχή υποδείξεων.
Κατανοητή, ολοκληρωμένη και λογική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εκτίμησης του κύκλου ζωής, σε σχέση με τους σκοπούς και τους στόχους της μελέτης.
Notes: Ο διεθνής οργανισμός ISO καθόρισε τους παρακάτω στόχους για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων του κύκλου ζωής.
Ανάλυση των αποτελεσμάτων,εξαγωγή συμπερασμάτων, εξήγηση των περιορισμών και παροχή υποδείξεων, τα οποία θα στηρίζονται στα αποτελέσματα των προηγούμενων σταδίων.
2) Να γίνει μια κατανοητή, ολοκληρωμένη και λογική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εκτίμησης του κύκλου ζωής, σε σχέση με τους σκοπούς και τους στόχους της μελέτης.
Ουσιαστικά αυτό το στάδιο επιτρέπει σε όσους εφαρμόζουν την LCA να αναρωτηθούν « τι θα γίνει αν…», χωρίς να πρέπει να εφαρμόσουν την υπόθεση.

## Slide 72: Τα βήματα της ερμηνείας των αποτελεσμάτων της εκτίμησης του κύκλου ζωής (ISO/DIS 14043)
Προσδιορισμός των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Αποτίμηση της πληρότητας,της ευαισθησίας και της συνοχής των δεδομένων.
Εξαγωγή αποτελεσμάτων.
Notes: Σύμφωνα με το πρότυπο ISO/DIS 14043, το στάδιο της ερμηνείας των αποτελεσμάτων της εκτίμησης του κύκλου ζωής αποτελείται από τα παρακάτω τρία βήματα:
Τον προσδιορισμό των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Την εκτίμηση της πληρότητας,της ευαισθησίας και της συνοχής των δεδομένων.
Και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

## Slide 73: Έκθεση αποτελεσμάτων
Τα τελικά αποτελέσματα της εκτίμησης του κύκλου ζωής πρέπει να καταγράφονται σε μία έκθεση με σαφή και οργανωμένο τρόπο.
Στην έκθεση παραθέτονται επίσης:
Τα δεδομένα
Οι υποθέσεις
Notes: Τα αποτελέσματα που εξάγονται από την όλη μελέτη καταγράφονται σε μία κατανοητή έκθεση με καθαρό και οργανωμένο τρόπο. Στην έκθεση παραθέτονται επίσης και τα δεδομένα, οι μέθοδοι, οι υποθέσεις που έχουν γίνει με αρκετές λεπτομέρειες.

## Slide 74: Συμπεράσματα
Είναι ένα εργαλείο που πρέπει να περιλαμβάνεται μαζί με τα άλλα κριτήρια επιλογής ενός προϊόντος όπως το κόστος έτσι ώστε να γίνει η καλύτερη επιλογή και να ληφθεί μια καλά ζυγισμένη απόφαση.
Notes: Τα συμπεράσματα που προκύπτουν τελικά είναι ότι η Εκτίμηση του Κύκλου Ζωής εξασφαλίζει την εκτίμηση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.
Επίσης διαπιστώνουμε ότι είναι ένα εργαλείο που πρέπει να περιλαμβάνεται μαζί με τα άλλα κριτήρια επιλογής ενός προϊόντος όπως το κόστος έτσι ώστε να γίνει η καλύτερη επιλογή και να ληφθεί μια καλά ζυγισμένη απόφαση.

## Slide 75: Οικολογικό σήμα Eco Label
Το οικολογικό σήμα είναι η σήμανση των ¨πράσινων¨ προϊόντων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του οικολογικού σήματος είναι η μελέτη του κύκλου ζωής ενός προϊόντος με το εργαλείο της LCA (Life Cycle Assessment).

## Slide 76: Λογισμικό παράδειγμα
Για την πραγματοποίηση της εκτίμησης του κύκλου ζωής είναι διαθέσιμα ορισμένα υπολογιστικά πακέτα.
SimaPro 6.0

## Slide 77: Yπολογιστικό πακέτο επίλυσης του LCA – Sima Pro 6
Εισάγοντας τη πρώτη διεργασία

## Slide 78: Yπολογιστικό πακέτο επίλυσης του LCA – Sima Pro 6
Ορίζοντας το προϊόν της διεργασίας.

## Slide 79: Yπολογιστικό πακέτο επίλυσης του LCA – Sima Pro 6
Eισάγοντας τα δεδομένα εισόδου από τη φυσικές πηγές

## Slide 80: Yπολογιστικό πακέτο επίλυσης του LCA – Sima Pro 6
Εισάγοντας το ηλεκτρικό πριόνι ως δεδομένο εισόδου

## Slide 81: Yπολογιστικό πακέτο επίλυσης του LCA – Sima Pro 6
Εισάγοντας το απόβλητο (wood waste) της διεργασίας

## Slide 82: Yπολογιστικό πακέτο επίλυσης του LCA – Sima Pro 6
Ανασκόπηση του διαγράμματος ροής που έχει ήδη σχηματιστεί.

## Slide 83: Yπολογιστικό πακέτο επίλυσης του LCA – Sima Pro 6
LCI της διεργασίας για το κόψιμο του δένδρου.

## Slide 84: Yπολογιστικό πακέτο επίλυσης του LCA – Sima Pro 6
Συνεισφορά των δύο υποδιεργασιών στο περιβαλλοντικό φορτίο της διεργασίας.

## Slide 85: Παραδείγματα εφαρμογών της εκτίμησης του κύκλου ζωής

## Slide 86: Μια νέα μέθοδος με ευρεία εφαρμογή
Ένα σχετικά καινούργιο εργαλείο που όμως μελετάται και εφαρμόζεται ευρέως από:
Ινστιτούτα ερευνών
Πανεπιστήμια
Εργαστήρια
Βιομηχανίες
Αναπτυγμένες χώρες
Αμερική
Γερμανία
Γαλλία
Αυστραλία
Αναπτυσσόμενες χώρες
Ιαπωνία
κίνα
Ινδία
Notes: Σύμφωνα με τους μελετητές του εργαλείου LCA, η ραγδαία εξέλιξη αυτού θα έρθει από τις υπό ανάπτυξη χώρες

## Slide 87
Προϊόντα – υλικά στα οποία έχει εφαρμοστεί η μέθοδος LCA
Χαρτί
Γυαλί
Ξύλο
Μέταλλα
Απορρυπαντικά
Ελαιόλαδο
Ψωμί
Πολυμερή
Παράγωγα πετρελαίου
Φυσικό αέριο κ.α

## Slide 88: Εφαρμογή της εκτίμησης του κύκλου ζωής στο παρθένο ελαιόλαδο
Παρθένο ελαιόλαδο ένα ιδιαίτερα ακριβό και πολύτιμο για την υγεία έλαιο
Συγκριτική μελέτη της παραγωγής του ελαιόλαδου με τον συμβατικό ή τον οργανικό τρόπο μέσω του LCA που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο στο Μπάρι της Ιταλίας. Ως σκοπό είχε να εκτιμηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το κόστος παραγωγής του και να διαπιστωθεί εάν οι δύο κατευθύνσεις συγκλίνουν.

## Slide 89: Κύκλος ζωής Ελαιολάδου

## Slide 90: Συμβατικός τρόπος
Οργανικός τρόπος
Μικρότερο κόστος
Λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Μεγαλύτερο κόστος
Πολύ μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Εκτιμήθηκε πως ο συμβατικός τρόπος παραγωγής ελαιόλαδου είναι αυτός που θα πρέπει να προτιμάται.

## Slide 91: Εφαρμογή της εκτίμησης του κύκλου ζωής στην παραγωγή του ψωμιού
Μελέτη της παραγωγής του ψωμιού με οκτώ διαφορετικούς τρόπους που πραγματοποιήθηκε στο ινστιτούτο ενέργειας της Γερμανίας με την μέθοδο LCA.
Σε κάθε μέθοδο χρησιμοποιήθηκε 1 Kg ψωμιού
Ψωμί
Ένα από τα πιο σημαντικά τρόφιμα

## Slide 92
Μέθοδοι παραγωγής ψωμιού
2 μέθοδοι παραγωγής σοδειάς
2 διαφορετικές τεχνολογίες αλέσματος
3 διαφορετικές τεχνολογίες ψησίματός
Οργανική
Συμβατική
Βιομηχανική
Οικιακή
Εργοστάσιο
Φούρνος
Οικιακός φούρνος

## Slide 93
 | Οργανικός τρόπος | Συμβατικός τρόπος
Φαινόμενο θερμοκηπίου | = | =
Επίπεδα όζοντος | - | +
Όξινη βροχή | - | +
Ευτροφισμός | - | +
Απαιτούμενη ενέργεια | - | +
Notes: Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως και οι δύο τρόποι είχαν παρόμοια επίπτωση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου ενώ σε όλες τις άλλες κατηγορίες επιπτώσεων ο οργανικός τρόπος πλεονεκτούσε. Καθώς και η συνολικά απαιτούμενη ενέργεια που αθροίστηκε από όλα τα στάδια της παραγωγής ήταν μικρότερη κατά τον οργανικό τρόπο.

## Slide 94: Συμπέρασμα
Τελικά διαπιστώθηκε πως η ιδανικότερη μέθοδος για την παραγωγή του ψωμιού, αυτή δηλαδή που είχε τις μικρότερες απαιτήσεις ενέργειας και τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ήταν :
Οργανικός τρόπος παραγωγής σοδειάς
Βιομηχανικός τρόπος αλέσματος
Βιομηχανικός τρόπος ψησίματος

## Slide 95: Κύκλος ζωής Απορρυπαντικών

## Slide 96: Ευχαριστούμε για την προσοχή σας