## Slide 1: Τα ιονικά υγρά και οι εφαρμογές τους
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ

## Slide 2: Τι είναι!
ο όρος ιονικά υγρά στέκει για υγρά τα οποία δημιουργούν ζεύγη ιόντων τα οποία συνήθως είναι τηγμένα άλατα ή τηγμένα οξείδια.

## Slide 3: Που χρησιμοποιούνται
Ως διαλύτες
Συνθετική χημεία
Αναλυτική χημεία
Καταλυτικές
αντιδράσεις
Μη καταλυτικές
αντιδράσεις
Ως στατικές φάσεις

## Slide 4: Λόγος οι μοναδικές τους ιδιότητες
Σε σχέση με τα συνήθη άλατα το σημείο πήξης είναι πολύ χαμηλότερο.
Για την πλειονότητα των ιονικών υγρών η πυκνότητα είναι μεγαλύτερη από το νερό και μεταξύ των τιμών 1 και 1,6 g cm-3
Το ιξώδες των ιονικών υγρών είναι σαφώς μεγαλύτερο από αυτό του νερού και έως τρεις; τάξεις μεγαλύτερο από τους οργανικούς διαλύτες.
Η επιφανειακή τάση τους είναι χαμηλότερη από αυτή του νερού αλλά υψηλότερη από αυτή των κανονικών αλκανίων. Σε σχέση με το μέγεθος των άλκυλο υποκαταστατών, με αύξηση του μεγέθους τους παρατηρείται μείωση της επιφανειακής τάσης.

## Slide 5
καλή θερμική σταθερότητα
δυνατότητα καθορισμού του ιξώδους και της αναμιξιμότητας με υδατικούς και οργανικούς διαλύτες
άριστη εκχύλιση διαφόρων οργανικών ενώσεων και μεταλλικών ιόντων
θερμοδυναμικά μεγέθη και οι κινητικές των αντιδράσεων παρουσιάζονται με διαφορές στα ιονικά υγρά
Μια συναρπαστική πτυχή αυτής της χημείας είναι η εμφάνιση ενός νέου όρου στην οργανική σύνθεση,. η έννοια του κατάλληλου διαλύτη , ο οποίος θα μπορούσε στο μέλλον να σχεδιαστεί για μια δεδομένη αντίδραση.

## Slide 6: Στη σύνθεση
Ένα από τα πιο σημαντικά πεδία έρευνας τα τελευταία χρόνια είναι εναλλακτικοί τρόποι σύνθεσης, όπου θα αντικατασταθούν οι τοξικοί και μη φιλικοί προς το περιβάλλον οργανικοί διαλύτες.
Ένας μεγάλος αριθμός οργανικών, οργανομεταλλικών, και βιοκαταλυτικών αντιδράσεων έχουν λάβει δράση σε αυτά τα νέα μέσα.
Kαλύτερα αποτελέσματα, όπως καλύτερη εκλεκτικότητα ως προς τα προϊόντα και μεγαλύτερες αποδόσεις, αυξημένη σταθερότητα για οργανομεταλλικά αντιδραστήρια και βιοκαταλύτες και δυνατότητα ανακύκλωσης των ομογενών καταλυτών.

## Slide 7
 Η υδρογόνωση των αλκενίων.
 Η υδρογόνωση των ολεφινών.
 Η οξείδωση.
 Ο πολυμερισμός του αιθυνίου.
 Η ηλεκτροκατάλυση.
 Η ετερογενής κατάλυση.
 Ο σχηματισμός νανοσωματιδίων.
 Η δημιουργία καταλυτικά ενεργών συμπλόκων.
 Ο διμερισμός των ολεφινών.
 Η οργανοκατάλυση.
 Οι αντιδράσεις συμπήκνωσης.
 Οι ηλεκτρονιόφιλες υποκαταστάσεις.
 Η κατάλυση πολυμερισμού του CO2.
 Οι ασύμμετρες συνθέσεις.

## Slide 8
Στην καταλυτική σύνθεση τα ιονικά υγρά δρουν:
ως καταλύτες
ως συν- καταλύτες
ή δίνουν ενώσεις συναρμογής οι οποίες καταλύουν αντιδράσεις.
Στην ασύμμετρη σύνθεση
Με τη χρήση των χειρόμορφων αντιδραστηρίων και απλή αντικατάσταση των κλασικών διαλυτών με ιονικά υγρά.
Με τη χρήση ενός χειρόμορφου καταλύτη και το ιονικό υγρό χρησιμοποιείται για την σταθεροποίηση του καταλύτη.
Με τη χρήση χειρόμορφων ιονικών υγρών.

## Slide 9: Στην αναλυτική χημεία
Τα ιονικά υγρά χρησιμοποιούνται:
Στην προκατεργασία των δειγμάτων,
( Εκχύλιση υγρού-υγρού, μικροεκχύλιση υγρής φάσης, μικροεκχύλιση στερεάς φάσης)
Στις διαχωριστικές τεχνικές.
( Υγρή χρωματογραφία, αέριος χρωματογραφία, τριχοειδής ηλεκτροφόρηση)
Στην φασματοσκοπία

## Slide 10: Εκχύλιση υγρού-υγρού
για την εξαγωγή μετάλλων ή οργανικών ουσιών από πολύπλοκα δείγματα
Συνήθως χρησιμοποιούνται αναμεμιγμένα με άλλους διαλύτες , οργανικούς, για την καλύτερη εκχύλιση των ουσιών.
Ag+, Hg2+, Cu2+, Pb2+, Cd2+, Zn2+,Hg2+, Cd2+, Na+, Cs+, Sr2+
[CnMIM][PF6] , [CnMIM][(CF3SO2)2N] ,
παράγωγα του βενζολίου , βιοκαύσιμα καθώς και η ερυθρομυκίνη Α
Με κατάλληλα συστήματα είναι ακόμη δυνατή η ανακύκλωση τόσο των ιονικών υγρών , όσο και των μακροκυκλικών συμπλεκτικών αντιδραστηρίων

## Slide 11: Μικροεκχύλιση υγρής φάσης
Σε σύγκριση με την οκτανόλη ο διαλύτης [C8MIM][PF6] συγκροτεί μεγαλύτερη σταγόνα στην άκρη της σύριγγας, η οποία μάλιστα κρατείται για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αποτέλεσμα είναι να παρουσιάζονται πολύ μεγαλύτεροι παράγοντες εμπλουτισμού, ενώ η ευαισθησία της μεθόδου εξαρτάται από την προσδιοριζόμενη ουσία

## Slide 12
Επίδραση των διαφόρων διαλυτών και των μεθόδων εκχύλισης στην εκχύλιση των Π.Α.Η
(a) 5 μg/L ΠΑΗ μετά από εκχύλιση 5 λεπτών με 1 μL διαλύτη;
(b) 1 μg/L ΠΑΗ μετά από εκχύλιση 30 λεπτών με 3 μL διαλύτη ΙΥ;
(c) 5 μg/L ΠΑΗ μετά από εκχύλιση 30 λεπτών με 3 μL διαλύτη [C8MIM][PF6].
Naph, Naphthalene; Fl, Fluorene; Phe, Phenanthrene; Fluo, fluoranthene; B(k)f, Benzo(k)fluoranthene.
Anal. Chem. 75 (2003) 5870

## Slide 13: Μικροεκχύλιση στερεάς φάσης
Πριν από κάθε ανάλυση η ίνα επικαλύπτεται με [C8MIM][PF6], και κατόπιν οι ουσίες εκχυλίζονται και εκροφούνται στον αέριο χρωματογράφο
Η τεχνική αυτή οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος και υψηλότερο όριο κάλυψης της στατικής φάσης

## Slide 14: Στην υγρή χρωματογραφία
Καλύτερες κορυφές
Προστασία του υλικού πλήρωσης
Αύξηση των χρόνων συγκράτησης
[C4MIM][FB4] δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα
Με τη χρήση των τετραφθορο βορικών ιονικών υγρών μπορούν να αντικατασταθούν διάφορα πρόσθετα, όπως η τριαιθυλαμίνη, η διμέθυλοοκτυλαμίνη, και η αμμωνία

## Slide 15
Χρωματογραφήματα αμινών με κινητή φάση η οποία περιέχει 30 mmol/l
[EMIm][BF4],
[BMIm][BF4],
[HMIm][BF4]
[BMIm][Br]
νερό
benzylamine;
benzidine;
N-ethylaniline;
N,N-dimethylaniline.
X. Xiaohua et al. /Analytica Chimica Acta
519 (2004) 207–211

## Slide 16: Στην αέριο χρωματογραφία
Η δράση τους αυτών μπορεί να είναι ή δραστική ή προστατευτική
Πολική η μη φάση σε σχέση με τα ιόντα και το μέγεθος των αλκυλο- υποκαταστατών.
Χαμηλές θερμοκρασίες ικανοποιητικής λειτουργίας
Χαμηλή απόδοση για κάποιες ουσίες
Συγκρατούν υπερβολικά ορισμένες ομάδες
Η ανάμιξη των ιονικών αυτών υγρών με κυκλοδεξτρίνες και παρασκευή με αυτό τον τρόπο χειρόμορφης στατικής φάσης παρουσίασε χαμηλότερη διαχωριστική ικανότητα από άλλες στατικές φάσεις
Χρήση νέων ιονικών υγρών. Τέτοια είναι τα [BeMIM][CF3SO3] και [MPMIM][CF3SO3]

## Slide 17
(a,b) Διαχωρισμός των ισομερών σουλφοξειδίων σε
(a)10-m [BeMIM][CF3SO3]στήλη και
(b) 10-m DB-17 στήλη.
CH2Cl2;
p-trifluoromethyl methylphenyl sulfoxide;
p-fluoro methylphenyl sulfoxide;
o-chloro methylphenyl sulfoxide;
m-chloro methylphenyl sulfoxide;
p-chloro methylphenyl sulfoxide;
m-bromomethylphenyl sulfoxide.
Συνθήκες: (a) 170 ºC και (b) 145 ºC.
(c, d) Διαχωρισμός PCBs σε:
(c) 10-m [MPMIM][CF3SO3] στήλη και
(d) 10-m DB-17 εμπορική στήλη:
hexane;
biphenyl;
3-chlorobiphenyl;
2,20-dichlorobiphenyl;
2,30-dichlorobiphenyl,
2,40-dichlorobiphenyl;
2,20,6-trichlorobiphenyl;
2,20,3-trichlorobiphenyl;
2,20,4,40- tetrachlorobiphenyl;
2,20,4,40,6,60-hexachlorobiphenyl.
Συνθήκες: 155 ºC για 3 λεπτά, 3ºC/λεπτό μέχρι τους 200ºC.
J.L Anderson, D.W. Armstrong, Anal. Chem. 75 (2003) 4851

## Slide 18: Στην τριχοειδή ηλεκτροφόρηση
Πολύ καλές εφαρμογές στην μη υδατική τριχοειδή ηλεκτροφόρηση. Καλή αναμιξιμότητα των ιονικών υγρών με το ακετονιτρίλιο
Διάφορες ομάδες μορίων έχουν διαχωριστεί με τη μέθοδο αυτή όπως βαφές, πολυφαινόλες, αρωματικά οξέα, μέταλλα, πρωτεΐνες (όχι καθήλωση στις σιλανόλες )
Φάρμακα , DNA , σύνδεση με την φασματοσκοπία μαζών , επαναληψιμότητα άριστη με όριο τις 80 ώρες όταν γίνεται ομοιοπολικός δεσμός μεταξύ ιονικού υγρού και σιλανολών.
Χρήση και στην ηλεκτροκινητική χρωματογραφία μικκυλίων
Ως κατιονικό μέρος έχει χρησιμοποιηθεί το ιμιδαζολικό [CnMIM][X] (n = 4, 8) ενώ ως ανιονικά PF6_, BF4 CH3COO_, CF3COO_, (CF3SO2)2N_, CF3(CF2)2COO_, [CF3SO3]- και νιτρικά

## Slide 19
Σύγκριση μεταξύ γυμνής και ομοιοπολικά επικαλυμμένης με ιονικό υγρό τριχοειδούς στον διαχωρισμό:
γυμνή τριχοειδής
IL-επικαλυμμένη
Κορυφές (ng/ml):
1, Cs+ (2.5);
2, NH4+ (0.1);
3, K+ (0.5);
4, Ca2+ (0.5);
5, Sr2+ (1);
6, Na+ (0.5);
7, Pb2+ (5);
8, Mg2+ (0.5);
9, Ba2+ (2.5);
10, Ni2+ (2.5);
11, Li+ (0.5)
W. Qin, S.F.Y. Li / J. Chromatogr. A 1048 (2004) 253–256

## Slide 20
Ο μηχανισμός για τον διαχωρισμό των ανθρακινονών με τη χρήση ιονικών υγρών βασισμένων σε ιμιδαζόλιο με την προσθήκη και κυκλοδεξτρίνων .
Σε αυτή τη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρολύτης 60mM 1-butyl-3-methylimizolium tetrafluoroborate (1B-3MI-TFB) και προστέθηκε
β-κυκλοδεξτρίνη στο όριο των 10 mΜ
S. Qi et al. / J. Chromatogr. A1059 (2004) 191–198

## Slide 21: Στην φασματοσκοπία
Ως σένσορες. Τα ιονικά υγρά έχουν χρησιμοποιηθεί ως QCM σένσορες (μικροζυγός χαλαζιακών κρυστάλλων). Έτσι χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της διαλυτότητας διαφόρων ουσιών σε οργανικούς διαλύτες.
Ως σένσορες σε ηλεκτρόδια για την αμπερομετρική παρακολούθηση των αερίων.
Ως υπόστρωμα στο MALDI-MS. Τα ιονικά υγρά δημιουργούν ένα πολύ πιο ομογενές περιβάλλον και έχουν μεγαλύτερη αντοχή στο κενό από τα στερεά υποστρώματα. Ενισχύουν την επαναληψιμότητα και την ευαισθησία.
Τέλος υπάρχει μια εφαρμογή στην φασματοσκοπία Raman, όπου το ιονικό υγρό αντικαθιστά το ακετονιτρίλιο και καταφέρνει να δώσει φάσματα για ενώσεις όπως οι νανοσωλήνες και τα φουλερένια, χωρίς να αποσυντίθεται οι ενώσεις στα αναγκαία υψηλά δυναμικά σάρωσης, και με ολοκληρωμένη την αντιστροφή του βήματος.