## Slide 1
Μέθοδοι διαχείρισης των αποβλήτων
Οι μέθοδοι, που έχουν δοκιμαστεί σε μεγαλύτερη έκταση μέχρι σήμερα για τη διαχείριση των αποβλήτων, είναι:
  Εξάτμιση σε ειδικές δεξαμενές
  Αερόβιος βιολογικός καθαρισμός
  Αποτέφρωση
  Ανακύκλωση
Σύσταση αποβλήτων των ελαιουργείων:
σάκχαρα (μαννόζη, σουκρόζη, γαλακτόζη και γλυκόζη)
πρωτεΐνες
οργανικά οξέα, (οξικό, μηλονικό, γαλακτικό)
ανόργανα άλατα
Χαρακτηριστικά αποβλήτων των ελαιουργείων:
όξινα (pH=3-6)
χαρακτηριστικής οσμής
υψηλού οργανικού ρυπαντικού φορτίου
χαμηλής βιοαποικοδομησιμότητας
Πράσινη αξιοποίηση των αποβλήτων
Εκχύλιση χρησίμων ενώσεων από τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων και από τα φύλλα ελιάς με τη χρήση υπερκρίσιμου CO2. (Παραγωγή σκουαλενίου, τοκοφερολών, τριγλυκεριδίων, κ.α.)
Με τη μέθοδο Aquatec OLIVIA, μία αναερόβια βιολογική διαδικασία η οποία ήδη εφαρμόζεται και έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή βιοαερίου και κομπόστας, που με τον κατάλληλο εμπλουτισμό γίνεται υψηλής ποιότητας λίπασμα, ενώ τα υγρά υπολείμματα, μετά την επεξεργασία, είναι κατάλληλα για άρδευση
Παραγωγή βουτανόλης, αιθανόλης και μεθανίου από απόβλητα των ελαιουργείων με τη χρήση μικροοργανισμών και ζυμών
Επεξεργασία αποβλήτων των ελαιουργείων με οξειδωτικές και βιολογικές διεργασίες, που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικού
Αξιοποίηση των υγρών αποβλήτων ως εδαφοβελτιωτικού, χρησιμοποιώντας αερόβια ζύμωση (κομποστοποίηση), μετά από ανάμιξη πυρηνοξύλου με υγρά απόβλητα ελαιουργείου (κατσίγαρο)
Φωτοβιολογική παραγωγή υδρογόνου από υγρά απόβλητα ελαιουργείων
Κατεργασία των απονέρων των ελαιουργείων με ενεργό άνθρακα, παραγόμενο από αγροτικά υποπροϊόντα, για την ολική απομάκρυνση των φαινολών και τη μείωση του COD στα απόνερα
Χρήση υποπροϊόντων της ελαιουργίας ως ζωοτροφών (φύλλα ελιάς, ελαιοπυρήνας)
Η Ελλάδα είναι η Τρίτη χώρα παγκοσμίως σε παραγωγή ελαιολάδου, με ποσοστό 17% επί της παγκόσμιας παραγωγής
Τα προϊόντα του ελαιοδέντρου αποτελούν μία από τις κυριότερες πηγές εσόδων για τη χώρα μας
Τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης ελαιολάδου
Ελαιόλαδο
Ένα Πολύτιμο Εθνικό Προϊόν
Η Πράσινη Χημεία και οι Πράσινες Τεχνολογίες στέκονται αρωγοί στην προσπάθεια για παραγωγή καλύτερης ποιότητας ελαιολάδου, απαλλαγμένου από βλαπτικές ουσίες και με την ελάχιστη επιβάρυνση του περιβάλλοντος
Η Πράσινη Χημεία στην παραγωγή ελαιολάδου
Παραγωγή ελαιολάδου
Εφαρμογή ψυχρής άλεσης της ελαιοζύμης
Χρήση decanter δύο φάσεων
Αποτελέσματα:
Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας
Μείωση του όγκου των αποβλήτων
Παραγωγή πυρηνελαίου
Αντικατάσταση των οργανικών διαλυτών με υπερκρίσιμο CO2, που έχει ως συνέπεια:
Την ελάχιστη επιβάρυνση του περιβάλλοντος
Την απαλλαγή του τελικού προϊόντος από τυχόν υπολείμματα οργανικών διαλυτών
Την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων
Εξευγενισμός ελαιολάδου
Χρήση υπερκρίσιμου CO2 (πράσινος διαλύτης) με εφαρμογή ήπιων συνθηκών προς αντικατάσταση των κλασικών μεθόδων απόσμησης και απομάκρυνσης των ελεύθερων λιπαρών οξέων, οι οποίες (πχ. υψηλές θερμοκρασίες) καταστρέφουν πολύτιμα συστατικά του ελαιολάδου (τοκοφερόλες, αρωματικά συστατικά, κ.α.)
Αντικατάσταση των κλασικών λιπασμάτων με:
Διασπορά κοπριάς στο έδαφος
Μικροτεμαχισμό των προϊόντων κλαδέματος (παραγωγή mulch) και διασπορά του στο έδαφος
Παρασκευή και χρήση κομπόστας, με αναερόβια ζύμωση οργανικής ύλης και μετατροπή της σε χούμο
Εφαρμογή της χλωρής λίπανσης
Αντικατάσταση των κλασικών φυτοφαρμάκων με μικρής τοξικότητας και φυσικής προέλευσης φάρμακα (Spinosad, Naturalis SC, Phloxine B, κ.α.)
Χρήση φυτοφαρμάκων με τη δολωματική μέθοδο
Χρήση παγίδων φερομόνης
Κάλυψη του ελαιοκάρπου με ανόργανα υλικά (πηλούς, άλατα)
Καταπολέμηση του δάκου σε γονιδιακό επίπεδο
Χρησιμοποίηση των φυσικών εχθρών (παρασίτων) του δάκου (Fopius Arisanus)
Εφαρμογή συγκεκριμένου τρόπου καλλιέργειας
Η Πράσινη Χημεία στην λίπανση της ελιάς
Η Πράσινη Χημεία στην φυτοπροστασία της ελιάς
Τα απόβλητα των ελαιουργείων συγκαταλέγονται στα πλέον τοξικά και δύσκολα στη διαχείριση απόβλητα της γεωργικής βιομηχανίας, λόγω του μεγάλου ρυπαντικού τους φορτίου. Τα κυριότερα συστατικά τους, που τα καθιστούν τόσο επιβλαβή, είναι οι φαινόλες και οι πολυφαινόλες
Ιbáñez Elena et al., 2002. Concentration of sterols and tocopherols from olive oil with supercritical carbon dioxide. Journal of the American Oil Chemists’ Society,79: 1255-1260
Roig A., Cayuela M.L. & Sánchez-Monedero M.A., 2006. An overview on olive mill wastes and their valorization methods. Waste Management, 26(9): 960-969.
Clark J.H., Mcquarrie D.J., 2002. Handbook of Green Chemistry and Technology. John Wiley & Sons
Κυριτσάκης Α.Κ., 2007. Ελαιόλαδο, Συμβατικό και Βιολογικό, Βρώσιμη Ελιά, Πάστα Ελιάς. Εκδόσεις Ακριτίδη.
Ποντίκης Κ.Α., 2000. Ειδική Δενδροκομία, Ελαιοκομία. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη.
Ελαιόλαδο και Πράσινη Χημεία
Γιωργάς Νικόλαος, Μαρούλης Απόστολος, Πρας Κωνσταντίνος, Χατζηαντωνίου Κωνσταντίνα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας
Πράσινες χρήσεις του ελαιολάδου
Ως φάρμακο σε διάφορες ασθένειες και παθήσεις, ενώ σήμερα ποικίλα συστατικά του χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή φαρμάκων
Καλλυντικό: στις μέρες μας κυκλοφορούν πλήρεις σειρές καλλυντικών περιποίησης προσώπου και σώματος, βασισμένες στο ελαιόλαδο και στα συστατικά του
Καθαριστικό: η παρασκευή πράσινου σαπουνιού επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς το πράσινο σαπούνι παρέχει ενυδάτωση και φυσική προστασία του δέρματος χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς, δεν είναι τοξικό και συνιστάται για την περιποίηση του σώματος, αλλά και για το πλύσιμο των ρούχων. Επίσης διασπάται εύκολα, χωρίς να ρυπαίνει το περιβάλλον, όπως συμβαίνει με τα κοινά απορρυπαντικά
Χρησιμοποιημένο ελαιόλαδο (τηγανόλαδο) μπορεί να αποτελέσει πρώτη ύλη παρασκευής βιοντίζελ, βιομηχανικού σάπωνος και λιπαντικού