## Slide 2: Περιεχόμενα
Λεύκανση Ανακυκλωμένου
Χαρτιού
Θεωρητικό Μέρος
Πειραματικό Μέρος
Πείραμα Φοιτητών
Λεύκανση Ανακυκλωμένου
Χαρτιού
Πείραμα Επίδειξης
Ανίχνευση Υποχλωριωδών ιόντων
στα απόνερα της Λεύκανσης
Ιστορική Αναδρομή Χαρτιού
Στάδια Παραγωγής Χαρτιού
Επιπτώσεις από την
Παραγωγή Χαρτιού
Σύγκριση
Χαρτιού - Πλαστικού
Notes: <number>
Το θεωρητικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την Ιστορική αναδρομή του χαρτιού,τα στάδια παραγωγής του χαρτιού, τις επιπτώσεις που προκύπτουν από την παραγωγής του χαρτιού, σύγκριση του χαρτιού με το πλαστικό. Το πειραματικό μέρος περιλαμβάνει ένα κεντρικό πείραμα (φοιτητών) λεύκανσης ανακυκλωμένου χαρτιού, και ένα πείραμα επίδειξης, ανίχνευσης υποχλωριούχων ιόντων στα απόνερα της λεύκανσης.

## Slide 3
Σκοπός της Εργασίας
Είναι:
Η μελέτη του κύκλου ζωής της χάρτινης και πλαστικής σακούλας
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις χαρτοβιομηχανίες
Η μελέτη των διαφόρων τρόπων λεύκανσης, και οι επιπτώσεις από το στάδιο αυτό
Η σύγκριση της χάρτινης και της πλαστικής σακούλας, ώστε να γίνει αντιληπτό ποια από τις δύο είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον
Να τεθεί ο προβληματισμός εάν τελικά η λεύκανση και συνεπώς η ανακύκλωση, ωφελεί ή βλάπτει

## Slide 4: Τι είναι η εκτίμηση του κύκλου ζωής (LCA)
Είναι η αποτίμηση των επιπτώσεων που απορρέουν από όλα τα σταδία του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας ¨από το λίκνο στον τάφο¨ δηλαδή από την αρχή της σύνθεσης του μέχρι την τελική του διάθεση
Notes: <number>
Είναι ένα εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης

## Slide 5: Χάρτινη ή Πλαστική Σακούλα;
Ποιο είδος σακούλας είναι πιο φιλικό για το περιβάλλον;
Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα απαιτείται η μελέτη του κύκλου ζωής και των δύο υλικών, χαρτιού και πλαστικού.
Η χάρτινη σακούλα είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον. Η απάντηση αυτή
είναι ορθή;
Notes: <number>
Σε πολλές χώρες του κόσμου οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε χάρτινη και πλαστική σακούλα.
Ποιο είδος σακούλας είναι πιο φιλικό για το περιβάλλον;
Οι περισσότεροι καταναλωτές θεωρούν ότι η χάρτινη σακούλα είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον. Η απάντηση αυτή είναι ορθή;
Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα απαιτείται η μελέτη του κύκλου ζωής και των δύο υλικών, χαρτιού και πλαστικού.

## Slide 6
Ιστορία του Χαρτιού
Πολύ καιρό πριν ο άνθρωπος σκεφτεί να φτιάξει χαρτί, οι σφήκες το είχαν καταφέρει. Οι σφήκες έχτιζαν τις φωλιές τους μασώντας μικροσκοπικές σκλήθρες από ξύλο ώστε να φτιάξουν μια πάστα η οποία στεγνώνοντας γινότανε χαρτί.
Το χαρτί γραφής κατασκευάστηκε αρχικά μεταξύ 2500 και 3000 π.Χ. με τη χρησιμοποίηση ενός καλαμιού που μεγάλωνε κατά μήκος του Νείλου και ονομαζόταν πάπυρος, που είναι και η ρίζα της λέξης paper.
Notes: <number>
Πολύ καιρό πριν ο άνθρωπος σκεφτεί να φτιάξει χαρτί, οι σφήκες το είχαν καταφέρει. Οι σφήκες έχτιζαν τις φωλιές τους μασώντας μικροσκοπικές σκλήθρες από ξύλο ώστε να φτιάξουν μια πάστα η οποία στεγνώνοντας γινότανε χαρτί.
Το χαρτί γραφής κατασκευάστηκε αρχικά μεταξύ 2500 και 3000 π.Χ. με τη χρησιμοποίηση ενός καλαμιού που μεγάλωνε κατά μήκος του Νείλου και ονομαζόταν πάπυρος, που είναι και η ρίζα της λέξης paper.

## Slide 7
Οι Κινέζοι εφηύραν την κατασκευή του χαρτιού περίπου το 105 μ.Χ. Το χαρτί παράμεινε μυστικό των Κινέζων έως το 751 μ.χ. όπου ο εισβολέας Muslim άλωσε ένα κινέζικο μύλο χαρτιού και πήρε το μυστικό στην Ευρώπη.
Ιστορία του Χαρτιού
Το 1151 μ.χ χτίστηκε ο πρώτος μύλος χαρτιού στην Ισπανία. Το χαρτί ήταν ακόμη πολύ σπάνιο διότι φτιάχνονταν από ύφασμα το οποίο ήταν περιορισμένο. Φθαρμένα ρούχα, από τα οποία τα περισσότερα ήταν λινά και βαμβακερά ήταν η πρώτη ύλη για το χαρτί
Notes: <number>
Οι Κινέζοι εφηύραν την κατασκευή του χαρτιού περίπου το 105 μ.Χ. Το χαρτί παράμεινε μυστικό των Κινέζων έως το 751 μ.χ. όπου ο εισβολέας Muslim άλωσε ένα κινέζικο μύλο χαρτιού και πήρε το μυστικό στην Ευρώπη.
Το 1151 μ.χ χτίστηκε ο πρώτος μύλος χαρτιού στην Ισπανία. Το χαρτί ήταν ακόμη πολύ σπάνιο διότι φτιάχνονταν από ύφασμα το οποίο ήταν περιορισμένο. Φθαρμένα ρούχα, από τα οποία τα περισσότερα ήταν λινά και βαμβακερά ήταν η πρώτη ύλη για το χαρτί

## Slide 8
Το 1760, μια ομάδα Αμερικάνων από την Φιλαδέλφεια δημιούργησαν μια εταιρεία με σκοπό να χτίσουν τον πρώτο Αμερικάνικο μύλο. Γύρω στο 1810, υπήρχαν περίπου 200 μύλοι.
Ιστορία του Χαρτιού
Ως πρώτη ύλη του πολτού τα φθαρμένα ρούχα ήταν ελλειμματική πηγή. Έτσι αρχίζει να χρησιμοποιείται το ξύλο ως πρώτη ύλη. Οι νεότεροι μύλοι της Αμερικής χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη πεύκα και έλατα.
Notes: <number>
Το 1760, μια ομάδα Αμερικάνων από την Φιλαδέλφεια δημιούργησαν μια εταιρεία με σκοπό να χτίσουν τον πρώτο Αμερικάνικο μύλο. Γύρω στο 1810, υπήρχαν περίπου 200 μύλοι.
Ως πρώτη ύλη του πολτού τα φθαρμένα ρούχα ήταν ελλειμματική πηγή. Έτσι αρχίζει να χρησιμοποιείται το ξύλο ως πρώτη ύλη. Οι νεότεροι μύλοι της Αμερικής χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη πεύκα και έλατα.

## Slide 9: Χαρτί
Το χαρτί είναι ένα εμπορικό αγαθό που παράγεται με συγχώνευση φυτικών ινών κυτταρίνης.
Οι ίνες της κυτταρίνης συγκρατούνται με βοήθεια της λιγνίνης που λειτουργεί ως «κόλλα».
Δομή Κυτταρίνης
Notes: <number>
Το χαρτί είναι ένα εμπορικό αγαθό που παράγεται με συγχώνευση φυτικών ινών κυτταρίνης.
Οι ίνες της κυτταρίνης συγκρατούνται με βοήθεια της λιγνίνης που λειτουργεί ως «κόλλα».

## Slide 10: Χαρτί
Οι κυριότερες ιδιότητες του χαρτιού είναι:
      Φυσικές ιδιότητες (διαστασιακή σταθερότητα, βάρος gr/m2,πάχος, πυκνότητα, επιφανειακή υφή, πορώδες, χρώμα, λευκότητα, αδιαφάνεια, στιλπνότητα, εκτυπωτική ικανότητα)
      Μηχανικές ιδιότητες (αντοχή σε εφελκυσμό, σχίση, διάρρηξη, αποτριβή και κάμψη)
      Χημικές ιδιότητες (χημική σύσταση, οξύτητα, παλαίωση, εύφλεκτο)
Notes: <number>
Οι κυριότερες ιδιότητες του χαρτιού είναι:
      Φυσικές ιδιότητες (διαστασιακή σταθερότητα, βάρος gr/m2,πάχος, πυκνότητα, επιφανειακή υφή, πορώδες, χρώμα, λευκότητα, αδιαφάνεια, στιλπνότητα, εκτυπωτική ικανότητα)
      Μηχανικές ιδιότητες (αντοχή σε εφελκυσμό, σχίση, διάρρηξη, αποτριβή και κάμψη)
      Χημικές ιδιότητες (χημική σύσταση, οξύτητα, παλαίωση, εύφλεκτο)

## Slide 11: Κύκλος Ζωής Χαρτιού
Notes: <number>
Ο κύκλος ζωής του χαρτιού ξεκινά με τη συλλογή πρώτης ύλης, ακολουθεί η πολτοποίηση και η παραγωγή χαρτιού, Συνεχίζουμε την δημιουργία του τελικού προϊόντος το οποίο διανέμεται στην αγορά και διατίθεται προς χρήση. Μετά την Χρήση μπορεί να ακολουθήσει η ανακύκλωση του χαρτιού ή η τελική απόθεση.

## Slide 12: Στάδια παραγωγής χαρτιού
1. Συλλογή πρώτης ύλης
2. Πολτοποίηση
3. Λεύκανση
4. Παραγωγή χαρτιού
Τελικό προϊόν
Notes: <number>
Στην εργασία μας θα αναφερθούμε στην παραγωγή του χαρτιού που περιλαμβάνει τα εξής σταδία:
Συλλογή πρώτης ύλης
Πολτοποίηση
Λεύκανση
Παραγωγή τελικού προϊόντος (τελικό προϊόν)

## Slide 13: 1ο Στάδιο: Συλλογή Πρώτης Ύλης Ξυλεία
Παραδοσιακά, το αλεσμένο ξύλο χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού, ιδιαίτερα όταν δεν απαιτούνταν μακροβιότητα.
Χρειάζονται μεταξύ 10 και 17 δέντρων για την παραγωγή 7.000 κομματιών μίας εφημερίδας.
Notes: <number>
Παραδοσιακά, το αλεσμένο ξύλο χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού, ιδιαίτερα όταν δεν απαιτούνταν μακροβιότητα.
Το κατασκευασμένο από αλεσμένο ξύλο χαρτί, αλλοιώνεται σχετικά πιο γρήγορα εξαιτίας της χημικής αποσύνθεσης των συστατικών του ξύλου που δεν περιέχουν κυτταρίνη.
Χρειάζονται μεταξύ 10 και 17 δέντρων για την παραγωγή 7.000 κομματιών μίας εθνικής εφημερίδας.

## Slide 14: Σύσταση Ξύλου
Ίνες κυτταρίνης συγκροτούν την κύρια δομή του ξύλου. Η κυτταρίνη αποτελείται από μονάδες D-γλυκόζης, συνδεδεμένες μεταξύ τους με 1,4-β-γλυκοζιτικούς δεσμούς
Ημικυτταρίνη
Λιγνίνη φαινολικό πολυμερές με τρισδιάστατη δομή, συγκρατεί τις ίνες κυτταρίνης, προσδίδει σταθερότητα και ακαμψία
Notes: <number>
Οι ίνες κυτταρίνης είναι μακριές , ανθεκτικές, ημιδιαφανείς αλυσίδες, που αποτελούνται από μόρια D -γλυκόζης που συνδέονται μεταξύ τους με 1,4-β-γλυκοζιτικούς δεσμούς.
Η ημικυτταρίνη αποτελείται από μικρές διακλαδισμένες αλυσίδες. Είναι πιο διαλυτές στο νερό και γι΄αυτό απομακρύνονται κατά την διαδικασία της πολτοποίησης.
Η Λιγνίνη είναι ένα φαινολικό πολυμερές με τρισδιάστατη δομή. Συγκρατεί τις ίνες τις κυτταρίνης και τους προσδίδει ακαμψία και σταθερότητα.
Το χρησιμοποιημένο χαρτί μπορεί να επεξεργαστεί για την παραγωγή καινούργιου χαρτιού.
Οι τύποι χαρτιού που μπορεί να ανακυκλωθεί είναι οι εφημερίδες, τα εμπορευματοκιβώτια, τα περιοδικά, το χαρτί αρίστης ποιότητας, και μικτό χαρτί..

## Slide 15: 1ο Στάδιο: Συλλογή Πρώτης Ύλης Χρησιμοποιημένο Χαρτί
Το χρησιμοποιημένο χαρτί μπορεί να επεξεργαστεί για την παραγωγή καινούργιου χαρτιού.
Ένας τόνος παλιού χαρτιού εκτύπωσης παράγει 0.65 – 0.70 τόνους νέου χαρτιού εκτύπωσης, ενώ ένας τόνος μεταχειρισμένου χαρτιού που οδηγείται στην ανακύκλωση, εξοικονομεί περίπου 3.000 m3 χώρου ταφής απορριμμάτων.
Notes: <number>
Το χρησιμοποιημένο χαρτί μπορεί να επεξεργαστεί για την παραγωγή καινούργιου χαρτιού.
Ένας τόνος παλιού χαρτιού εκτύπωσης παράγει 0.65 – 0.70 τόνους νέου χαρτιού εκτύπωσης, ενώ ένας τόνος μεταχειρισμένου χαρτιού που οδηγείται στην ανακύκλωση, εξοικονομεί περίπου 3.000m3 χώρου ταφής απορριμμάτων.

## Slide 16: Επιπτώσεις από την Συλλογή Πρώτης Ύλης
Τα δάση χαρακτηρίζονται ως «Νιπτήρες Άνθρακα» διότι συμβάλλουν στην μείωση των συγκεντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο χρησιμοποιούν κατά την διαδικασία της φωτοσύνθεσης.
Κοπή Δέντρων
(πρώτη ύλη)
Εκδάσωση
Κατανάλωση ενέργειας
Εκπομπές CO2
Φαινόμενο Θερμοκηπίου
Καταστροφή Φυσικού περιβάλλοντος
Μείωση Ο2
Notes: <number>
Τα Δάση Χαρακτηρίζονται ως «Νιπτήρες Άνθρακα» διότι συμβάλλουν στην μείωση των συγκεντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο χρησιμοποιούν κατά την διαδικασία της φωτοσύνθεσης.
Κατά το στάδιο συλλογής της πρώτης ύλης πραγματοποιείται η κοπή δέντρων που συνεπάγεται εκδάσωση, κατανάλωση ενέργειας από τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την κοπή των δέντρων, και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Όλα αυτά συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, Στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, στη μείωση των φυσικών πόρων, και την μείωση του οξυγόνου της ατμόσφαιρας που παράγεται από την φωτοσύνθεση.

## Slide 17: Στάδιο 2ο: Πολτοποίηση
Η Δημιουργία του πολτού μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς τρόπους:
Μηχανικά
Χημικά
Ημι - Χημικά
Notes: <number>
Αφού ολοκληρωθεί η συλλογή της πρώτης ύλης ακολουθεί το στάδιο της πολτοποίησης. Η δημιουργία του πολτού μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς τρόπους: Μηχανικά, χημικά και ημι χημικά.

## Slide 18: Μηχανική Πολτοποίηση
Το αλεσμένο ξύλο που παράγεται χωρίς οποιαδήποτε χημική επεξεργασία (μαλακό ξύλο) σχίζεται αρχικά και έπειτα αλέθεται με νερό.
Στη συνέχεια περνά από μια σειρά διαδικασιών επίπλευσης και εσχάρωσης. Τα λεπτόκοκκα υλικά που περνούν μέσω των εσχαρών μεταφέρονται σε παχυντές όπου παράγεται ο εμπορικός μηχανικός πολτός.
Η σημαντικότερη κατανάλωση ενέργειας σε αυτή τη διαδικασία οφείλεται στη μείωση μεγέθους.
Notes: <number>
Το αλεσμένο ξύλο που παράγεται χωρίς οποιαδήποτε χημική επεξεργασία (μαλακό ξύλο) σχίζεται αρχικά και έπειτα αλέθεται με νερό.
Στη συνέχεια περνά από μια σειρά διαδικασιών επίπλευσης και εσχάρωσης. Τα λεπτόκοκκα υλικά που περνούν μέσω των εσχαρών μεταφέρονται σε παχυντές όπου παράγεται ο εμπορικός μηχανικός πολτός.
Κατά την μηχανική πολτοποίηση απαιτούνται μεγάλα ποσά ενέργειας για την μείωση μεγέθους.

## Slide 19: Χημική πολτοποίηση
Η χημική πολτοποίηση διασπά το ξύλο διαλύοντας το μεγαλύτερο μέρος της λιγνίνης και αφήνοντας ανέπαφη την κυτταρίνη.
Η πρώτη ύλη αναμιγνύεται με ισχυρά οξέα ή αλκάλια, με ή χωρίς πίεση, θερμαίνοντας σε φούρνους.
Δημιουργεί πολλές επικίνδυνες εκπομπές όπως φορμαλεϋδη, μεθανόλη, ακεταλδεϋδη
Notes: <number>
Η χημική πολτοποίηση διασπά το ξύλο διαλύοντας το μεγαλύτερο μέρος της λιγνίνης και αφήνοντας ανέπαφη την κυτταρίνη.
Η πρώτη ύλη αναμιγνύεται με ισχυρά οξέα ή αλκάλια, με ή χωρίς πίεση, θερμαίνοντας σε φούρνους.
Δημιουργεί πολλές επικίνδυνες εκπομπές όπως φορμαλεϋδη, μεθανόλη, ακεταλδεϋδη

## Slide 20: Ημι – Χημική Πολτοποίηση
Συνδυάζει τον μηχανικό και χημικό τρόπο πολτοποίησης
Αρχικά περιλαμβάνει την χημική επεξεργασία του χαρτιού και έπειτα την μηχανική επεξεργασία.
Notes: <number>
Η ημι – χημική πολτοποίηση συνδυάζει τον μηχανικό και χημικό τρόπο πολτοποίησης
Αρχικά περιλαμβάνει την χημική επεξεργασία του χαρτιού και έπειτα την μηχανική επεξεργασία.

## Slide 21: Επιπτώσεις από την Πολτοποίηση
Κατανάλωση ενέργειας
Κατανάλωση υδάτινων πόρων
Αύξηση της θερμοκρασίας του νερού των λιμνών και ποταμών
Ρύπανση νερού με χημικές ουσίες (ισχυρά οξέα ή αλκάλια)
Πολλές επικίνδυνες εκπομπές όπως φορμαλεϋδη, μεθανόλη, ακεταλδεϋδη
Notes: <number>
Οι επιπτώσεις που προκύπτουν από το στάδιο της πολτοποίησης είναι:
Κατανάλωση ενέργειας
Κατανάλωση υδάτινων πόρων (αρκετές πλύσεις)
Αύξηση της θερμοκρασίας του νερού των λιμνών και ποταμών
Μόλυνση νερού με χημικές ουσίες (ισχυρά οξέα ή αλκάλια)

## Slide 22: Στάδιο 3ο: Λεύκανση
Ο ξύλινος πολτός είναι χρωματισμένος. Το χρώμα οφείλεται στη παρουσία της λιγνίνης η οποία παραμένει μετά την πολτοποίηση.
Ο πολτός που προκύπτει από την πολτοποίηση του ανακυκλωμένο χαρτιού, είναι επίσης χρωματισμένος λόγω της παρουσίας μελανιών.
Γιατί γίνεται η λεύκανση του πολτού;
Εάν είναι επιθυμητό ένα λευκό προϊόν, ο πολτός πρέπει να λευκανθεί έτσι ώστε να απομακρυνθεί το χρώμα.
Η λεύκανση του χαρτοπολτού γίνεται συνήθως για δυο λόγους:
για να αυξηθεί η λάμψη του χαρτιού
για να απομακρυνθεί η λιγνίνη
Notes: <number>
Ο ξύλινος πολτός είναι χρωματισμένος. Το χρώμα οφείλεται στη παρουσία της λιγνίνης η οποία παραμένει μετά την πολτοποίηση. Ο πολτός που προκύπτει από την πολτοποίηση του ανακυκλωμένο χαρτιού, είναι επίσης χρωματισμένος λόγω της παρουσίας μελανιών.
Εάν είναι επιθυμητό ένα λευκό προϊόν, ο πολτός πρέπει να λευκανθεί έτσι ώστε να απομακρυνθεί το χρώμα.
Η λεύκανση του χαρτοπολτού γίνεται συνήθως για δυο λόγους:
για να αυξηθεί η λάμψη του χαρτιού
για να απομακρυνθεί η λιγνίνη

## Slide 23: Γενικές Μέθοδοι Λεύκανσης
Λεύκανση με στοιχειακό χλώριο
Λεύκανση χωρίς στοιχειακο χλώριο (ECF)
Το χλώριο αντικαθίσταται από το διοξείδιο του χλωρίου. Μείωση επιπέδων οργανοχλωριωμένων στα υγρά απόβλητα.
Λεύκανση πλήρως απαλλαγμένη από χλώριο (TCF)
Στα λευκαντικά μέσα δεν περιέχεται καθόλου Χλώριο. Ελαχιστοποιούνται τα οργανοχλωριωμένα παράγωγα στα υγρά απόβλητα.
Notes: <number>
Για την λεύκανση του χαρτοπολτού Χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι:
Λεύκανση με στοιχειώδες χλώριο
Λεύκανση χωρίς στοιχειώδες χλώριο (ECF)
Το χλώριο αντικαθίσταται με το διοξείδιο του χλωρίου. Μείωση επιπέδων οργανοχλωριωμένων στα υγρά απόβλητα.
Λεύκανση πλήρως απαλλαγμένη από χλώριο (TCF)
Στα λευκαντικά μέσα δεν περιέχεται καθόλου Χλώριο. Ελαχιστοποιούνται τα οργανοχλωριωμένα παράγωγα στα υγρά απόβλητα.

## Slide 24: Γενικός Μηχανισμός Λεύκανσης
Τα λευκαντικά μέσα είναι οξειδωτικά μέσα τα οποία:
Διασπούν το μόριο τα λιγνίνης
Εισάγουν στα θραύσματα ομάδες που αυξάνουν την διαλυτότητα
Διασπούν τους δεσμούς μεταξύ λιγνίνης και υδρογονάνθρακα επιτρέποντας στα θραύσματα να διαλυθούν
Notes: <number>
Τα λευκαντικά μέσα είναι οξειδωτικά μέσα τα οποία:
Διασπούν το μόριο τα λιγνίνης
Εισάγουν στα θραύσματα ομάδες που αυξάνουν την διαλυτότητα
Διασπούν τους δεσμούς μεταξύ λιγνίνης και υδρογονάνθρακα επιτρέποντας στα θραύσματα να διαλυθούν

## Slide 25: Γενικός Μηχανισμός Λεύκανσης
R-CH2-OH R-CH=O R-CΟΟΗ
Αλκοόλη Αλδεΰδη Καρβοξυλικό οξύ
οξείδωση
οξείδωση
[Ο]
[Ο]

## Slide 26: Μέσα Λεύκανσης
Λευκαντικό | Φυσική κατάσταση | Λειτουργία | Πλεονεκτήματα | Μειονεκτήματα
Cl2 | αέριο | Οξειδώνει και χλωριώνει τη λιγνίνη | Αποτελεσματικό, οικονομικό | Εάν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά χάνεται η αντοχή του πολτού
O2 | Αέριο, χρησιμοποιείται με διάλυμα NaOH | Οξειδώνει και αποικοδομεί τη λιγνίνη | Χαμηλό οικονομικό κόστος | Η χρήση του σε μεγάλες εγκαταστάσεις απαιτεί ακριβό εξοπλισμό, μπορεί να χαθεί η αντοχή του πολτού
OCl- | Διάλυμα Ca(OCl)2 ή NaOCl 40g/l | Οξειδώνει, λευκαίνει και διαλυτοποιεί τη λιγνίνη | Είναι εύκολο να παρασκευαστεί και να χρησιμοποιηθεί, αποτελεσματικό | Εάν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά χάνεται η αντοχή του πολτού
ClO2 | Υδατικό διάλυμα 7 με 10g/l ClO2 | Οξειδώνει, λευκαίνει και διαλυτοποιεί τη λιγνίνη. Επιπλέον, προστατεύει τον πολτό από την αποσύνθεση | Προσδίδει λάμψη στον πολτό, χωρίς την αποσύνθεσή του, αποτελεσματικό στη λεύκανση | Ακριβό, πρέπει να παρασκευάζεται πριν τη χρήση του
H2O2 | Διάλυμα 2 με 5% | Οξειδώνει και προσδίδει λάμψη | Εύκολο στη χρήση, χαμηλό κεφάλαιο | Ακριβό, δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό μέσο αποικοδόμησης της λιγνίνης
O3 | Αέριο | Οξειδώνει, λευκαίνει και διαλυτοποιεί τη λιγνίνη. | Αποτελεσματικό, παρέχει απόβλητα απαλλαγμένα από χλώριο, στα οποία μπορεί να γίνει ανάκτηση χημίκών μέσων | Υψηλό κόστος, αποικοδομεί τον πολτό, δεν είναι αποτελεσματικό μέσο λεύκανσης
Notes: <number>

## Slide 27: Μέσα Λεύκανσης
NaOCl
Φτηνό μέσο λεύκανσης, το οποίο εγκαταλείπεται διότι δημιουργεί μεγάλες ποσότητες αποβλήτων (χλωροφόρμιο, διοξίνες, φουράνια, κλπ)
Στο νερό διίσταται σε κατιόν Na+ και υποχλωριώδες ανιόν ClO-, ενώ μεγάλη ποσότητά του υδρολύεται σε NaOH και HOCl. Η οξειδωτική δράση του HOCl και του ClO- προκαλεί τη λεύκανση.
Notes: <number>

## Slide 28: Μέσα Λεύκανσης
Ο3
Αποτελεσματικό μέσο αποικοδόμησης της λιγνίνης
Προσδίσει λάμψη στο χαρτοπολτό
Υψηλό κόστος
Δεν σχηματίζονται επικίνδυνα παραπροϊόντα κατά τη χρήση του
Notes: <number>

## Slide 29: Μέσα Λεύκανσης
ClO2
Αποικοδομεί και οξειδώνει τη λιγνίνη, χωρίς να προσθέτει άτομα χλωρίου στη δομή της
Προσδίδει λάμψη στο χαρτοπολτό
Σχηματίζεται ως παραπροϊόν χλώριο και άλλα χλωριωμένα παράγωγα.
Notes: <number>

## Slide 30: Μέσα Λεύκανσης
Cl2
Αποτελεσματικό μέσο λεύκανσης
Σχηματίζονται διοξίνες και φουράνια
Από τη χρήση του παράγεται χλωροφόρμιο που είναι τοξικό και προκαλεί καρκινογενέσεις.
Notes: <number>

## Slide 31: Μέσα Λεύκανσης
H2O2
Προσδίδει λάμψη στο χαρτοπολτό
Χρησιμοποιείται κυρίως στο τέλος της λεύκανσης, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια λάμψης του παραγόμενου χαρτιού με το πέρασμα του χρόνου
Υψηλό κόστος
Notes: <number>

## Slide 32: Επιπτώσεις από τη Λεύκανση του Χαρτιού
Κατανάλωση υδάτινων πόρων
Δημιουργία μεγάλου όγκου υγρών αποβλήτων που περιέχουν:
  Αιωρούμενα στερεά (ίνες κυτταρίνης, μέρη φλοιού ξύλου, ακαθαρσίες)
  Περίσσεια του μέσου λεύκανσης
  Λιγνίνη
  Οργανοχλωριωμένα παράγωγα όπως διοξίνες, φουράνια, χλωροφόρμιο, χλωρο κετόνες, αλδεϋδες κ.α - οίκο τοξικότητα (Λεύκανση με Cl2 ή NaClO)
Εκπομπές αερίων - όξινη βροχή, αιθαλομίχλη
  Η2S CH3SH CH3SCH3 CH3SSCH3 SOX NOX Cl2 ClO2
Τερπένια, Φαινόλες
Notes: <number>
Οι επιπτώσεις από τη λεύκανση του χαρτιού είναι:
Κατανάλωση υδάτινων πόρων
Δημιουργία μεγάλου όγκου υγρών αποβλήτων που περιέχουν:
  Αιωρούμενα στερεά (ίνες κυτταρίνης, μέρη φλοιού ξύλου, ακαθαρσίες). Τα αιωρούμενα στερεά καθιζάνουν ως ίζημα στα υγρά απόβλητα που λαμβάνονται από τ ς χαρτοβιομηχανίες και καλύπτουν σαν κουβέρτα τον πυθμένα καταστρέφοντας τους οργανισμούς που ζουν στον πυθμένα τον λιμνών και θαλασσών. Πολλές τοξικές χημικές ενώσεις προσροφόνται από τα αιωρούμενα στερεά τα οποία αποτελούν όχημα που οδηγεί τις ενώσεις αυτές στο υγρό περιβάλλον
  Περίσσεια του μέσου λεύκανσης
  Λιγνίνη
  Οργανοχλωριωμένα παράγωγα - Διοξίνες, Φουράνια, Χλωροφόρμιο χλωρο κετόνες, αλδεϋδες κ.α (Λεύκανση με Cl2 ή NaClO)
Εκπομπές αερίων
  Η2S CH3SH CH3SCH3 CH3SSCH3 SOX NOX (όξινη βροχή) Cl2 ClO2
  Τερπένια Φαινόλες

## Slide 33: Επιπτώσεις από την Λεύκανση Χαρτιού
Κατανάλωση του οξυγόνου (COD - BOD oxygen)
Εφαλμύρωση του νερού των λιμνών και ποταμών λόγω της δημιουργίας αλάτων στα υγρά απόβλητα. (Λεύκανση με Η2Ο2)
Δημιουργία γεύσης, χρώματος και οσμής στο νερό
Χρωματισμός της σάρκας των ψαριών
Notes: <number>
Αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων. Εάν η θερμοκρασία αυξηθεί μπορεί να προκληθεί μέχρι και θάνατος των ψαριών.
Κατανάλωση του οξυγόνου (COD - BOD oxygen)
Το ΒΟD μετρά το οξυγόνο του νερού που καταναλώνεται από τις μεταβολικές δραστηριότητες τω υδρόβιων μικροοργανισμών. Δείχνει την περιεκτικότητα των υγρών αποβλήτων σε οργανικά συστατικά, πολλά από τα οποία μεταβολίζονται και έτσι αυξάνουν την κατανάλωση του οξυγόνου. Υγρά απόβλητα με υψηλό δείκτη BOD στερούν το απαραίτητο οξυγόνο που απαιτείται για την υδρόβια ζωή.
Το COD μετρά το ποσό του συνόλου των οργανικών ενώσεων που μπορούν να οξειδωθούν χημικά π.χ. αντιδρώντας με το οξυγόνο. Μετρά όχι μόνο τα συστατικά που είναι υπεύθυνα για το BOD αλλά και τις βιολογικώς αδρανής οξειδώσιμες οργανικές ενώσεις. Έτσι οι μετρήσεις του COD περιλαμβάνει συστατικά τα οποία δεν είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμα.
Εφαλμύρωση του νερού των λιμνών και ποταμών λόγω της δημιουργίας αλάτων στα υγρά απόβλητα. (Λεύκανση με Η2Ο2)
Δημιουργία γεύσης, χρώματος και οσμής στο νερό
Χρωματισμός της σάρκας των ψαριών

## Slide 34
Οι διοξίνες αποτελούν χλωριωμένα παράγωγα της δίβενζο-π-διοξίνης (dibenzo-p-dioxin) και περιλαμβάνουν συνολικά 75 ενώσεις.
Τα φουράνια αποτελούν χλωριωμένα παράγωγα του δίβενζοφουρανίου (dibenzofuran) και περιλαμβάνουν συνολικά 135
Τα ισομερή με 1-3 άτομα χλωρίου δεν θεωρούνται τοξικά. Τοξικές ιδιότητες εμφανίζουν εκείνες, οι οποίες παρουσιάζουν υποκαταστάτες χλωρίου στις θέσεις 2,3,7 και 8. Έτσι 7 παράγωγα από τις διοξίνες και 10 από τα φουράνια παρουσιάζουν υψηλή τοξικότητα,ενώ η 2,3,7,8 τετραχλωρο-διβενζο-π-διοξίνη (TCDD, γνωστή ως διοξίνη του Seveso) έχει τη μεγαλύτερη τοξικότητα από όλες
Διοξίνες - Φουράνια
Notes: <number>

## Slide 35: Διοξίνες - Φουράνια
Είναι ουσίες λιποδιαλυτές (συσσωρεύονται στο λίπος των υδρόβιων οργανισμών) και τοξικές.
Προκαλούν βλάβες στο δέρμα, στο ανοσοποιητικό σύστημα, στη λειτουργία του ύπατος, στο αναπαραγωγικό σύστημα.
Συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη καρκίνου
Έχουν καταστροφικά αποτελέσματα σε πληθυσμούς των ψαριών
TCDD
Notes: <number>
Γνωστό είναι το ατύχημα που συνέβη το 1976 σε χημικό εργοστάσιο στο Seveso της Ιταλίας. Κατά το ατύχημα αυτό, από τις εγκαταστάσεις παραγωγής τριχλωροφαινόλης, διέρρευσε ποσότητα 2,5Kg TCDD και μόλυνε τη γύρω περιοχή. Πολλά άτομα έπαθαν σοβαρές δερματικές βλάβες, ενώ μετά το 1976 αυξήθηκε δραματικά τόσο ο αριθμός αποβολών στις εγκύους γυναίκες, όσο και ο αριθμός των νεκρών νεογέννητων. Μεγάλος αριθμός καρκίνων εμφανίστηκε στα επόμενα χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η ημιπερίοδος ζωής της TCDD, όπως και των άλλων PCBB, υπολογίστηκε σε ένα χρόνο περίπου, η μελέτη στο έδαφος του Seveso έδειξε ημιπερίοδο ζωής σχεδόν δεκαπλάσια, δηλαδή περίπου δέκα χρόνια. Το ατύχημα στο Seveso ήταν η αφορμή για να γίνουν πιο αυστηρά τα μέτρα ασφάλειας στα χημικά εργοστάσια.
Άλλο σοβαρό ατύχημα με τις PCDD συνέβη στη Γαλλία, όπου 30 μικρά παιδιά πέθαναν από χρήση παιδικής πούδρας, η οποία περιείχε εξαχλωροφαίνιο. Η TCDD περιέχεται σε ίχνη και στο εξαχλωροφαίνιο, το οποίο επειδή έχει βακτηριοκτόνες ιδιότητες χρησιμοποιείται σε διάφορα είδη καλλυντικών.

## Slide 36: Διοξίνες - Φουράνια
Πολλά άτομα έπαθαν σοβαρές δερματικές βλάβες, ενώ αυξήθηκε δραματικά τόσο ο αριθμός αποβολών στις εγκύους γυναίκες, όσο και ο αριθμός των νεκρών νεογέννητων. Μεγάλος αριθμός κρουσμάτων καρκίνου εμφανίστηκε στα επόμενα χρόνια
Γνωστό είναι το ατύχημα που συνέβη το 1976 σε χημικό εργοστάσιο στο Seveso της Ιταλίας. Κατά το ατύχημα αυτό, από τις εγκαταστάσεις παραγωγής τριχλωροφαινόλης, διέρρευσε ποσότητα 2,5Kg TCDD
Notes: <number>
Γνωστό είναι το ατύχημα που συνέβη το 1976 σε χημικό εργοστάσιο στο Seveso της Ιταλίας. Κατά το ατύχημα αυτό, από τις εγκαταστάσεις παραγωγής τριχλωροφαινόλης, διέρρευσε ποσότητα 2,5Kg TCDD και μόλυνε τη γύρω περιοχή. Πολλά άτομα έπαθαν σοβαρές δερματικές βλάβες, ενώ μετά το 1976 αυξήθηκε δραματικά τόσο ο αριθμός αποβολών στις εγκύους γυναίκες, όσο και ο αριθμός των νεκρών νεογέννητων. Μεγάλος αριθμός καρκίνων εμφανίστηκε στα επόμενα χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η ημιπερίοδος ζωής της TCDD, όπως και των άλλων PCBB, υπολογίστηκε σε ένα χρόνο περίπου, η μελέτη στο έδαφος του Seveso έδειξε ημιπερίοδο ζωής σχεδόν δεκαπλάσια, δηλαδή περίπου δέκα χρόνια. Το ατύχημα στο Seveso ήταν η αφορμή για να γίνουν πιο αυστηρά τα μέτρα ασφάλειας στα χημικά εργοστάσια.
Άλλο σοβαρό ατύχημα με τις PCDD συνέβη στη Γαλλία, όπου 30 μικρά παιδιά πέθαναν από χρήση παιδικής πούδρας, η οποία περιείχε εξαχλωροφαίνιο. Η TCDD περιέχεται σε ίχνη και στο εξαχλωροφαίνιο, το οποίο επειδή έχει βακτηριοκτόνες ιδιότητες χρησιμοποιείται σε διάφορα είδη καλλυντικών.

## Slide 37: Στάδιο 4ο: Παραγωγή Τελικού Προϊόντος
    Προϊόντα χαρτονιού: κύρια πλευρά των πτυχωμένων κιβωτίων, κουτιά συσκευασίας πχ. παπουτσιών, χαρτί φακέλων
    Χαρτί κατασκευής: υλικά υλικού κατασκευής σκεπών, ηχομονωτικά κεραμίδια
    Φορμαρισμένα προϊόντα πολτού: χαρτοκιβώτια αυγών, διαχωριστικά συσκευασίας φρούτων
Προϊόντα χαρτιού: εφημερίδες, χαρτί τύπωσης, χαρτί γραφείου, χαρτοσακούλες, χαρτομάντιλα και χαρτοπετσέτες

## Slide 38: Επιπτώσεις από την Παραγωγή Χαρτιού
Κατανάλωση ενέργειας (0,75 τόνοι καυσίμου απαιτούνται για την παραγωγή 1 τόνου χαρτιού)
Δημιουργία θορύβου
Εκπομπές οσμών, καπνού, υδρατμών,σκόνης
Συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
Ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα

## Slide 39: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Διεργασία
Διαδικασία
Υλικά
Απόβλητα
Χημική πολτοποίηση
Οξέα/βάσεις, CaO ή μείγμα του με Ca(OH)2, θειώδες οξύ, υποχλωριώδες νάτριο, θειούχο νάτριο
Όξινα/αλκαλικά απόβλητα
Λεύκανση
Λευκαντικά με βάση το χλώριο, θειικά λευκαντικά, χλωροφόρμιο, διαλύτες
Τοξικά υγρά και στερεά απόβλητα, όξινα/αλκαλικά απόβλητα
Παρασκευή χαρτιού
Χρωστικές ουσίες
Στερεά απόβλητα στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων
Sizing και αμυλοποίηση
Κηροί, κόλλες, συνθετικές ρητίνες, υδρογονάνθρακες
Τοξικά στερεά απόβλητα
Επίστρωση, χρωματισμός και βαφή
Μελάνη, βαφές, χρωστικά υλικά
Υγρά απόβλητα από τις μελάνες, απόβλητα από τις βαφές, εύφλεκτα και τοξικά απόβλητα
Καθαρισμός και απολίπανση
Τετραχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο, χλωριούχα ιόντα, τριχλωροαιθάνιο, τετραχλωράνθρακας
Τοξικά απόβλητα
Πίνακας: Υλικά που χρησιμοποιούνται και τα απόβλητα που παράγονται
Notes: <number>
. Table I lists some typical processes/operations that might produce hazardous waste.
Several lower volume hazardous wastes are generated, including:
Spent halogenated solvents used in degreasing
Corrosive waste generated from the use of strong acids and bases
Paint waste containing solvents and paint waste with heavy metals
Ink waste, which can include solvents, metals, or ignitable materials
Petroleum distillates from cleanup operations.

## Slide 40: Τοξικά αέρια και υγρά απόβλητα που προέρχονται από τις χαρτοβιομηχανίες
Τοξικά αέρια και υγρά απόβλητα που προέρχονται από τις χαρτοβιομηχανίες | Προβλήματα που προκαλούν
VOCs, NOx | Καταστρέφουν τους ιστούς των πνευμόνων, μειώνουν τη λειτουργία των πνευμόνων και γενικά τους προκαλούν ερεθισμούς
H2S | Προκαλεί δυσάρεστες οσμές
Τοξικά αέρια (μέθυλο-αίθυλο κετόνη, CHCl3, CH3OH, φορμαλδεΰδη) | Ύποπτα για τη εμφάνιση καρκίνου, γενετικές ανωμαλίες και προβλήματα στην αναπαραγωγή
Αιωρούμενα σωματίδια | Καρδιακές παθήσεις, αναπνευστικά προβλήματα και πρόωρο θάνατο
AOXs (Adsorbable Organic Halides) | Τοξικότητα και βιοσυσσώρευση στους ιστούς των ψαριών, οπότε καταλήγουν στην τροφική αλυσίδα
CHCl3 | Καρκινογένεση, επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα, προκαλεί ζαλάδες και πονοκεφάλους, ηπατίτιδα, ίκτερο.
Διοξίνες, φουράνια | Δερματικές παθήσεις, καρκίνο, πρόβλημα αναπαραγωγής, προσβολή ανοσοποιητικού συστήματος.

## Slide 41: Το χρησιμοποιημένο χαρτί αναμειγνύεται με νερό σχηματίζοντας το χαρτοπολτό. Στη συνέχεια απομακρύνονται τα μέταλλα και οι διάφορες προσμίξεις. Στο μίγμα προσθέτονται χημικά για την απομελάνωση, λόγω δε του ότι παραμένει αρκετό μελάνι σε αυτό, το τελικό προϊόν έχει φαιό χρώμα. Ο καθαρός πολτός μπορεί να μετατραπεί σε 100% προϊόν ανακυκλωμένου χαρτιού, ενώ μπορεί και να αναμιχθεί με ξυλοπολτό ή παρθένες ίνες για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού που εν μέρει αποτελούνται από ανακυκλωμένες ίνες
Ανακύκλωση Χαρτιού

## Slide 42: Ανακύκλωση Χαρτιού
Από την ανακύκλωση χαρτιού μπορεί να εξοικονομηθεί μέχρι 60% της κατανάλωσης νερού και 40% της κατανάλωσης ενέργειας
Επισημαίνεται η ωφέλεια από την ανακύκλωση των χαρτιών στην διατήρηση των δασών π.χ. ανάκτηση 24000 φύλλων χαρτιού σώζουν την κοπή ενός δέντρου
Κυριότερες κατηγορίες χαρτιού προς ανακύκλωση:
Εφημερίδες – περιοδικά
Χαρτόνι
Υψηλής ποιότητας χαρτί
Notes: <number>
    Τα ανακυκλούμενα υλικά είτε από μόνα τους, είτε σε συνδυασμό με παρθένα πρώτη ύλη χρησιμοποιούνται στην παραγωγή νέου χαρτιού.
Από την ανακύκλωση χαρτιού μπορεί να εξοικονομηθεί μέχρι 60% της κατανάλωσης νερού και 40% της κατανάλωσης ενέργειας.
Επισημαίνεται η ωφέλεια από την συλλογή των χαρτιών στην διατήρηση των δασών π.χ. ανάκτηση 24000 φύλλων χαρτιού σώζουν την κοπή ενός δένδρου.
Κυριότερες κατηγορίες χαρτιού προς ανακύκλωση:
    Εφημερίδες – περιοδικά, που ταξινομούνται ανάλογα με τη χρήση σε κατηγορίες: για αφαίρεση μελανιού και επανεκτύπωση για απορροφητικό χαρτί για ανώτερης ποιότητας χαρτί για υλικά κατασκευής κιβωτίων.
    Χαρτόνι, που χρησιμοποιείται για κατασκευή του εξωτερικού ή εσωτερικού στρώματος νέων κιβωτίων.
    Υψηλής ποιότητας χαρτί, που περιλαμβάνει χαρτί εκτυπωτών, γραφομηχανών κτλ. Χρησιμοποιείται σαν άμεσο υποκατάστατο ξυλοπολτού ή για παραγωγή απορροφητικού και υψηλής ποιότητας χαρτιού.

## Slide 43: Βιομηχανίες χάρτου στη Βόρεια Έλλάδα
Χαρτοβιομηχανίες
ΑΣΤΗΡ Α.Ε.
ΚΕΥΝΕΤ
Lian ΑΒΕΕ
Diana
Εταιρείες Ανακύκλωσης
Recycling
Σύνδεσμος ΟΤΑ
Αειφόρος Α.Ε.
Αφοι Κωνσταντινίδη Α.Ε.
Σ. & Ελ. Χατζόπουλος
Υιοί Τ. Μπακιρτζίδη Ο.Ε.
Μ. Σαραντίδου

## Slide 44: Σύγκριση Χάρτινης – Πλαστικής Σακούλας

## Slide 45
Κύκλος Ζωής Χαρτιού

## Slide 46: Κύκλος Ζωής Πλαστικού

## Slide 47: Πλαστικό
Τα πλαστικά είναι πολυμερή προϊόντα
Πλαστικά που περιέχουν χλώριο (π.χ. πολυβινυλοχλωρίδιο) όταν καίγονται παράγουν πολύ τοξικές ενώσεις (διοξίνες και φουράνια)
Τα πλαστικά δεν είναι βιοαποικοδομήσιμα
H ανακύκλωση πλαστικών είναι γενικά δύσκολη και πολλές φορές οικονοµικά ασύµφορη.

## Slide 48
Πλαστική ή Χάρτινη Σακούλα;
Η σύγκριση των δύο υλικών μπορεί να γίνει μέσω του LCA
Το 1990 η εταιρία Franklin Associates, σύγκρινε την πλαστική και χάρτινη σακούλα, καθορίζοντας το ποσό της ενέργειας και τις εκπομπές σε αέρα και νερό κατά την παραγωγή τους, καθώς και την χρήση και απόθεση τους

## Slide 49
Στάδια LCA | Εκπομπές σε αέρα Kg / τσάντα |  | Ενέργεια που απαιτείται Joule / τσάντα | 
 | χαρτί | πλαστικό | χαρτί | πλαστικό
Παραγωγή υλικών, χρήση | 0,00146 | 0,0004 | 954825,6 | 489545,9
Απόθεση, πρώτη ύλη | 0,00145 | 0,0001 | 763860,5 | 195185,3
Πλαστική ή Χάρτινη Σακούλα;

## Slide 50
 | 0 % ανακύκλωση 100 % απόθεση |  | 50 % ανακύκλωση 50 % απόθεση |  | 100 % ανακύκλωση 0 % απόθεση | 
 | πλαστικό | Χαρτί | πλαστικό | Χαρτί | πλαστικό | Χαρτί
Αριθμός σακουλών | 60,8 | 30,4 | 60,8 | 30,4 | 60,8 | 30,4
Ενέργεια /παραγωγή MM BTU | 39,5 | 49,5 | 33,8 | 38,5 | 28,2 | 27,5
Ατμοσφαιρική ρύπανση, kg | 32,9 | 88,4 | 29,0 | 66,2 | 25,2 | 44,4
Πλαστική ή Χάρτινη Σακούλα;

## Slide 51: Πειραματικό Μέρος
Notes: <number>

## Slide 52: Πείραμα Επίδειξης Λεύκανση ανακυκλωμένου χαρτιού
Λεύκανση εκτυπωμένου χαρτιού, έγχρωμου και ασπρόμαυρου, με την χρήση κοινού μέσου λεύκανσης, χλωρίνη (NaClΟ)
Λεύκανση χαρτιού εφημερίδας και χαρτιού συσκευασίας χρησιμοποιώντας ως μέσο λεύκανσης την χλωρίνη (NaClΟ)
Σκοπός του πειράματος

## Slide 53: Στόχος του πειράματος
Να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της λεύκανσης με χλωρίνη (NaOCl)
Να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων της λεύκανσης σε διάφορα είδη χαρτιού (ασπρόμαυρο εκτυπωμένο χαρτί, έγχρωμο εκτυπωμένο χαρτί, χαρτί εφημερίδας, χαρτί συσκευασίας)
Να τεθεί ο προβληματισμός, εάν τελικά η λεύκανση και η ανακύκλωση του χαρτιού, ωφελεί ή βλάπτει
Πείραμα Επίδειξης Λεύκανση ανακυκλωμένου χαρτιού
Notes: <number>
Να τεθεί ο προβληματισμός, εάν τελικά η λεύκανση και η ανακύκλωση του χαρτιού, ωφελεί ή βλάπτει το περιβάλλον και τον άνθρωπο

## Slide 54
Απαιτούμενα Όργανα και Αντιδραστήρια
Αντιδραστήρια και Υλικά
Χλωρίνη (NaOCl 4,8 % w/v)
Νερό βρύσης
Εκτυπωμένο χαρτί (έγχρωμο και ασπρόμαυρο)
Χαρτί συσκευασίας
Εφημερίδα
Όργανα και Σκεύη
Ποτήρια ζέσεως
Σπάτουλα
Σουρωτήρι
Blender
Πλέγμα
Notes: <number>

## Slide 55
Βήμα 1
Βήμα 2
Τοποθετούμε ένα κομματιασμένο
φύλλο χαρτί και 500 ml ζεστό νερό στο blender
Πολτοποιούμε για 30 δευτερόλεπτα
Πειραματική Διαδικασία
Notes: <number>

## Slide 56
Χύνουμε το περιεχόμενο του blender στο σουρωτήρι
Bάζουμε τον πολτό σε ποτήρι ζέσεως και προσθέτουμε 50-100 ml χλωρίνης
Βήμα 3
Βήμα 4
Πειραματική Διαδικασία
Notes: <number>
Βήμα3: Η συνοχή του χαρτοπολτού είναι 5-10%
Βήμα 4: Βάζουμε τον πολτό σε ποτήρι ζέσεως και προσθέτουμε 50-100ml χλωρίνης, μέχρι που να καλυφθεί σχεδόν ο πολτός

## Slide 57
Βήμα 5
Βήμα 6
Με μια ράβδο αναδεύουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για 10 min τον πολτό με το λευκαντικό
Σουρώνουμε ξανά το χαρτοπολτό και τον πλένουμε με 1000 ml νερό
Πειραματική Διαδικασία
Notes: <number>
Βήμα 5: Αναδεύουμε για 30s κάθε 3min
Από το βήμα 6, προέρχονται τα πρώτα απόνερα λεύκανσης, που θα χρησιμοποιήσουμε στο πείραμα επίδειξης, παρακάτω.
Βήμα6: κρύο νερό βρύσης

## Slide 58
Βήμα 7
Βήμα 8
Πλένουμε ξανά το χαρτοπολτό με 500 ml νερό
Τοποθετούμε το χαρτοπολτό στο Blender. Προσθέτουμε 250 ml νερό και ξανά πολτοποιούμε
Πειραματική Διαδικασία
Notes: <number>
Από το βήμα 7, προέρχονται τα δεύτερα απόνερα λεύκανσης, που θα χρησιμοποιήσουμε στο πείραμα επίδειξης, παρακάτω.

## Slide 59
Βήμα 9
Βήμα 10
Χύνουμε προσεκτικά το χαρτοπολτό πάνω από ένα μεταλλικό πλέγμα
Τοποθετούμε το πλέγμα ανάμεσα σε φύλλα διηθητικού χαρτιού και πιέζουμε ελαφρά
Πειραματική Διαδικασία
Notes: <number>
Βήμα 9: Χύνουμε προσεκτικά το χαρτοπολτό πάνω από ένα μεταλλικό πλέγμα και τον απλώνουμε προσεκτικά
Βήμα 10: Τοποθετούμε το πλέγμα ανάμεσα σε φύλλα διηθητικού χαρτιού και πιέζουμε ελαφρά, ώστε να γίνει πιο επίπεδος ο χαρτοπολτός και να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο νερό.
Τελικά προκύπτει ένα φύλλο χαρτί
Στη συνέχεια, αφήνουμε τον χαρτοπολτό να στεγνώσει. Όταν στεγνώσει ο χαρτοπολτός, κάνουμε σύγκριση του χαρτιού που ανακυκλώσαμε και λευκάναμε με αυτό που δεν λευκάναμε.

## Slide 60: Πειραματική Διαδικασία
Συμπεράσματα
Η λεύκανση με ΝaOCl του ασπρόμαυρου και έγχρωμου εκτυπωμένου χαρτιού δεν ήταν αποτελεσματική.
Η λεύκανση με NaOCl, ήταν αποτελεσματική στην περίπτωση του χαρτιού συσκευασίας και του χαρτιού εφημερίδας
Notes: <number>
Πραγματοποιήθηκαν 2 σειρές πειραμάτων. Η μια σειρά ήταν με λεύκανση του ανακυκλωμένου χαρτιού και η άλλη χωρίς λεύκανση του ανακυκλωμένου χαρτιού.Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα πειράματα ανακύκλωσης και λεύκανσης είναι ότι η λεύκανση με ΝaOCl του ασπρόμαυρου και έγχρωμου εκτυπωμένου χαρτιού δεν ήταν αποτελεσματική. Το λευκασμένο χαρτί που προέκυψε, είχε αφενός περισσότερη λάμψη (διότι απομακρύνθηκε η λιγνίνη που είχε αρχικά) από αυτό που δε λευκάναμε, αλλά το χρώμα από το ασπρόμαυρο και έγχρωμο μελάνι δεν είχε απομακρυνθεί
Η λεύκανση με NaOCl, είναι αποτελεσματική στην περίπτωση του χαρτιού συσκευασίας και του χαρτιού εφημερίδας, διότι το χαρτί που προέκυψε ήταν πιο ανοιχτόχρωμα (απομακρύνθηκε η λιγνίνη). Στην περίπτωση, όμως του χαρτιού εφημερίδας, οπού υπήρχαν και μελάνια, αυτά δεν απομακρύνθηκαν.
Γι αυτό το λόγο στη βιομηχανία χρησιμοποιούνται 2 και 3 λευκαντικά μέσα ταυτόχρονα, όπως π.χ. οξυγόνο και υπεροξείδιο του υδρογόνου ή όζον και υπεροξείδιο του υδρογόνου. Επίσης, χρησιμοποιούν σε ορισμένες περιπτώσεις υψηλότερη θερμοκρασία και πίεση, π.χ, μέθοδος Kraft (ΝαΟΗ + θειώδες νάτριο σε δεξαμενές υψηλής πίεσης. Αποτελεσματική, διότι αποικοδομεί και απομακρύνει τη λιγνίνη, χωρίς να καταστρέφει την κυτταρίνη, αλλά είναι ακριβή και επιβαρυντική μέθοδος-διοξίνες, σουλφίδια, οσμές)

## Slide 61: Πείραμα Φοιτητών Ανίχνευση υποχλωριωδών ιόντων στα απόνερα της λεύκανσης
Notes: <number>

## Slide 62
Πείραμα Φοιτητών
Ανίχνευση υποχλωριωδών ιόντων στα απόνερα της λεύκανσης με ΚΙ και άμυλο
Να διαπιστωθεί η ύπαρξη επιβαρυντικών υπολειμμάτων, για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, στα απόβλητα της λεύκανσης
Σκοπός του πειράματος
Notes: <number>
Και συγκεκριμένα ανίχνευση....

## Slide 63: Η Χημεία της Αντίδρασης
OCl- + 2Ι- + 2 Η3Ο+  Ι2 + Cl- + 3H2O
Το ιόν ιωδίου αντιδρά με τα υποχλωριώδη ιόντα σε μία οξειδοαναγωγι-κή αντίδραση. Το χλώριο με αριθμό οξείδωσης +1 ανάγεται σε Cl - ενώ τα ιόντα ιωδίου οξειδώνονται σε ιώδιο I2
Το υδροχλωρικό οξύ προστίθεται, γιατί η αντίδραση πραγματοποιείται σε όξινο περιβάλλον
Notes: <number>

## Slide 64: Ο ρόλος του αμύλου
Το άμυλο στην συγκεκριμένη αντίδραση παίζει τον ρόλο του δείκτη. Συμπλοκοποιεί το ιώδιο, δημιουργώντας ένα σκούρο μπλε σύμπλοκο.
Η δομή του αμύλου
Τεστ Ιωδίου με Άμυλο
Αμυλόζη α - (1- 4 ) δεσμοί
Αμυλοπηκτίνη α - (1- 6 ) δεσμοί
Notes: <number>
Το αμύλο είναι υδατάνθρακας. Σε ζεστό νερό σχηματίζουν ένα πηκτό διάλυμα που περιέχει 2 μορφές την αμυλόζη και την αμυλοπηκτίνη. Η αμυλόζη είναι ένα γραμμικό πολυμερές και η αμυλοπηκτίνη είναι διακλαδισμένο πολυμερές
Η αμυλόζη του αμύλου είναι υπεύθυνη για το σχηματισμό βαθύ μπλε χρώματος με την παρουσία του ιωδίου. Το μόριο του ιωδίου περιβάλλεται από την ελικοειδείς σπείρα της αμυλόζης.
Το ιώδιο δεν είναι πολύ διαλυτό στο νερό, γι’ αυτό και πρέπει να διαλύσουμε ιώδιο στο νερό παρουσία ΚΙ έτσι ώστε να δημιουργηθεί το σύμπλοκο ιόν I3- το οποίο είναι διαλυτό.
Το ιόν αυτό εισχωρεί στο εσωτερικό της δομής αμυλόζης προκαλώντας το σκούρο μπλε χρώμα.

## Slide 65
Απαιτούμενα Όργανα και Αντιδραστήρια
Αντιδραστήρια
Απόνερα λεύκανσης (1) και (2)
NaOCl 4,8% w/v
KI 1 Μ
Πυκνό HCl
Δείκτης αμύλου
Όργανα και Σκεύη
3 δοκιμαστικοί σωλήνες
5 πιπέτες
Υδροβολέας
4 ποτήρια ζέσεως
Notes: <number>

## Slide 66: Πειραματική διαδικασία
1ος Δοκιμαστικός σωλήνας | 2ος Δοκιμαστικός σωλήνας | 3ος Δοκιμαστικός σωλήνας
1 ml απόνερα λεύκανσης (1) | 1 ml απόνερα λεύκανσης (2) | 0,5 mL NaClO 4,8% w/v
0,5 mL πυκνό HCl | 0,5 mL πυκνό HCl | -
0,5 mL δ/μα KI 1 M | 0,5 mL δ/μα KI 1 M | 0,5 mL δ/μα KI 1 M
1 σταγόνα άμυλο | 1 σταγόνα άμυλο | 1 σταγόνα άμυλο
Η εμφάνιση μπλε χρώματος πιστοποιεί το τέλος της αντίδρασης και την ύπαρξη υπολειμμάτων χλωρίου στα απόνερα
Notes: <number>
Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγούμε έιναι ότι στα απόνερα της λεύκανσης, υπάρχουν υποχλωριώδη ιόντα, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή χλωριωμένων παραγώγων, όπως είναι το χλωροφόρμιο, οι διοξίνες και τα φουράνια στα υγρά απόβλητα των χαρτοβιομηχανιών. Τα υγρά αυτά απόβλητα καταλήγουν σε ποτάμια, λίμνες και θάλασσες και με αυτόν τον τρόπο περνούν στην τροφική αλυσίδα και άρα στον άνθρωπο.
Έτσι, λοιπόν καταλήγουμε ότι η ανακύκλωση του χαρτιού, εφόσον συνοδεύεται από λεύκανση προκαλεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δεν είναι τόσο αθώα όσο πιστεύουν οι περισσότεροι

## Slide 67
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!!!
Notes: <number>