## Slide 1
<number>
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Καταγραφή και χαρακτηρισμός των ρυπογόνων
Βιομηχανιών του Νομού Θεσσαλονίκης
Στα πλαίσια του μαθήματος «Χημεία και καθημερινή ζωή»
Ακαδημαϊκό έτος 2004 – 2005
Τμήμα Χημείας Σχολής Θετικών Επιστημών
Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
ΔιΧηΝΕΤ
Γεώργιος Α. Καπούλας, Ανδρέας Φλαμουράκης
Καθηγητές: Α. Μαρούλης, K. Χατζηαντωνίου Μαρούλη

## Slide 2
<number>
Το αναλυτικό πρόγραμμα, τα περιεχόμενα και η ποιότητα των βιβλίων είναι η μια συνιστώσα για την διαμόρφωση της εντύπωσης των μαθητών για το μάθημα της χημείας.
Η άλλη συνιστώσα, ίσως η πιο σημαντική, είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται και υποστηρίζεται η χημεία από τον διδάσκοντα.
Π ρ ό λ ο γ ο ς

## Slide 3
<number>
« Το πρόβλημα είναι ότι η αναστροφή της πορείας προς την καταστροφή του περιβάλλοντος προϋποθέτει:
τολμηρές αποφάσεις, παγκόσμια συνεργασία και ατομική υπευθυνότητα
ακόμη περισσότερο προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας και αξιών. »
Γιώργος Γραμματικάκης, από το βιβλίο του ΄΄Η κόμη της Βερονίκης’’
Εισαγωγή
Notes: <number>

## Slide 4
<number>
Ανεξέλεγκτες πηγές ρύπανσης

## Slide 5
<number>
Ο πολιτισμός σήμερα είναι κυρίως ένα επιστημονικό και όχι ηθικό ιδεώδες.
Η κοινωνική πρόοδος διαχωρίζεται από τον ανθρωπισμό.
Αβιταμίνωση, o πολιτισμός και η οικονομική ανάπτυξη δεν έλυσαν το πρόβλημα της πείνας
Ηθική διάσταση

## Slide 6
<number>
Από την οικονομική ανάπτυξη και άνοδο του βιοτικού επιπέδου δεν «ωφελούνται» όλοι. Τις αρνητικές επιπτώσεις τις υφίστανται όλοι.
Ηθική διάσταση
Η οικονομική ανάπτυξη είναι επιθυμητή και κρίνεται ηθική ανεξάρτητα από το κόστος προς το περιβάλλον.

## Slide 7
<number>
Η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν έχει σύνορα
Φωτοχημική ρύπανση
Aλλαγή της σύστασης του ατμοσφαιρικού αέρα
Μείωση της στοιβάδας του όζοντος
Ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου
Οξινη βροχή

## Slide 8
<number>
Ρύπανση των υδάτων με βαρέα μέταλλα και άλλες τοξικές ουσίες
Ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού
Ευτροφισμός

## Slide 9
<number>
Καταστροφή της βλάστησης
Ερημοποίηση

## Slide 10
<number>
Ταξινόμηση αποβλήτων
Επικίνδυνα απόβλητα
αποικοδομούνται δύσκολα ή καθόλου στη φύση
μπορεί να συσσωρεύονται βιολογικά
μπορεί να προκαλούν ασθένειες ή να είναι θανατηφόρα
Τα επικίνδυνα απόβλητα μπορεί :
να είναι τοξικά
να είναι διαβρωτικά
να αναφλέγονται εύκολα
να έχουν αντιδραστικότητα.

## Slide 11
<number>
Τα τοξικά απόβλητα μπορεί να προκαλούν δύσπνοια ή άλλα προβλήματα του αναπνευστικού συστήματος, καρκινογένεση, μεταλλάξεις, ακόμη και θάνατο.
Θύμα δηλητηρίασης από υδράργυρο, αναπηρία
Ταξινόμηση αποβλήτων

## Slide 12
<number>
Συμβατικά απόβλητα
BOD απόβλητα
απόβλητα που περιέχουν αμμωνιακό άζωτο.
Αδρανή απόβλητα
τα αγροτικά απόβλητα
οικιακά υγρά αποχέτευσης
μη επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα.
Ταξινόμηση αποβλήτων

## Slide 13
<number>
Διαχείριση – Διάθεση αποβλήτων
Επικίνδυνα απόβλητα
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μονάδες διαχείρισης τοξικών και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων.
Περιβαλλοντικά σωστή λύση είναι η μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων σε άλλες χώρες (Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία) όπου υπάρχουν μονάδες επεξεργασίας αλλά το κόστος μεταφοράς είναι υψηλό (περίπου 3000 € για μεταφορά ενός τόνου).

## Slide 14
<number>
Με επίσημα στοιχεία το 1999 παρήχθησαν στην Ελλάδα 264.571 τόνοι επικίνδυνων στερεών και υγρών αποβλήτων. Από αυτά:
μόλις το 0,12% μεταφέρθηκε στο εξωτερικό για τελική διάθεση
το 1% υποβάλλεται σε μικρή επεξεργασία
το 22,73% ανακυκλώνεται στην παραγωγική διαδικασία
το 76,15% αποθηκεύεται προσωρινά σε χώρους που διαθέτουν οι βιομηχανίες.
Διαχείριση – Διάθεση αποβλήτων
Επικίνδυνα απόβλητα

## Slide 15
<number>
Υγρά απόβλητα
Πρέπει να εφαρμόζονται μέθοδοι επεξεργασίας, σημαντικά υψηλού κόστους, με σκοπό την ελάττωση της συγκέντρωσης των ρύπων.
Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν:
πρωτοβάθμιο καθαρισμό
δευτεροβάθμιο καθαρισμό
τριτοβάθμιο καθαρισμό
Διαχείριση – Διάθεση αποβλήτων

## Slide 16
<number>
Απόβλητα ΟΧΙ και τόσο καθαρά!!!!

## Slide 17
<number>
Λάσπες – Στερεά απόβλητα
Η πιο αποδεκτή μέθοδος για την διάθεση των αποβλήτων αυτών είναι η υγειονομική ταφή.
Για τα απορρίμματα των πόλεων και των οικισμών λειτουργούν σήμερα 1400 εγκεκριμένες χωματερές. Όμως υπάρχουν και 3500 αυθαίρετες χωματερές που βρίσκονται σε ακτές, μνημεία, ρέματα, ποτάμια και έλη.
Διαχείριση – Διάθεση αποβλήτων

## Slide 18
<number>
Πάντα υπάρχει μια λύση!!!

## Slide 19
<number>
Επίπεδα-Σύσταση αποβλήτων ορισμένων βασικών βιομηχανιών
Σύντομη αναφορά στην παραγωγική διαδικασία, καταγραφή των κυριότερων ρύπων που παράγονται και προτάσεις αντιρύπανσης-πράσινες λύσεις.
Παραγωγή ενέργειας
Βαφεία – Φινιριστήρια
Παραγωγή λιπασμάτων
Βιομηχανίες κρέατος
Χαρτοβιομηχανίες
Βυρσοδεψία
Βιομηχανίες ζάχαρης
Βιομηχανίες ψαριών

## Slide 20
<number>
Οινοποιεία
Παραγωγή οινοπνεύματος – Αποστακτήρια
Βιομηχανίες επεξεργασίας ελαίων – Ελαιοτριβεία
Βιομηχανίες γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
Βιομηχανίες επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών
Τσιμεντοβιομηχανίες
Βιομηχανίες Πετρελαιοειδών
Μεταλλευτικές δραστηριότητες – Μεταλλουργεία

## Slide 21
<number>
Ενδεικτικός κατάλογος των σημαντικότερων ρυπογόνων ουσιών
Περιλαμβανεται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 96/61/ΕΚ, σχετικά με την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (Integrated Prevention Pollution Control, IPPC)
SO2 και άλλες ενώσεις του θείου
NOx και άλλες ενώσεις του αζώτου
CO
πτητικές οργανικές ενώσεις
πολυχλωροδιβενζοδιοξίνες
πολυχλωροδιβενζοφουράνια
Ουσίες που προκαλούν ρύπανση της ατμόσφαιρας

## Slide 22
<number>
μέταλλα και οι ενώσεις τους
αμίαντος (αιωρούμενα σωματίδια και ίνες)
Cl2, F2 και οι ενώσεις τους
As και οι ενώσεις του
ενώσεις κυανίου
ουσίες με ιδιότητες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, ή ικανές να βλάψουν την αναπαραγωγή μέσω της ατμόσφαιρας
Ουσίες που προκαλούν ρύπανση των υδάτων
αλογονωμένες οργανικές ουσίες
οργανοφωσφορικές ενώσεις
οργανοκασσιτερικές ενώσεις

## Slide 23
<number>
ουσίες με ιδιότητες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή ικανές να βλάψουν την αναπαραγωγή στο υδάτινο περιβάλλον
ανθεκτικοί υδρογονάνθρακες και ανθεκτικές τοξικές ουσίες
κυανιούχες ενώσεις
μέταλλα και οι ενώσεις τους
αρσενικό και οι ενώσεις του
ουσίες με βιοκτόνο δράση
αιωρούμενες ουσίες
ουσίες που συμβάλλουν στον ευτροφισμό
ουσίες που έχουν αρνητική επίδραση στον ισοζύγιο του οξυγόνου (μετρούνται με παραμέτρους όπως BOD, COD)

## Slide 24
<number>
Παραγωγή ενέργειας
Χρησιμοποιείται μονωτικό ψυκτικό υγρό κλοφέν το οποίο περιέχει πολυχλωριωμένα διφαινύλια και τριφαινύλια (PCBs και PCTs).
480 τόνοι υγρά PCB απόβλητα, 420 μετασχηματιστές, 15.500 πυκνωτές που περιέχουν PCBs πρέπει να αποσταλούν στο εξωτερικό για θερμοκαταστροφή σε ειδικές εγκαταστάσεις.

## Slide 25
<number>
έχουν πολύ μικρή ηλεκτρική αγωγιμότητα
προσροφόνται ισχυρά στα αιωρούμενα σωματίδια και τα ιζήματα και συσσωρεύονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις επειδή βιοαποικοδομούνται δύσκολα
στα πτηνά ενεργοποιούν ένζυμα που μειώνουν τα οιστρογόνα με αποτέλεσμα να μειώνονται τα αποθέματα ασβεστίου και να δημιουργούνται προβλήματα στο σχηματισμό του κελύφους των αβγών.
παρουσιάζουν χημική και θερμική σταθερότητα
Τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια και τριφαινύλια:

## Slide 26
<number>
Eιδικές ανεμο-τουρμπίνες (wind turbines) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επανατροφοδότηση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας σε κάποια περιοχή.
2. Ειδικά «πάνελ» μπορούν να παράγουν ενέργεια (΄΄ηλιακό ηλεκτρικό ρεύμα’’ ) ικανή να τροφοδοτήσει κατοικίες, φάρμες και βιομηχανικές μονάδες.
Αιολική ενέργεια – Ηλιακή ενέργεια

## Slide 27
<number>
Η χαρτοβιομηχανία παράγει χαρτί και χαρτόνια, από ίνες ξύλου (ξύλο λεύκης) ή ίνες που προέρχονται από ανακύκλωση χρησιμοποιημένου χαρτιού.
Στην Ελλάδα το ποσοστό ανάκτησης του χαρτιού είναι 33% ενώ στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 42%.
Το χαρτί που ανακυκλώνεται προέρχεται σε ποσοστό 70% από το Ν. Αττικής, 10% από το Ν. Θεσσαλονίκης και 20% από την υπόλοιπη Ελλάδα.
Χαρτοβιομηχανίες

## Slide 28
<number>
Βοηθητικές ύλες
Τάλκης (ΜgO2 και CaO) για την μορφοποίηση του χαρτιού.
Κόλλα κολοφωνίου για την ελάττωση της υγρασίας του χαρτιού.
Άμυλο για αύξηση της αντοχής του χαρτιού.
Θειικό αργίλιο για τη συγκράτηση της κόλλας κολοφωνίου στο χαρτί καθώς και σαν κροκιδωτικό στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων.
Καολίνης (Αl2O3 και SiO2) σαν υλικό πληρώσεως.
Υδατικά διαλύματα πολυαμινών για την αύξηση της υδροαντοχής.
Ενώσεις 2,3,Azyl-amino-stilbene για αυξημένη λευκότητα.
Γλυκόλες για την διάσπαση των αφρών στο νερό.
Υδατικά διαλύματα του Methylene,2,Thiocyanate για την πρόληψη ανάπτυξης μικροοργανισμών στο ανακυκλούμενο νερό.

## Slide 29
<number>
Σάπωνες, Πολυμερή σαπώνων και Γαλακτωματοποιητές σαν κροκιδωτικά και για απομελάνωση.
Na2S2O4, NaOH, H2O2, NaSiO3, DTPA για λεύκανση.
Κατιονικά άμυλα, Ανιονικά άμυλα για την αύξηση της αντοχής και για την βελτίωση των οπτικών και εκτυπωτικών ιδιοτήτων.
CMC (carboxymethyl cellulose), Calcon για ρύθμιση του ιξώδους.
Latex (μείγμα βουταδιένιου, στυρένιου) ως συγκολλητικό για τις επιχρίσεις του χαρτονιού.
Ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) για επιχρίσεις χαρτονιού.
Χρώματα.
Βοηθητικές ύλες

## Slide 30
<number>
Χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων
2. Περιέχουν αμινοξέα, NH3, H2S, αλκοόλες, λιπαρά οξέα, φαινόλες, ινδόλη, CH4, νιτρικά και νιτρώδη άλατα, S και θειικά άλατα.
Είναι ανάλογα με την κατανάλωση νερού.
1. Αποτελούνται από νερό που έχει επιβαρυνθεί με ενέργεια (συνήθως θερμότητα), υποπροϊόντα και παραπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας. Στα υγρά απόβλητα υπάρχουν αιωρούμενα στερεά, διαλυμένες ουσίες και κολλοειδείς διασπορές.

## Slide 31
<number>
Το είδος των βοηθητικών και πρώτων υλών (κυρίως κυτταρίνη) που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχουν στα απόβλητα οι κατάλληλες αναλογίες N, P και C ώστε να γίνει βιολογική αποικοδόμηση.
Οι βιοκτόνες ενώσεις που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και διαφεύγουν στα υγρά απόβλητα αναστέλλουν την επεξεργασία των αποβλήτων.
Χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων

## Slide 32
<number>
Προτάσεις αντιρύπανσης – Πράσινες Λύσεις
Περιορισμός της κατανάλωσης νερού
ανακύκλωση στην παραγωγή των υγρών αποβλήτων μετά τον καθαρισμό τους
ξηρή αποφλοίωση των κορμών (εξοικονομούνται μέχρι και 10 m3 νερού ανά τόνο παραγόμενου πολτού).
χρήση υδραυλικών δικτύων χωρίς διαρροές
Περιορισμός πρώτων και βοηθητικών υλών
συμπληρωματική άλεση των τεμαχιδίων ξύλου που δεν αξιοποιήθηκαν

## Slide 33
<number>
Περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας
περιορισμός των αντλήσεων (σχεδιασμός των υδραυλικών δικτύων ώστε να λειτουργούν κατά το δυνατόν με βαρύτητα)
δίκτυα ανάκτησης του ατμού στα στεγνωτικά τμήματα
συγκράτηση και ανάκτηση ινών που διαφεύγουν στα απόνερα από το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας
περιορισμός στην κατανάλωση υλικών αποσκλήρυνσης (νερό χαμηλής σκληρότητας)
μείωση στην κατανάλωση καολίνη με την προσθήκη μακρομορίων αμύλου.(περίπου 20%)
Περιορισμός πρώτων και βοηθητικών υλών

## Slide 34
<number>
αξιοποίηση, της θερμότητας των υδρατμών που παράγουν οι τριβές στις διατάξεις άλεσης (μπορεί να ανακτηθεί το 10- 15% της συνολικής κατανάλωσης)
μονώσεις των δικτύων θερμού νερού
τακτική συντήρηση λεβήτων και χρήση καθαρών καυσίμων όπως φυσικό αέριο, πετρέλαιο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.
Περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας

## Slide 35
<number>
Παρασκευή λεβουλινικού οξέος από απόβλητα χαρτοβιομηχανίας

## Slide 36
<number>
Βαφεία - Φινιριστήρια
Στα βαφεία-φινιριστήρια τα νήματα και υφάσματα επεξεργάζονται έτσι ώστε να αποκτήσουν επιθυμητές ιδιότητες και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται από τα κλωστήρια και τα υφαντήρια για την παραγωγή ετοίμων ενδυμάτων, χαλιών, κ.λπ.
Η επεξεργασία των υφασμάτων στα βαφεία-φινιριστήρια περιλαμβάνει διάφορα στάδια όπως :
Κολλάρισμα, Διαβροχή-πλύση, Μερσερισμό, Κρεπάρισμα, Νεροτριβή, Λεύκανση, Βαφή, Φινίρισμα.

## Slide 37
<number>
NaOH, H2SO4, NaClΟ, H2O2, NaClO2, HCHO, οργανικοί διαλύτες
χρώματα αζωχρώματα, νίτρο-χρώματα, νιτρόδο-χρώματα χρώματα στιλβενίου, κινολίνης, θείου, ανθρακινόνης
δεξτρίνες,άμυλο-αραβοσίτου,πολυσακχαρίτες, λευκωματώδεις ουσίες, αιθανόλη, γλυκόλες
μεθυλαιθέρες, αιθέρες κυτταρίνης με ανθρακικό οξύ, καρβοξυ-μεθυλοκυτταρίνη (CMC), ακετυλοκυτταρίνη, νιτροκυτταρίνες, αμυλαιθέρες, πολυακριλικά παράγωγα, ενώσεις πολυβινυλίου
διαβρέκτες, πλυντικά, διασπορείς, μαλακωτικά, γυαλιστικά
θερμοπλαστικές ρητίνες σε μορφή γαλακτώματος
υλικά σκλήρυνσης, οργανοχλωριωμένα βιοκτόνα.
Βοηθητικές ύλες

## Slide 38
<number>
Στα αέρια απόβλητα περιέχονται
πτητικοί υδρογονάνθρακες (VOCs)
όξινα αέρια όπως H2S από την χρήση χρωμάτων S
διοξείδιο του χλωρίου από τη λεύκανση
ατμοί οξέων και βάσεων
σκόνες από χρωστικές ουσίες και βοηθητικές ύλες
σκόνες και ίνες από τις ξηρές επεξεργασίες του νήματος και το φινίρισμα των υφασμάτων
οργανικοί διαλύτες που χρησιμοποιούνται για στεγνό καθάρισμα και για τις πλύσεις των μηχανών βαφής
αέρια από τις καύσεις στους ατμολέβητες των μονάδων.

## Slide 39
<number>
Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων
περιέχουν μεγάλες ποσότητες απορρυπαντικών
έχουν σημαντικό οργανικό φορτίο (BOD5 μέχρι 10.000mg/L)
αιωρούμενα στερεά (SS μέχρι 30.000 mg/L)
υψηλό pH (μέχρι 13) ή χαμηλό pH (ανάλογα με τα στάδιο επεξεργασίας) λόγω της χρήσης καυστικής σόδας και θειικού οξέος.

## Slide 40
<number>
περιέχουν οργανικές ενώσεις του χλωρίου
περιέχουν 50-250 mg/L Cr που προέρχεται από τις βαφές χρωμίου ή όξινες βαφές που περιέχουν χρώμιο
περιέχουν διάφορα υπολείμματα χημικών από τις επεξεργασίες του φινιρίσματος.
Τοξικές και επικίνδυνες ουσίες
ναφθαλίνη, φαινόλες, τουλουόλιο, τετραχλωροαιθυλένιο, χλωροφόρμιο, τριχλωροαιθυλένιο
βαρέα μέταλλα Cr, Cu, Zn, As, Cd, Pb, Ni και Hg.
Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων

## Slide 41
<number>
Προτάσεις αντιρύπανσης – Πράσινες Λύσεις
ορθολογική διαχείριση της παραγωγής με στόχο την εξοικονόμηση νερού (κατά μέσο όρο απαιτούνται 100 λίτρα νερού ανά χιλιόγραμμο υφάσματος που επεξεργάζεται !!)
ανακύκλωση του νερού ψύξης των μηχανών, των συμπυκνωμάτων ατμού στους λέβητες, εφαρμογή πλύσεων σε αντιρροή που έμμεσα ανακυκλώνουν το νερό
όπου είναι δυνατό αντικατάσταση βοηθητικών υλών με άλλες χαμηλότερου οργανικού φορτίου που να μπορούν να ανακυκλωθούν από τα απόβλητα
Γενικά

## Slide 42
<number>
χρήση σύγχρονου μηχανικού εξοπλισμού και τεχνικών βαφής
επιλογή χρωμάτων που δεν είναι επικίνδυνα ή τοξικά, αξιοποιούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό και παράγουν μικρότερο οργανικό φορτίο.
Περιορισμός αέριας ρύπανσης
χρήση καθαρότερων καυσίμων όπως το υγραέριο και το φυσικό αέριο

## Slide 43
<number>
χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα για την προσρόφηση πτητικών οργανικών ουσιών (VOCs)
χρήση σακκόφιλτρων για κατακράτηση αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνη, ίνες κ.λπ.)
χρήση υγρών καθαριστών για εξουδετέρωση ατμών οξέων ή βάσεων
χρήση βιο-αποικοδομήσιμων μη ιονικών απορρυπαντικών που δεν παράγουν τοξικούς μεταβολίτες
Περιορισμός αέριας ρύπανσης

## Slide 44
<number>
αντικατάσταση χρωμάτων που παρασκευάζονται με βάση τη βενζιδίνη και τη ναφθόλη
Χρώμα βενζιδίνης, απαγορευμένο
αντικατάσταση φωσφορικών αλάτων με ανθρακικά άλατα
αντικατάσταση των αζωτοχρωμάτων (ανάγονται σε καρκινογόνες αρωματικές αμίνες)
Περιορισμός επικίνδυνων ουσιών

## Slide 45
<number>
Τα υγρά απόβλητα έχουν πολύ υψηλό ρυπαντικό φορτίο οπότε ο βιολογικός καθαρισμός είναι απαραίτητος
Για τις λάσπες και τα στερεά απόβλητα απαιτείται εξουδετέρωση των επικίνδυνων και τοξικών ουσιών που περιέχουν, χημική ή βιολογική σταθεροποίηση και διάθεση σε οργανωμένους χώρους υποδοχής στερεών βιομηχανικών αποβλήτων που λειτουργούν με νόμιμη άδεια.
αντικατάσταση του αμύλου με ουσίες χαμηλού BOD, όπως η καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, η υδροξυμεθυλοκυτταρίνη, το πολυακριλικό οξύ και η πολυβυνιλική αλκοόλη
Περιορισμός επικίνδυνων ουσιών

## Slide 46
<number>
Βυρσοδεψεία
Η επεξεργασία των δερμάτων στα βυρσοδεψεία περιλαμβάνει διάφορα στάδια όπως:
Μαλάκωμα
Ασβέστωμα
Αποσάρκωση
Απασβέστωση
Ενζυμάτωση
Πικλάρισμα
Δέψη
Λίπανση
Βαφή, Καλλωπισμός

## Slide 47
<number>
Βοηθητικές ύλες
ασβεστόνερο, όξινο θειούχο νάτριο, μεταθειώδες νάτριο
(NH4)2SO4, NH4Cl,HCl
ενζυματικά προϊόντα πλούσια σε αμμωνιακά άλατα
H2SO4 , HCOOH
CrSO4 σε σκόνη, όξινο ανθρακικό νάτριο
χρώματα, αλκαλικές ουσίες, φυτικά εκχυλίσματα
HCHO, ρητίνες, κεριά, λάδια
Αέρια απόβλητα
H2S (παράγεται από τα θειούχα άλατα)
NH3 (παράγεται από τα αμμωνιακά άλατα)

## Slide 48
<number>
υδρογονάνθρακες (παράγονται από τους διαλύτες και τους χλωριωμένους υδρογονάνθρακες)
φορμαλδεΰδη
Χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων
έχουν μεγάλο φορτίο ρύπων
περιέχουν Co και Cr+3, ενώ σε μεμονωμένες περιπτώσεις Cu, Ni και Fe που προέρχονται από τα χρώματα
Αέρια απόβλητα

## Slide 49
<number>
Στερεά απόβλητα
τρίχες με κομμάτια δέρματος, σκόνη τροχίσματος
κομμάτια σάρκας, κομμάτια τελειωμένου δέρματος
ιζήματα που παράγονται κατά τις διαδικασίες επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (περιέχουν ποσότητες θειούχων και χρωμιούχων)
βιομάζα από τη βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων

## Slide 50
<number>
Προτάσεις αντιρύπανσης – Πράσινες Λύσεις
να περιορισθεί δραστικά η χρήση χρωστικών και λιπαντικών υλών οι οποίες είναι δυνατόν να αναστείλουν την βιολογική δράση κατά τη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων
αυστηρότερα όρια της περιεκτικότητας των απόνερων σε Cu και Co
περιορισμός χρήσης δραστικών χρωστικών
περιορισμός της χρήσης NH3

## Slide 51
<number>
απαγόρευση της παραγωγής ή διάθεσης χρωστικών που περιέχουν καρκινογόνες αμίνες
περιορισμός της χρήσης λιπαντικών υλών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες
αντικατάσταση της φορμαλδεύδης με την εξα-μεθοξυ-μεθυλ-μελαμίνη (HMMM), που είναι αρκετά πιο ακριβή αλλά δεν ερεθίζει το δέρμα και τα μάτια
περιορισμός της χρήσης αρωματικών που συμβάλουν στην παραγωγή PANs (νιτρικό υπεροξείδιο ακετυλενίου) και όζοντος στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας

## Slide 52
<number>
περιορισμός της χρήσης οργανικών διαλυτών
διαχωρισμός των θειούχων απόνερων από τα υπόλοιπα υγρά απόβλητα και καταλυτική οξείδωση των θειούχων με θειικό μαγγάνιο για περιορισμό των εκπομπών υδρόθειου
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των χρωστικών με βελτίωση των συνθηκών βαφής

## Slide 53
<number>
Στερεά υπολείμματα, ιζήματα και η βιομάζα που απομένει από τη βιολογική επεξεργασία μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα.
Από την καύση στερεών αποβλήτων και λασπών μπορεί να παραχθεί αξιοποιήσιμη ενέργεια και μπορεί να ανακτηθεί το χρώμιο από την τέφρα.
Από τα δέρματα αρνιών μπορεί να ανακτηθεί το μαλλί και η τρίχα (ζωοτροφές, λίπασμα, ως πηγή κερατίνης που χρησιμοποιείται στα καλλυντικά)

## Slide 54
<number>
Η εμπειρία έδειξε ότι η αξιοποίηση του μαλλιού και της τρίχας μπορεί να καλύψει το κόστος παραγωγής μέχρι και τη δέψη.
Εργαστηριακές έρευνες έδειξαν ότι τα στερεά απόβλητα και τα ιζήματα των βυρσοδεψείων είναι κατάλληλα για παραγωγή βιοαερίου.
Τα υπολείμματα από την επεξεργασία του ασβεστώματος μπορούν, μετά από απασβέστωση, να χρησιμοποιηθούν σαν ζωοτροφές για σκύλους.

## Slide 55
<number>
Τα υπολείμματα από την επεξεργασία του ασβεστώματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή υμενίων κολλαγόνου και ζελατίνης τα οποία χρησιμοποιούνται:
σαν υμένια συσκευασίας λουκάνικων
στη μικροχειρουργική, σαν “συνθετικό δέρμα”
στα προϊόντα ομορφιάς και καλλυντικά
σαν ενέσιμο κολλαγόνο για πλαστική χειρουργική
για φαρμακευτικά προϊόντα ελεγχόμενης απελευθέρωσης ενεργών ουσιών

## Slide 56
<number>
Παραγωγή λιπασμάτων
Πρώτες ύλες
NH3, HNO3, H2SO4, H3PO4, CaCO3, Na2CO3
Ca3(PO4)2 (απατίτης), 3Ca3(PO4)2.CaF2 (φθοριοαπατίτης)
KCl.NaCl (συλβινίτης), KCl.MgCl2.6H2O (καρναλλίτης)
Κυριότερα λιπάσματα
NH4NO3, (NH4)2SO4, Ca(NO3)2, NaNO3, CO(NH2)2
Ca(H2PO4)2, CaHPO4, (NH4)H2PO4, (NH4)2HPO4, KCl

## Slide 57
<number>
Τα χημικά λιπάσματα είναι στην πλειοψηφία τους επικίνδυνες ουσίες διότι:
το NH4NO3 όταν θερμαίνεται αποβάλλει NH3
οι φωσφορίτες που χρησιμοποιούνται σαν πρώτες ύλες περιέχουν προσμίξεις βαρέων μετάλλων (Cd, Pb, As κ.λπ.)
δημιουργούν ευτροφισμό στους υδάτινους αποδέκτες (ποταμούς, λίμνες, θάλασσες) και ρυπαίνουν τα υπόγεια νερά
ο P είναι αιτία ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού στους υδάτινους αποδέκτες.

## Slide 58
<number>
Μεγάλος αριθμός υδρόβιων φυτών και φυκιών σε λίμνη, δείγμα ευτροφισμού Ελαττώνεται η ποσότητα του Ο2 και τα ψάρια πεθαίνουν
Φυτοπλαγκτόν στο οποίο παγιδεύονται νεκροί οργανισμοί, ψάρια και σκουπίδια

## Slide 59
<number>
Προτάσεις αντιρύπανσης–Πράσινες λύσεις
Ο περιορισμός της ποσότητας των φωσφορικών στα απόβλητα μπορεί να γίνει με προσθήκη οξειδίου του μαγνησίου και ποτάσας:
MgO + K+ + H2PO4- + 5H2O  KMgPO4.6H2O
Το παραγόμενο μικτό φωσφορικό άλας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μαγνησιούχο λίπασμα.
Ο περιορισμός της ποσότητας των φθοριούχων μπορεί να πραγματοποιηθεί με την κατακρήμνισή τους υπό μορφή απατίτη:
CaSO4.2H2O + 2F-  CaF2 + SO4-2 + 2H2O

## Slide 60
<number>
Παραγωγή του ΤΡΑ (Θερμικός πολυασπαρτίτης)
διευκολύνει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών από τα φυτά.
ενισχύει την αποτελεσματικότητα ορισμένων παρασιτοκτόνων οπότε χρησιμοποιούνται σε μικρότερες ποσότητες.
Υδρόλυση
ΝΗ2

## Slide 61
<number>
Αναγέννηση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων
Στην Ελλάδα:
140.000 τόνοι ορυκτέλαια καταναλώνονται ετησίως
85.000 τόνοι είναι δυνατό να ανακυκλωθούν
25.000 τόνοι φτάνουν στις εταιρίες ανακύκλωσης από τα πρατήρια και τα συνεργεία

## Slide 62
<number>
Πολύ επικίνδυνη περιβαλλοντική ρύπανση προκύπτει στις περιπτώσεις που αγρότες οι βιοτέχνες χρησιμοποιούν καμένα λάδια σαν καύσιμα (μεταξύ των άλλων ρύπων περιέχονται διοξίνες και τοξικά μέταλλα).
Οι διοξίνες στα κοτόπουλα Βελγίου πριν λίγα χρόνια προήλθαν από καμένα λάδια με τα οποία είχαν αλείψει τους σωλήνες παροχής τροφής για να ρέουν πιο εύκολα τα μίγματα των τροφών.
Σύμφωνα με στοιχεία των εταιριών ανακύκλωσης είναι χαρακτηριστικό ότι τους καλοκαιρινούς μήνες συλλέγονται περισσότερες ποσότητες λαδιών από τους χειμερινούς (φαίνεται ότι το χειμώνα «αξιοποιούνται με άλλο τρόπο).

## Slide 63
<number>
Συμπεράσματα
Σε πολλές περιπτώσεις είναι γνωστά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη μείωση της ρύπανσης.
Σε πολλές περιπτώσεις η επιστήμη έχει προτάσεις, νέες λύσεις για τη μείωση των προβλημάτων.
Το ζήτημα είναι ποιος θα επωμιστεί το κόστος !!!!!!!
Όλοι είμαστε υπεύθυνοι όλοι χρωστάμε.
Σύμφωνα με την οικονομία της αγοράς προϊόντα που δεν καταναλώνονται δεν παράγονται !!!!!!