## Slide 1: « Σχεδιασμός χημικών ενώσεων με λιγότερη τοξικότητα »
Κυνηγοπούλου Βασιλική
Τσιλογιάννης Δημήτρης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2009
«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
Χημεία και Καθημερινή Ζωή. Η Πράσινη Προσέγγιση
Notes: <number>

## Slide 2
Στην παρούσα εργασία αναφέρονται περιπτώσεις όπου η επιλογή άλλων παραγωγικών συνθηκών μπορεί
να οδηγήσει στην αποτροπή ατυχημάτων
να παράγει καθαρότερα και οικονομικότερα προϊόντα
να αναδείξει καινούργιους δρόμους για την επιστήμη με ταυτόχρονο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Notes: <number>

## Slide 3
Το μεγαλύτερο χημικό ατύχημα (Bhopal Ινδίας, 1984)
Notes: <number>

## Slide 4
Το Carbaryl είναι η κοινή ονομασία της χημικής ένωσης 1–ναφθυλοκαρβαμιδικός εστέρας και ανήκει σε μια κατηγορία εντομοκτόνων γνωστών ως καρβαμίδια (carbamates).
Χρήσεις
  Έλεγχος μεγάλης ποικιλίας εντόμων
  Σε καλλιέργειες
  Σε εκτροφές ζώων
Το Carbaryl
Notes: <number>

## Slide 5
Το εργοστάσιο της Union Carbide India, Limited (UCIL) είχε ιδρυθεί το 1969 κοντά στην πόλη Bhopal της Κεντρικής Ινδίας και παρήγαγε το Sevin (εμπορική ονομασία της Union Carbide για το Carbaryl).
Το εργοστάσιο της Union Carbide, Bhopal
Notes: <number>

## Slide 6
Μέθοδος παραγωγής του Sevin
Για τη σύνθεση του Sevin χρησιμοποιείται 1-ναφθόλη και Ισοκυανικό μεθύλιο
Τρόπος εισόδου | Δόση | Πειραματόζωο | LD50/LC50
Από το στόμα | 10% διάλυμα, μία δόση | Αρουραίος | 71 mg/kg
Με εισπνοή | Ατμοί (4 ώρες) | Αρουραίος | 1,25 mg/m³
Από το δέρμα | Χωρίς αραίωση | Κουνέλι | 0,22 mL/kg
Τοξικότητα ισοκυανικού μεθυλίου
Notes: <number>

## Slide 7
Κατά τη διάρκεια της νύκτας της 3ης Δεκεμβρίου του 1984, μεγάλες ποσότητες νερού εισήλθαν στη δεξαμενή 610, η οποία περιείχε 42 τόνους ισοκυανικού μεθυλίου.
Η αντίδραση που πραγματοποιήθηκε ανέβασε τη θερμοκρασία πάνω από 200οC.
Η υψηλή θερμοκρασία και η μεγάλη πίεση ενεργοποίησαν τις βαλβίδες εκτόνωσης, με αποτέλεσμα να διοχετευθούν στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες ισοκυανικού μεθυλίου.
Υπολογίζεται ότι απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα περίπου 30 με 40 τόνοι αυτής της ένωσης σε μια περίοδο 3 ωρών.
Η αντίδραση επιταχύνθηκε λόγω της παρουσίας σιδήρου στους σωλήνες οι οποίοι δεν ήταν ανοξείδωτοι για λόγους οικονομίας.
Το ατύχημα
Notes: <number>

## Slide 8
Το ατύχημα στην Bhopal χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο χημικό ατύχημα στην ιστορία της ανθρωπότητας .
520.000 ήταν οι άνθρωποι που επηρεάστηκαν από το τοξικό αέριο, εκ των οποίων 200.000 ήταν κάτω των 15 ετών, ενώ 3.000 ήταν έγκυοι γυναίκες.
Οι πιστοποιημένοι θάνατοι ήταν 3.928, αν και ανεξάρτητες οργανώσεις υπολογίζουν τους νεκρούς σε πάνω από 8.000.
Περισσότεροι από 10.000 πέθαναν από ασθένειες που σχετίζονται με το τοξικό αέριο.
Περίπου 100.000 με 200.000 άνθρωποι υπέστησαν μόνιμες βλάβες της υγείας τους.
Το ατύχημα
Notes: <number>

## Slide 9
Τα αίτια του ατυχήματος
Χρησιμοποιήθηκαν χημικές ουσίες μεγάλης επικινδυνότητας (ισοκυανικό μεθύλιο)
Αποθηκεύθηκαν οι τοξικές αυτές ουσίες σε μεγάλες δεξαμενές αντί σε πολλές μικρές
Πιθανολογείται επίσης η παρουσία υλικών διάβρωσης των σωληνώσεων (κακή συντήρηση των εγκαταστάσεων)
Αστοχία πολλών συστημάτων ασφαλείας (λόγω κακής συντήρησης και ανεπαρκών κανονισμών)
Notes: <number>

## Slide 10
Μια πρώτη “απάντηση” της Πράσινης Χημείας
Παραγωγή με τις ίδιες επικίνδυνες χημικές ουσίες (1-ναφθόλη, φωσγένιο, ισοκυανικό μεθύλιο) αλλά χωρίς αποθήκευσή τους και με χρήση in situ.
Αντικατάσταση της χρήσης του ισοκυανικού μεθυλίου με επίδραση φωσγενίου σε 1-ναφθόλη και επίδραση μεθυλαμίνης στον χλωροφορμικό εστέρα που προκύπτει.
Notes: <number>

## Slide 11
Η Πράσινη λύση
Οι Chaudhari et.al. εισήγαγαν μία μέθοδο παρασκευής καρβαμιδικών προϊόντων με επίδραση μεθυλαμίνης ή Ν,Ν΄-διμεθυλοουρίας σε CO, παρουσία ενός οξειδωτικού παράγοντα και μιας μονοαλκοόλης.
Πιθανή λύση αποτελεί η διαδικασία «παραγωγής αλκυλιωμένων καρβαμιδίων» με χρήση κατάλληλου καταλύτη και συνθήκες που δεν παράγουν τοξικά προϊόντα.
100% ασφάλεια της διαδικασίας παραγωγής του Carbaryl θα έχουμε με πλήρη απουσία τοξικών ουσιών σε όλη τη διαδικασία παραγωγής.
Notes: <number>

## Slide 12
Ο καταλύτης μπορεί να είναι μια ένωση από μια μεγάλη κατηγορία καταλυτών της ομάδας του παλαδίου.
Η οξειδωτική καρβονυλίωση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα εύρος θερμοκρασιών από 80οC μέχρι 350oC, με προτιμητέο το διάστημα από 120ο μέχρι 250οC.
Αν η συγκέντρωση του της μεθυλαμίνης ή της N,N΄-διμεθυλουρίας επιλεγεί προσεκτικά, η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε απόδοση της τάξης του 90% έως 95%.
Η Πράσινη λύση
Notes: <number>

## Slide 13
Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Πράσινη παραγωγή ενός πράσινου αντιδραστηρίου
Notes: <number>

## Slide 14
Μέθοδοι οξείδωσης ─ επιλογή οξειδωτικών
Με την αντίληψη της πράσινης χημεία, έχει τεράστια σημασία η ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων οξείδωσης οι οποίες:
χρησιμοποιούν πιο καθαρά οξειδωτικά,
ελαχιστοποιούν τα απόβλητα,
παράγουν μόνον καθαρά δηλ. ελάχιστα ή καθόλου παραπροϊόντα.
έχουν μεγάλη χημική απόδοση (οικονομία ατόμου)
Μεγάλη περιεκτικότητα σε περιεχόμενο οξυγόνο
Notes: <number>

## Slide 15
Περιεκτικότητα οξειδωτικών σε Ο2
Notes: <number>

## Slide 16
Όμως…
Σε πολύ λίγες αντιδράσεις μπορούν να μεταφερθούν στο υπόστρωμα και τα δύο άτομα οξυγόνου (Περιεκτικότητα 100%).
Στις πιο πολλές αντιδράσεις έχουμε μεταφορά ενός ατόμου οξυγόνου στο υπόστρωμα και το σχηματισμό ενός μορίου Η2Ο (Περιεκτικότητα 50%).
Η ενεργοποίηση του Ο2 ως καταλύτη απαιτεί ακραίες τιμές θερμοκρασίας/πίεσης.
Το Ο2 είναι το ιδανικό οξειδωτικό προς χρήση
Notes: <number>

## Slide 17
Έχει περιεκτικότητα 47% σε ενεργό οξυγόνο και απελευθερώνει ένα μόριο Η2Ο.
Δεν χρειάζεται ακραίες συνθήκες για να δράσει
Είναι σχετικά φθηνό προϊόν
Υπάρχει μεγάλη εμπειρία από τη χρήση του στη βιομηχανία (χαρτί, υφάνισμες ίνες, απορρυπαντικά)
Το Η2Ο2
Notes: <number>

## Slide 18
Βιομηχανική παραγωγή του Η2Ο2
Οξείδωση ανθρακινόνης
Notes: <number>

## Slide 19
Βιομηχανική παραγωγή του Η2Ο2
Οξείδωση τετραϋδρο-ανθρακινόνης
Notes: <number>

## Slide 20
Το πλεονέκτημα αυτής της διαδικασίας είναι η υψηλή απόδοση.
Όμως η διαδικασία αυτή παρουσιάζει και μειονεκτήματα:
οι αντιδράσεις υδρογόνωσης και οξείδωσης δεν παρουσιάζουν μεγάλη αποδοτικότητα
επιρύπανση του Η2Ο2 από τον οργανικό διαλύτη κατά την ανάκτηση με υγρή εκχύλιση
βαρύτερος εξοπλισμός και υψηλότερες θερμοκρασίες από αυτές που κινητικά απαιτούνται
δυσκολία στη ρύθμισης της αναλογίας Η2/Ανθρακινόνη που οδηγεί στο σχηματισμό παραπροϊόντων
Notes: <number>

## Slide 21
Πράσινη αντιμετώπιση
Άμεση σύνθεση του Η2Ο2 από υδρογόνο και οξυγόνο, παρουσία καταλύτη.
Θερμοδυναμικά έχουμε ανεπιθύμητες αντιδράσεις
Τα μίγματα Η2/Ο2 είναι εκρηκτικά
Μειονεκτήματα:
Notes: <number>

## Slide 22
Καταλύτης NxCat
Η Degussa-Headwaters ανακοίνωσε την κατασκευή μιας νέας παραγωγικής μονάδας για την άμεση σύνθεση υπεροξειδίου του υδρογόνου η οποία βασίζεται στη χρήση καταλυτών τύπου NxCat.
Με την τεχνολογία αυτή παρασκευάζονται καταλύτες, με μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών, των οποίων τα σωματίδια είναι μεγέθους «νάνο», δηλαδή από 1 μέχρι 10 nm.

## Slide 23
Ένα μόριο υδρογόνου και ένα μόριο οξυγόνου απορροφούνται σε δύο γειτονικά άτομα παλλαδίου.
Κίνηση ηλεκτρονίων μέσω των ατόμων παλλαδίου.
Το μόριο του Η2 προσεγγίζει το Ο2 από τα άκρα.
Το κενό παρεμποδίζει άλλου είδους προσέγγιση Ο2 και Η2.
Μαύρο: Παλλάδιο
Κόκκινο: Οξυγόνο
Πράσινο: Υδρογόνο
Καταλύτης NxCat

## Slide 24
Παρασκευή του καταλύτη
Από ένα κολλοειδές διάλυμα κατάλληλου ενεργού ευγενούς μετάλλου (Pd, Pt, Au, Ir, Os, Rh)
Ρυθμιστικό ιονικό πολυμερές για τη διασπορά των ατόμων (πολυακρυλικό, πολυβενζοϊκό, πολυβινοσουλφονικό) ΜΒ 600 – 6000
Υποστηρικτικό υλικό με κρίσιμη μεγάλη επιφάνεια (αλουμίνα, ενεργός άνθρακας)

## Slide 25
Βραβείο Πράσινης Χημείας 2007
Η τεχνολογία NxCat έχει τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά το κόστος του υπεροξειδίου του υδρογόνου, δημιουργώντας έτσι ένα ανταγωνιστικό προϊόν, αυξάνοντας την αποδοχή του ως βιομηχανικού οξειδωτικού.
…. Και να υποκαταστήσει το ιδιαίτερα επιβλαβές χλώριο ή άλλα χλωριούχα οξειδωτικά.

## Slide 26
Πράσινοι παράγοντες λεύκανσης στην παραγωγή του χαρτιού
Ενεργοποιητές οξείδωσης TAML
(Βραβείο Πράσινης Χημείας 1999)

## Slide 27
Για πρώτη φορά το χαρτί κατασκευάζεται στην Κίνα το 200 π.Χ.
Στις πρώτες βιομηχανικές εγκαταστάσεις πρώτη ύλη είναι κουρέλια, ενώ το 1860 αρχίζει να χρησιμοποιείται το ξύλο.
Στην Αγγλία η κατασκευή του χαρτιού ξεκινά το 1494, ενώ στην Αμερική το 1690.
Σήμερα χρησιμοποιούνται εκτός του ξύλου, φυτά και ανακυκλωμένο χαρτί (πρώτη ύλη κυτταρίνη).
Ιστορικά…

## Slide 28
Ροκανίδια ή ανακυκλωμένο χαρτί διαχωρίζονται σε μεμονωμένες ίνες σε μια διαδικασία η οποία ονομάζεται πολτοποίηση.
Η πολτοποίηση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: μηχανική και χημική.
- Στη μηχανική πολτοποίηση, οι ίνες διαχωρίζονται με λειοτρίβιση του ξύλου. Αυτό οφείλεται στην παρουσία υπολειμματικής λιγνίνης, βασικού συστατικού του ξύλου το οποίο κρατά συνδεδεμένες τις ίνες της κυτταρίνης μεταξύ τους.
- Στη χημική πολτοποίηση, τα ροκανίδια ή το ανακυκλωμένο χαρτί αναμιγνύεται με νερό και χημικά και θερμαίνεται μέχρι να διαχωριστούν οι ίνες κυτταρίνης. Στη συνέχεια οι ίνες υπόκεινται στη διαδικασία της λεύκανσης (bleaching).
Πολτοποίηση

## Slide 29
Λεύκανση χαρτοπολτού
Ως λεύκανση ονομάζουμε το σύνολο των διαδικασιών που αποσκοπούν στην απομάκρυνση της λιγνίνης, καθώς προκαλεί καφέ χρωματισμό στο τελικό χαρτί. Η αφαίρεση της λιγνίνης παράγει χαρτοπολτό με μια ελαφριά απόχρωση.

## Slide 30
Λεύκανση χαρτοπολτού
Η λεύκανση γίνεται με τη διαδικασία Kraft :
  επίδραση με αλκάλια, οξέα, Η2Ο2, οξυγόνο κλπ
  έκπλυση με νερό
  κατεργασία με χλωριωμένα παράγωγα
Η αντίδραση του χλωρίου με τη λιγνίνη παράγει χλωριωμένους αρωματικούς δακτυλίους. Μεταξύ αυτών των ενώσεων είναι η 2,3,6,7-τετραχλωροδιβενζο-4-διοξίνη (TCDD, γνωστή και με τη γενική ονομασία διοξίνη) και φουράνια.

## Slide 31
Τοξικά κατάλοιπα
Η αντίδραση του χλωρίου με τη λιγνίνη παράγει χλωριωμένους αρωματικούς δακτυλίους. Μεταξύ αυτών των ενώσεων είναι η 2,3,6,7-τετραχλωροδιβενζο-4-διοξίνη (TCDD, γνωστή και με τη γενική ονομασία διοξίνη) και φουράνια.
Διαταραχές συμπεριφοράς
Μαθησιακά προβλήματα
Μειωμένη ανδρική ορμόνη
Διαβήτης
Διαταραχές του ΚΝΣ
Τοξικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος
Αυξημένος κίνδυνος καρκίνου
Τερατογέννεση
Προβλήματα του θυροειδούς αδένα

## Slide 32
Η EPA έχει απαγορεύσει τη χρήση στοιχειακού χλωρίου στη λεύκανση του χαρτιού από τον Απρίλιο του 2001.
Παγκοσμίως όμως, το 20% του παραγόμενου χαρτιού, ακολουθεί τη μέθοδο της λεύκανσης με στοιχειακό χλώριο.
Ένα άλλο ποσοστό, περίπου το 54%, υφίσταται λεύκανση με διοξείδιο του χλωρίου (διαδικασία ECF, Elementary Chlorine Free).
Ένα μικρό ποσοστό, παράγεται με εναλλακτικές μεθόδους απαλλαγμένες από τη χρήση χλωρίου (διαδικασία TCF ─ Totally Chlorine Free).
Τι ισχύει σήμερα…

## Slide 33
Οι ενεργοποιητές TAML βασίζονται σε μακροκυκλικές δομές σιδήρου.
Ενεργοποιητές TAML

## Slide 34
Καταλύουν τις οξειδωτικές δράσεις του υπεροξειδίου του υδρογόνου κατά τη διαδικασία λεύκανσης του χαρτιού.
Είναι απαλλαγμένοι από τοξικές λειτουργικές ομάδες και δεν περιέχουν στοιχεία τα οποία να είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία.
Αποδίδουν σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης.
Οι καταλύτες Fe-TAML

## Slide 35
Μηχανισμός δράσης
(α) Κατά τη διάλυση προσδένεται ένα μόριο νερού.
(β) Το Η2Ο2 παίρνει τη θέση του ligand Η2Ο.
(γ) Το μόριο του H2Ο2 χάνει ένα μόριο νερού, και το άτομο του Ο, έλκοντας e- μετατρέπεται σε ισχυρό ενδιάμεσο.

## Slide 36
Απαλλαγή από τη χρήση χλωρίου και χλωριωμένων παραγώγων.
Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να εξαλειφθεί το χλώριο, μπορεί να διασπάσει επικίνδυνα χλωριωμένα παράγωγα.
Δρα με ήπιες συνθήκες (εξοικονόμηση 38,9Χ1012 BTU/έτος).
Εξοικονόμηση 23,15 εκατομμυρίων τόνων άνθρακα.
Βραβείο Πράσινης Χημείας 1999

## Slide 37
JANUVIA
Ένα νέο φάρμακο για το Διαβήτη τύπου 2

## Slide 38
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μία χρόνια μεταβολική νόσος, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση της συγκέντρωσης του σακχάρου στο αίμα (υπεργλυκαιμία) και διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης.
Οφείλεται σε ελαττωμένη έκκριση ινσουλίνης και καταστροφή β-κυττάρων του παγκρέατος (τύπος 1)
ελαττωμένη έκκριση ινσουλίνης και ελάττωση της ευαισθησίας των κυττάρων στην ινσουλίνη (τύπος 2).
Διαβήτης

## Slide 39
Οι νέες θεραπείες εστιάζουν στην αναστολή του ενζύμου Διπέπτυλο-πεπτιδάση-4 (DPP-4).
Η μελέτη της αναστολής αυτού του ενζύμου οδήγησε στη δημιουργία της Sitagliptin (JAΝUVIA της Merck) ένα β-αμινοξικό παράγωγο.
Διαβήτης

## Slide 40
Σύνθεση της Sitagliptin

## Slide 41
1ο Στάδιο
Το πρώτο στάδιο έχει απόδοση 26%.
Δυσκολία αλκυλίωσης της χλωροπυραζίνης.
Η χρήση της υδραζίνης δημιουργεί προβλήματα ασφαλείας.

## Slide 42
2ο Στάδιο
Το δεύτερο στάδιο έχει απόδοση 60%.

## Slide 43
3ο Στάδιο
Sitagliptin

## Slide 44
Η Πράσινη σύνθεση της MERCK [1,2,4]-Τριαζολο[4,3-α] πιπεραζινών μέσω χλωρομεθυλο-οξαδιαζολίων
(α) Χρησιμοποιείται διάλυμα υδραζίνης (καθοριστικό αντιδραστήριο)
(β) Απόδοση σε τριαζόλιο 74%.
(γ) Με την προηγούμενη μέθοδο η απόδοση ήταν 26%.
(δ) Η μέθοδος αυτή έχει γενικότερη εφαρμογή.

## Slide 45
Σύνθεση παραγώγων β-αμινοξέων με ασύμμετρη
υδρογόνωση μη προστατευμένων εναμινών

## Slide 46
Τελικό συνθετικό σχήμα

## Slide 47
Απονεμήθηκε στη Merck το βραβείο Πράσινης Χημείας 2006 της ΕΡΑ.
Για κάθε κιλό Sitagliptin δημιουργούνται 220 κιλά λιγότερα απόβλητα.
Για όλη της διάρκεια ζωής της Sitagliptin, θα έχουμε λιγότερα 110 εκατομμύρια αποβλήτων.
Διπλασιάζεται σχεδόν η απόδοση της σύνθεσης.
Ο καταλύτης ανακτάται σε ποσοστό 95%.
Αποτελέσματα

## Slide 48
Τοξικότητα και καθημερινή ζωή
Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε επίσης και με θέματα τα οποία αφορούν προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στην καθημερινότητά μας, παρόλο που περιέχουν τοξικές ουσίες, καθώς και με εναλλακτικές μη-τοξικές προτάσεις έναντι αυτών, όπως:
Ένα πιο πράσινο μέλλον – Το τοξικό σπίτι
Πράσινες βαφές για όλα τα χρώματα
Παρασκευή φυσικών μη-τοξικών βαφών από το ξύλο sappan
Πράσινη Φωτοχημεία – Προϊόντα ασημόσκονης
Πράσινα Πλαστικά σε όλα τα σχήματα και μεγέθη
ΜΑSA – Κατεργασία ξύλου
Πράσινα χαλιά
Εναλλακτικά θερμόμετρα
Μη-τοξικά βερνίκια νυχιών